## Slide 1
SLIDING DOOR SAFETY CONTROL
ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและเปิดกลับ
รายวิชา Embedded Systems (8051 และ EdSim51) กลุ่มที่ 1
66362416 นายธีรภัทร ภู่ระย้า ลำดับที่ 4
66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง ลำดับที่ 7
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง
Notes: SLIDE 1. Mini-project ตามโจทย์ Lab 2 หน้า 14 ที่ให้แสดงปัญหาของประตูเลื่อนและออกแบบ state machine ใหม่ โดยไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระบบรหัสผ่าน

## Slide 2
Summary and Objectives
ออกแบบ FSM 8 สถานะพร้อมลำดับความสำคัญของเงื่อนไข ให้ชุดสัญญาณเดิมให้ผลลัพธ์เดิมเสมอ
01.
กำหนดค่าตรรกะบนพอร์ต P0 P1 และ P2 ครบทุกสถานะ และบังคับให้หยุดจ่ายแรงขับอย่างน้อย 200 ms ก่อนกลับทิศ
02.
เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีที่ประกอบและทดสอบได้จริงด้วย assembler และ CPU ของ EdSim51
03.
ประตูต้นแบบตัดสินใจปิดจากตัวนับเวลาเพียงอย่างเดียว ระบบที่เสนอเพิ่มลำแสงตรวจจับสองระดับ สถานะรอก่อนกลับทิศ และสถานะขัดข้องที่ต้องรีเซ็ตด้วยมือ
Notes: SLIDE 2. วัตถุประสงค์ทั้งสามข้อวัดผลได้จากเอกสารออกแบบ ตาราง state และผลการประกอบโปรแกรมด้วย EdSim51

## Slide 3
Problem and Scenario
ตัวนับเวลาเพียงอย่างเดียวเป็นตัวสั่งปิด ระบบไม่ทราบว่ามีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในช่องทางผ่าน
ผู้สูงอายุที่เดินช้ากว่าเวลาที่ตั้งไว้จึงพบบานประตูเคลื่อนเข้าหา
เมื่อบานชนสิ่งกีดขวาง ระบบไม่มีสถานะกู้คืน และไม่มีเงื่อนไขตรวจสอบก่อนปิดรอบใหม่
ระบบเดิม (As-Is)
ลำแสง through-beam สองระดับเฝ้าช่องทางผ่านตลอดเวลา
ขณะปิด ถ้าลำแสงถูกบังหรือมีการกดปุ่ม ระบบตัดแรงขับมอเตอร์ทันทีแล้วเข้าสถานะรอ
หลังหยุดอย่างน้อย 200 ms ประตูเปิดกลับจนถึงลิมิตเปิด
ปิดรอบใหม่เมื่อทางผ่านว่างและปุ่มถูกปล่อยต่อเนื่อง 3 วินาที
ระบบที่เสนอ (To-Be)
01
ผู้ใช้กดปุ่มเปิด
02
ผู้ใช้ยังอยู่ในช่องทางผ่าน
03
ลำแสงถูกบังขณะประตูปิด
04
หยุดจ่ายแรงขับแล้วเปิดกลับ
Notes: SLIDE 3. ลำดับ 01 ถึง 04 คือ storyboard ของสถานการณ์เดียวกันบนระบบใหม่ ตัวเลขเวลาอ้างอิงจากเอกสารออกแบบ

## Slide 4
System Architecture and FSM
START
FAULT
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
LC ต่อเนื่อง 20 ms
กดปุ่มต่อเนื่อง 20 ms และหยุดครบ 200 ms
ถึงลิมิตเปิด LO
ทางผ่านว่างต่อเนื่อง 3 s
ถึงลิมิตปิด LC
ลำแสงถูกบังหรือมีการกดปุ่ม
หยุดครบ 200 ms
ถึงลิมิตเปิด LO
รีเซ็ตที่ผ่านเงื่อนไขปลอดภัย
จากทุกสถานะเมื่อกดหยุดฉุกเฉิน เดินทางเกิน 5 s หรือหลุดจากลิมิตที่ควรอยู่
LO และ LC คือลิมิตเปิดและลิมิตปิด ระดับ 0 เมื่อถึงตำแหน่ง ลำแสงให้ระดับ 1 เมื่อถูกบังหรือไฟเซนเซอร์หาย ปุ่มให้ระดับ 0 เมื่อกด
ลำดับตรวจสอบขณะปิด คือ หยุดฉุกเฉิน ก่อนสิ่งกีดขวางและการกดปุ่ม ก่อนการถึงลิมิตปิด ส่วนลิมิตขัดแย้งตรวจตอนเริ่มระบบ และ START ไปสถานะ HOLD เมื่อบูตที่ลิมิตเปิด
กล่องสีน้ำเงินคือสถานะที่จ่ายแรงขับมอเตอร์ สีฟ้าคือรอก่อนกลับทิศ สีขาวคือหยุดนิ่ง
Notes: SLIDE 4. FSM มี 8 สถานะ เงื่อนไขทุกเส้นมาจากเอกสาร PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md หัวข้อ 5 และตรงกับโปรแกรมใน firmware/SLIDING_DOOR.asm

## Slide 5
State Description
สถานะ | P0 | P1 | IN1 | IN2 | RUN_N | RED_N | GREEN_N | BUZZ_N
START ตรวจตำแหน่ง | F8H | ECH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
CLOSED ปิดสนิท | F9H | FCH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
OPENING กำลังเปิด | FAH | D9H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
HOLD เปิดค้าง | FBH | DCH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
CLOSING กำลังปิด | FCH | 6AH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
REV_WAIT รอกลับทิศ | FDH | 6CH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
REOPEN เปิดกลับ | FEH | 69H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FAULT ขัดข้อง | FFH | 6CH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
ค่าในตารางคือระดับตรรกะที่ขาพอร์ต ไม่ใช่สถานะเปิดปิดของอุปกรณ์ สัญญาณที่ลงท้ายด้วย _N ทำงานที่ระดับ 0 และ P1.3 กับ P1.6 คงระดับ 1 เสมอ
อินพุตอ่านจาก P2 ซึ่งเขียนค่า latch FFH ครั้งเดียว ประกอบด้วย .0 ปุ่มภายใน .1 ปุ่มภายนอก .2 ลำแสงล่าง .3 ลิมิตเปิด .4 ลิมิตปิด .5 ลำแสงบน .6 รีเซ็ต .7 โซ่หยุดฉุกเฉิน
RUN_N ระดับ 1 ปิดการทำงานของ L293D ผ่านวงจรกลับเฟสภายนอก จึงหยุดจ่ายแรงขับทั้งขณะรีเซ็ตไมโครคอนโทรลเลอร์และในสถานะขัดข้อง
Notes: SLIDE 5. ค่า P1 ทุกไบต์ตรวจซ้ำกับตารางในโปรแกรมและกับผลการรันบน CPU ของ EdSim51

## Slide 6
Hardware Interface
8051
12.000 MHz
ปุ่มเปิดภายใน P2.0 และภายนอก P2.1
ลิมิตเปิด LO P2.3 และลิมิตปิด LC P2.4
ลำแสงล่าง P2.2 และลำแสงบน P2.5
หยุดฉุกเฉิน P2.7 และรีเซ็ต P2.6
SN74HCT14
L293D
มอเตอร์เกียร์ 12 V
และตัวต้านทาน 27 Ω
LED แดง P1.4 เขียว P1.5
บัซเซอร์ P1.7
IN1 P1.0 และ IN2 P1.1
RUN_N P1.2
EN ของ L293D
กระแสจำกัด 0.50 A
อุปกรณ์ | รุ่นอ้างอิง | ประเด็นที่ต้องตรวจก่อนใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 8051 แบบ 12 clock, คริสตัล 12.000 MHz | เขียน P2 เป็น FFH ก่อนอ่านอินพุตทุกครั้ง
ไดรเวอร์มอเตอร์ | L293D จ่ายได้ 600 mA ต่อช่อง | EN มาจากการกลับเฟส RUN_N ด้วย SN74HCT14
มอเตอร์ | เกียร์ DC 12 V กับตัวต้านทาน 27 Ω 10 W | วัดกระแสจริงให้ไม่เกิน 0.50 A ก่อนต่อบานประตู
เซนเซอร์ลำแสง | E3Z-T61 แบบ NPN ร่วมกับ VO617A | แปลงระดับ 12 V เป็น 5 V ห้ามต่อเข้าขาโดยตรง
Notes: SLIDE 6. แผนภาพนี้เป็นการเชื่อมต่อเชิงตรรกะ รายละเอียดขาและค่าอุปกรณ์อยู่ในเอกสารออกแบบหัวข้อ 4

## Slide 7
Power and Delay Budget
จุดจ่ายไฟ | แรงดันที่ใช้
8051 และ SN74HCT14 | 5 V DC
L293D ขา VCC1 ฝั่งลอจิก | 5 V DC
L293D ขา VCC2 ฝั่งกำลัง | 12 V DC
มอเตอร์เกียร์ DC กับตัวต้านทาน 27 Ω | 12 V DC
เซนเซอร์ลำแสง E3Z-T61 | 12 V DC
LED บัซเซอร์ และฝั่งออกของออปโตคัปเปลอร์ | 5 V DC
สัญญาณทุกเส้นที่เข้าขา 8051 | 0 ถึง 5 V
ค่าหน่วงเวลา | R1 | เวลารวม
ซับรูทีน Delay หนึ่งครั้ง | - | 20 ms
กันสัญญาณกระเพื่อมของปุ่ม | 1 | 20 ms
ตรวจตำแหน่งตอนเริ่มระบบ | 1 | 20 ms
หยุดนิ่งก่อนรับคำสั่งใหม่ | 10 | 200 ms
หยุดนิ่งก่อนกลับทิศ | 10 | 200 ms
ทางผ่านว่างก่อนเริ่มปิด | 150 | 3.00 s
เวลาสูงสุดของการเดินทาง | 250 | 5.00 s
ซับรูทีน Delay ใช้ Timer 0 โหมด 1 ค่าเริ่มนับ B1E0H ซึ่งเท่ากับ 65536 ลบ 20000 ที่คริสตัล 12.000 MHz ให้ 1 machine cycle เท่ากับ 1 µs จึงได้ 20 ms ต่อหนึ่งครั้ง
สถานะที่เคลื่อนที่เรียก Delay อยู่ภายในลูป จึงอ่านลำแสงและปุ่มซ้ำทุก 20 ms เวลาตัดแรงขับหลังพบสิ่งกีดขวางจึงไม่เกิน 20 ms บวกเวลาประมวลผลไม่กี่ไมโครวินาที
มอเตอร์ 12 V ต้องจำกัดกระแสไม่เกิน 0.50 A เพราะ L293D จ่ายได้ 600 mA ต่อช่อง ตัวต้านทาน 27 Ω ขนาด 10 W ทำหน้าที่นี้ และต้องวัดกระแสจริงก่อนต่อบานประตู
Notes: SLIDE 7. ตอบคำถามเรื่องแรงดันและค่าหน่วงเวลาโดยตรง ค่าทุกค่าตรงกับไฟล์ firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm

## Slide 8
Startup Sequence
เปิดเครื่อง
START
ไปยัง CLOSED หรือ HOLD
P0 = F8H
P1 = ECH
ไฟแดงติด
มอเตอร์หยุด
Delay 20 ms
ตรวจ LO และ LC
START:
MOV P2,#0FFH ; P2 เป็นอินพุตทั้งพอร์ต
SETB P1.2 ; ตัดแรงขับมอเตอร์
MOV P1,#0ECH ; ไฟแดงติด รอตรวจตำแหน่ง
MOV P0,#0F8H
MOV R0,#00H ; R0 = 0 = Start
MOV TMOD,#01H ; Timer 0 โหมด 1 ขนาด 16 บิต
CALL Delay ; รอ 20 ms ให้สัญญาณนิ่ง
JB P2.7,StartFault ; หยุดฉุกเฉิน
JNB P2.3,StartOpen ; อยู่ที่ลิมิตเปิด
JNB P2.4,StartClosed ; อยู่ที่ลิมิตปิด
StartFault:
LJMP FaultState ; ไม่ทราบตำแหน่ง จึงไม่เคลื่อนที่เอง
StartOpen:
JNB P2.4,StartFault ; ลิมิตสองตัวพร้อมกันคือขัดแย้ง
LJMP HoldState
StartClosed:
LJMP ClosedState
Notes: SLIDE 8. START ตรวจตำแหน่งก่อนเสมอ ถ้าไม่พบปลายทางที่ชัดเจนจะเข้าสถานะขัดข้องแทนการเคลื่อนที่เอง

## Slide 9
Subroutine: Delay 20 ms
ทุกสถานะที่ต้องหน่วงเวลา
Delay
กลับไปทำงานต่อ
Timer 0 โหมด 1
ค่าเริ่มนับ B1E0H
65536 ลบ 20000
1 cycle = 1 µs
ได้ 20 ms ต่อครั้ง
R1 คือจำนวนครั้ง
Delay: ; หน่วง 20 ms ด้วย Timer 0
CLR TR0 ; หยุดตัวนับก่อนตั้งค่า
MOV TH0,#0B1H ; ไบต์สูงของ B1E0H
MOV TL0,#0E0H ; ไบต์ต่ำของ B1E0H
CLR TF0 ; ล้างธงล้น
SETB TR0 ; เริ่มนับ
DelayWait:
JNB TF0,DelayWait ; รอจนตัวนับล้น
CLR TR0
CLR TF0
RET
; ตัวอย่างการใช้งานในสถานะที่ต้องรอ
MOV R1,#150 ; 150 x 20 ms = 3.00 s
HoldLoop:
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
Notes: SLIDE 9. Delay คือฐานเวลาเดียวของทั้งโปรแกรม ค่าเวลาอื่นเกิดจากการเรียกซ้ำตามจำนวนใน R1

## Slide 10
State 1: Closed
START
CLOSED
OPENING
P0 = F9H
P1 = FCH
มอเตอร์หยุด
ไฟและเสียงดับ
หยุดนิ่ง 200 ms
กันกระเพื่อม 20 ms
ClosedState:
SETB P1.2 ; มอเตอร์หยุด
MOV R0,#01H ; R0 = 1 = Closed
MOV P0,#0F9H
MOV P1,#0FCH ; ไฟและเสียงเตือนดับ
MOV R1,#10 ; 10 x 20 ms = 200 ms
ClosedSettle:
CALL Delay
DJNZ R1,ClosedSettle
ClosedLoop:
JB P2.7,ClosedFault ; หยุดฉุกเฉิน
JB P2.4,ClosedFault ; ลิมิตปิดหลุด
JNB P2.0,ClosedPress ; ปุ่มภายใน
JNB P2.1,ClosedPress ; ปุ่มภายนอก
SJMP ClosedLoop
ClosedPress:
CALL Delay ; 20 ms กันสัญญาณกระเพื่อม
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
ClosedGo:
LJMP OpeningState
ClosedFault:
LJMP FaultState
Notes: SLIDE 9. ประตูปิดสนิท หยุดนิ่ง 200 ms ก่อนรับคำสั่ง แล้วยืนยันการกดปุ่มอีก 20 ms

## Slide 11
State 2: Opening
CLOSED
OPENING
HOLD
P0 = FAH
P1 = D9H
มอเตอร์เปิด
ไฟเขียวติด
รอลิมิตเปิด LO
เวลาสูงสุด 5.00 s
OpeningState:
SETB P1.2 ; ตัดแรงขับก่อนตั้งทิศทาง
MOV R0,#02H ; R0 = 2 = Opening
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH ; ตั้งทิศทางเปิดขณะยังตัดแรงขับ
MOV P1,#0D9H ; จ่ายแรงขับ ไฟเขียวติด
MOV R1,#250 ; 250 x 20 ms = 5 s เวลาสูงสุด
OpeningLoop:
JB P2.7,OpeningFault ; หยุดฉุกเฉิน
JNB P2.3,OpeningDone ; ถึงลิมิตเปิด
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
OpeningFault:
LJMP FaultState ; เดินทางเกินเวลาที่กำหนด
OpeningDone:
LJMP HoldState
Notes: SLIDE 10. ตั้งทิศทางขณะยังตัดแรงขับ แล้วจึงจ่ายแรงขับ ลูปนับ 250 รอบเท่ากับ 5 s

## Slide 12
State 3: Hold
OPENING หรือ REOPEN
HOLD
CLOSING
P0 = FBH
P1 = DCH
มอเตอร์หยุด
ไฟเขียวติด
ต้องว่าง 3.00 s
ถูกบังคือนับใหม่
HoldState:
SETB P1.2 ; มอเตอร์หยุด
MOV R0,#03H ; R0 = 3 = Hold
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH ; ไฟเขียวติด
HoldRestart:
MOV R1,#150 ; 150 x 20 ms = 3.00 s
HoldLoop:
JB P2.7,HoldFault ; หยุดฉุกเฉิน
JB P2.3,HoldFault ; ลิมิตเปิดหลุด
JB P2.2,HoldRestart ; ลำแสงล่างถูกบัง เริ่มนับใหม่
JB P2.5,HoldRestart ; ลำแสงบนถูกบัง เริ่มนับใหม่
JNB P2.0,HoldRestart ; ยังกดปุ่มภายใน
JNB P2.1,HoldRestart ; ยังกดปุ่มภายนอก
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
HoldFault:
LJMP FaultState
Notes: SLIDE 11. ตัวนับ 150 รอบเท่ากับ 3 s และเริ่มนับใหม่ทันทีที่ลำแสงถูกบังหรือมีการกดปุ่ม

## Slide 13
State 4: Closing
HOLD
CLOSING
CLOSED หรือ REV_WAIT
P0 = FCH
P1 = 6AH
มอเตอร์ปิด
ไฟแดงและเสียงเตือน
ตรวจลำแสงทุก 20 ms
เวลาสูงสุด 5.00 s
ClosingState:
SETB P1.2 ; ตัดแรงขับก่อนตั้งทิศทาง
MOV R0,#04H ; R0 = 4 = Closing
MOV P0,#0FCH
MOV P1,#06EH ; ตั้งทิศทางปิดขณะยังตัดแรงขับ
MOV P1,#06AH ; จ่ายแรงขับ ไฟแดงและเสียงเตือน
MOV R1,#250 ; 250 x 20 ms = 5 s เวลาสูงสุด
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault ; หยุดฉุกเฉิน
JB P2.2,ClosingStop ; ลำแสงล่างถูกบัง
JB P2.5,ClosingStop ; ลำแสงบนถูกบัง
JNB P2.0,ClosingStop ; มีการกดปุ่มภายใน
JNB P2.1,ClosingStop ; มีการกดปุ่มภายนอก
JNB P2.4,ClosingDone ; ถึงลิมิตปิด
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState ; เดินทางเกินเวลาที่กำหนด
ClosingStop:
SETB P1.2 ; ตัดแรงขับทันทีที่พบสิ่งกีดขวาง
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState
Notes: SLIDE 12. ลำแสงและปุ่มถูกตรวจก่อนลิมิตปิด สิ่งกีดขวางจึงมีผลเหนือการปิดจนสุด

## Slide 14
State 5: RevWait
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
P0 = FDH
P1 = 6CH
มอเตอร์หยุดสนิท
ไฟแดงและเสียงเตือน
รอ 200 ms
แล้วจึงเปิดกลับ
RevWaitState:
SETB P1.2 ; มอเตอร์หยุด
MOV R0,#05H ; R0 = 5 = RevWait
MOV P0,#0FDH
MOV P1,#06CH ; ไฟแดงและเสียงเตือนทำงาน
MOV R1,#10 ; 10 x 20 ms = 200 ms
RevLoop:
JB P2.7,RevFault ; หยุดฉุกเฉิน
CALL Delay
DJNZ R1,RevLoop
LJMP ReopenState
RevFault:
LJMP FaultState
Notes: SLIDE 13. สถานะนี้มีไว้ให้แกนมอเตอร์หยุดก่อนกลับทิศ ป้องกันกระแสย้อนและความเสียหายเชิงกล

## Slide 15
State 6: Reopen
REV_WAIT
REOPEN
HOLD
P0 = FEH
P1 = 69H
มอเตอร์เปิด
เสียงเตือนดัง
รอลิมิตเปิด LO
เวลาสูงสุด 5.00 s
ReopenState:
SETB P1.2 ; ตัดแรงขับก่อนตั้งทิศทาง
MOV R0,#06H ; R0 = 6 = Reopen
MOV P0,#0FEH
MOV P1,#06DH ; ตั้งทิศทางเปิดขณะยังตัดแรงขับ
MOV P1,#069H ; เปิดกลับพร้อมเสียงเตือน
MOV R1,#250 ; 250 x 20 ms = 5 s เวลาสูงสุด
ReopenLoop:
JB P2.7,ReopenFault ; หยุดฉุกเฉิน
JNB P2.3,ReopenDone ; ถึงลิมิตเปิด
CALL Delay
DJNZ R1,ReopenLoop
ReopenFault:
LJMP FaultState
ReopenDone:
LJMP HoldState
Notes: SLIDE 14. เปิดกลับจนสุดพร้อมเสียงเตือน แล้วกลับเข้าสถานะเปิดค้างเพื่อเริ่มนับเวลาว่างใหม่

## Slide 16
State 7: Fault
ทุกสถานะที่พบความผิดปกติ
FAULT
START
P0 = FFH
P1 = 6CH
มอเตอร์หยุด
ไฟแดงค้าง
ต้องปล่อยปุ่มก่อน
กดรีเซ็ต 20 ms
FaultState:
SETB P1.2 ; ตัดแรงขับจนกว่าจะรีเซ็ต
MOV R0,#07H ; R0 = 7 = Fault
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#06CH ; ไฟแดงค้างและเสียงเตือนค้าง
FaultRelease:
JNB P2.6,FaultRelease ; ต้องปล่อยปุ่มรีเซ็ตก่อน
FaultLoop:
JNB P2.6,FaultCheck ; กดปุ่มรีเซ็ต
SJMP FaultLoop
FaultCheck:
CALL Delay ; 20 ms กันสัญญาณกระเพื่อม
JB P2.6,FaultLoop ; ปล่อยเร็วเกินไป ไม่นับ
JB P2.7,FaultLoop ; ยังกดหยุดฉุกเฉินอยู่
JB P2.2,FaultLoop ; ลำแสงล่างยังถูกบัง
JB P2.5,FaultLoop ; ลำแสงบนยังถูกบัง
LJMP START ; กลับไปตรวจตำแหน่งใหม่
Notes: SLIDE 15. การกู้คืนต้องผ่านการปล่อยปุ่ม การกดค้าง 20 ms และเงื่อนไขความปลอดภัยครบก่อนเริ่มใหม่

## Slide 17
Verification Results
รายการเวลาที่วัดบนตัวจำลอง | ค่าที่ออกแบบ | ค่าที่วัดได้
หยุดนิ่ง 200 ms กับกันกระเพื่อม 20 ms | 220 ms | 220.180 ms
หยุดก่อนกลับทิศ | 200 ms | 200.179 ms
ทางผ่านว่างก่อนเริ่มปิด | 3.000 s | 3.004 s
เริ่มนับใหม่หลังลำแสงว่าง | 3.000 s | 3.004 s
เดินทางเกินเวลาขณะเปิด | 5.000 s | 5.005 s
เดินทางเกินเวลาขณะปิด | 5.000 s | 5.007 s
ตัดแรงขับหลังลำแสงถูกบัง | ไม่เกิน 20 ms | 0.037 ms
ตรวจคำสั่งที่ทำงานจริงรวม 22,006,035 คำสั่ง ทุกคำสั่งยืนยันว่า P2 latch คงค่า FFH, P1.0 กับ P1.1 ไม่เป็น 1 พร้อมกัน และการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้นขณะตัดแรงขับเท่านั้น
ผลทั้งหมดมาจาก assembler และ CPU ของ EdSim51 เวอร์ชัน 2.1.39 ที่เรียกใช้แบบไม่เปิดหน้าต่างโปรแกรม เวลาที่รายงานคือเวลาจำลองจากจำนวน machine cycle ที่ 12 MHz ไม่ใช่การวัดทางไฟฟ้าหรือทางกล
ผ่านทั้ง 20 รายการ ไม่มีรายการที่ไม่ผ่าน
ครอบคลุมรอบทำงานปกติ สิ่งกีดขวางทั้งสองลำแสง การกดปุ่มขณะปิด หยุดฉุกเฉิน ลิมิตขัดแย้ง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ไม่ทราบ เดินทางเกินเวลา และเงื่อนไขการรีเซ็ต
รายการที่ต้องวัดบนชุดฮาร์ดแวร์จริง
กระแสมอเตอร์ขณะเริ่มหมุนและขณะติดขัด ต้องไม่เกิน 0.50 A
ระยะเวลาที่แกนหยุดจริงหลังตัดแรงขับ เทียบกับค่า 200 ms
ระยะหยุดของบานประตูหลังลำแสงถูกบัง
ระดับแรงดันของลำแสงและลิมิตที่ฝั่ง 5 V
อุณหภูมิของ L293D และตัวต้านทานจำกัดกระแส
Notes: SLIDE 9. ผลในตารางมาจากการรัน assembler และ CPU ของ EdSim51 แบบไม่เปิดหน้าต่างโปรแกรม รายละเอียดอยู่ใน firmware/TEST_RESULTS.md

## Slide 18
Conclusion
ระบบที่เสนอเปลี่ยนการตัดสินใจปิดจากการนับเวลาอย่างเดียว มาเป็นการตรวจสิ่งกีดขวางร่วมกับลำดับหยุดก่อนกลับทิศ และเพิ่มสถานะขัดข้องที่ต้องรีเซ็ตด้วยมือ
ข้อจำกัด ลำแสงสองระดับไม่ครอบคลุมทุกตำแหน่งในช่องประตู และผลที่ได้มาจากการจำลอง ยังไม่ได้วัดแรงหนีบหรือระยะหยุดบนชุดจริง
ขั้นถัดไป ประกอบชุดสาธิต วัดกระแสและระยะหยุด แล้วปรับเวลาหยุดก่อนกลับทิศตามผลวัดจริง
Notes: SLIDE 10. สรุปขอบเขตงานและสิ่งที่ยังต้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้กับประตูจริง