## Slide 1
ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ
พร้อมตรวจจับสิ่งกีดขวาง
Sliding Door Safety Control
กลุ่มที่ 1
66362416 นายธีรภัทร ภู่ระย้า ลำดับที่ 4
66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง ลำดับที่ 7
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง
ภาพจำลองเพื่ออธิบายหลักการของชุดสาธิต

## Slide 2
ปัญหาเดิมและแนวทางแก้ไข
เปรียบเทียบการตอบสนองเมื่อมีสิ่งกีดขวางค้างอยู่ในช่องประตู
01
ระบบเดิม: ตรวจไม่พบวัตุขนาดเล็ก
หมดเวลาแล้วปิด แม้สิ่งกีดขวางยังอยู่ในทางผ่าน
ระบบที่เสนอ: ตรวจจับสองระดับ
ตรวจพบลำแสงถูกบังขณะปิด แล้วสั่งเปิดประตูกลับ
หมดเวลาเปิดค้าง
วัตถุเล็กไม่ถูกตรวจพบ
ปิดต่อ เสี่ยงหนีบค้าง
ลำแสงถูกบัง
ตัดแรงขับทันที
พร้อมเสียงเตือน
พัก 200 ms
แล้วเปิดกลับจนสุด
การตัดแรงขับเริ่มเมื่อระบบตรวจพบ ส่วนระยะหยุดของบานประตูต้องวัดกับกลไกจริง

## Slide 3
สถานะการทำงานและตำแหน่งประตู
สถานะปกติอยู่กลางผัง ส่วนการพักมอเตอร์และความผิดปกติแยกไว้ด้านข้าง
02
START
FAULT
CLOSED
OPENING
CLOSING
HOLD
REV_WAIT
REOPEN
LC = 0
กดปุ่ม 20 ms
หยุดครบ 200 ms ก่อนรับคำสั่ง
LO = 0
ว่างต่อเนื่อง 3 s
LC = 0
ถูกบังหรือกดปุ่ม
ครบ 200 ms
LO = 0
เริ่มที่ LO = 0
Reset ผ่านเงื่อนไข
ทุกสถานะตรวจ E-stop
เดินทางเกิน 5 s
หรือลิมิตผิดปกติ
ให้เข้า FAULT
CLOSED
ปิดสนิท
OPENING
กำลังเปิด
HOLD
เปิดสุด
CLOSING
กำลังปิด
i
START ไม่ทราบตำแหน่งหรือพบลิมิตทั้งสองพร้อมกัน ให้ตัดแรงขับและเข้า FAULT

## Slide 4
ผังการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
ชื่อสัญญาณเดียวกัน เช่น IN1 เชื่อมถึงกัน แม้ไม่ได้ลากสายยาวข้ามผัง
03
มอเตอร์ 12 V DC
แหล่งจ่ายจำกัดกระแส 0.50 A
27 Ω 10 W
L293D
OUT1 ขา 3
OUT2 ขา 6
IN1
IN2
5 V
12 V
L293D: ไฟลอจิก 5 V ที่ขา 16
ไฟมอเตอร์ 12 V ที่ขา 8
GND ขา 4, 5, 12, 13
ใช้กราวด์ร่วมกับ 8051 และแหล่งจ่าย
E-stop
EN ขา 1
จาก HCT14 ขา 2
NC1
74HCT14
RUN_N
เป็น EN
RUN_N
NC1
P2.7
AT89S52
P1.0 IN1
P1.1 IN2
P1.2 RUN_N
P1.4 ไฟแดง P1.5 ไฟเขียว
P1.7 Buzzer ผ่านวงจรขับ 5 V
ปุ่มเปิดและลิมิต
P2.0, P2.1, P2.3, P2.4
เซนเซอร์ลำแสง 12 V
ล่าง P2.2 บน P2.5
VO617A
แปลงเป็นระดับสัญญาณ 5 V
สัญญาณกลุ่มปุ่มและลิมิต
Port 2
P2.5 ลำแสงบน
P2.2 ลำแสงล่าง
ออปโตแยก 2 ช่อง
Reset P2.6 E-stop NC2 P2.7
กดแล้ว NC1 เปิด ตัดสัญญาณ EN
12 V ของเซนเซอร์ไม่ต่อเข้าขา 8051

## Slide 5
แรงดันไฟฟ้าและระดับสัญญาณ
แยกไฟเลี้ยงอุปกรณ์ออกจากแรงดันที่เข้าขาไมโครคอนโทรลเลอร์
04
5 V
วงจรลอจิกและการควบคุม
12 V
ภาคมอเตอร์และเซนเซอร์
8051 และ SN74HCT14
L293D ขา VCC1
เอาต์พุต Optocoupler และอินพุต P2
LED และวงจรขับ Buzzer
L293D ขา VCC2
มอเตอร์ผ่านไดรเวอร์และตัวต้านทาน
เซนเซอร์ E3Z-T61 จำนวนสองคู่
แหล่งจ่ายมอเตอร์จำกัดกระแส 0.50 A
RX 12 V
VO617A
P2 ระดับ 0–5 V
อินเวอร์เตอร์ SN74HCT14 กลับเฟสสัญญาณ RUN_N ที่ 5 V เท่านั้น
Optocoupler แยกทางสัญญาณเซนเซอร์ ส่วนลอจิกและภาคขับมอเตอร์ใช้กราวด์ร่วมตามแบบ

## Slide 6
ช่วงเวลาที่ใช้ควบคุมประตู
แต่ละแถวใช้สเกลเวลาของตัวเอง เพื่ออ่านช่วงสั้นและช่วงยาวได้ชัดเจน
05
กรองปุ่มกด
ยืนยันการกดก่อนสั่งเปิด
0 ms
10 ms
20 ms
30 ms
20 ms
พักก่อนเปิดกลับ
ตัดแรงขับให้มอเตอร์ลดความเร็ว
0 ms
100 ms
200 ms
300 ms
200 ms
เปิดค้าง
ทางผ่านต้องว่างต่อเนื่อง
0 s
1.5 s
3 s
4.5 s
3 s
จำกัดเวลาการเดินทาง
ไม่ถึงลิมิตให้เข้าสู่ FAULT
0 s
2.5 s
5 s
7.5 s
5 s
20 ms กรองสวิตช์ 200 ms เป็นค่าพักที่ออกแบบ 3 s เปิดค้าง 5 s เวลาสูงสุดต่อเที่ยว

## Slide 7
การจัดสรรขา Port 1 และ Port 2
ขา DIP-40 แสดงตำแหน่งจริง โดยไฮไลต์เฉพาะพอร์ตที่ใช้ควบคุมระบบ
06
AT89S52
DIP-40
1
40
2
39
3
38
4
37
5
36
6
35
7
34
8
33
9
32
10
31
11
30
12
29
13
28
14
27
15
26
16
25
17
24
18
23
19
22
20
21
เอาต์พุต Port 1
P1.0 IN1
P1.1 IN2
P1.2 RUN_N
P1.3 สำรอง = 1
P1.4 RED_N
P1.5 GREEN_N
P1.6 สำรอง = 1
P1.7 BUZZ_N
_N ทำงานเมื่อขาเป็น 0
RUN_N = 1 ตัดแรงขับ
P1.3 และ P1.6 คงระดับ 1
อินพุต Port 2
P2.7 E-stop NC2
P2.6 Reset
P2.5 ลำแสงบน
P2.4 LC ลิมิตปิด
P2.3 LO ลิมิตเปิด
P2.2 ลำแสงล่าง
P2.1 ปุ่มภายนอก
P2.0 ปุ่มภายใน
ปุ่มและลิมิตทำงานเมื่อเป็น 0
ลำแสงถูกบังหรือ E-stop เป็น 1
P2 latch = FFH เพื่ออ่านอินพุต
P0 แสดงรหัสสถานะและต้องมี pull-up ภายนอก ขาอื่นในภาพแสดงเฉพาะหมายเลขเพื่อรักษาตำแหน่ง DIP-40

## Slide 8
เริ่มระบบและตรวจตำแหน่ง
สถานะ START ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
07
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = F8H P1 = ECH
8051 ASSEMBLY
START:
MOV P2,#0FFH
SETB P1.2
MOV P1,#0ECH
MOV P0,#0F8H
MOV TMOD,#01H
CALL Delay
JB P2.7,StartFault
JNB P2.3,StartOpen
JNB P2.4,StartClosed
StartFault:
LJMP FaultState
StartOpen:
JNB P2.4,StartFault
LJMP HoldState
StartClosed:
LJMP ClosedState
คำสั่งสำคัญ
MOV P2,#0FFH
ตั้ง P2 เป็นอินพุตทั้งพอร์ต
ตัดแรงขับแล้วตรวจลิมิต
ลิมิตไม่ชัดเจนให้เข้า FAULT
ตรวจตำแหน่งหลังรอ 20 ms
P1 = 11101100B
1
7
1
6
1
5
0
4
1
3
1
2
0
1
0
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 9
ซับรูทีนหน่วงเวลา 20 ms
ซับรูทีนร่วมของเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
08
CALL Delay
Timer 0 นับครบ
RET
B1E0H = 65536 − 20000
8051 ASSEMBLY
Delay:
CLR TR0
MOV TH0,#0B1H
MOV TL0,#0E0H
CLR TF0
SETB TR0
DelayWait:
JNB TF0,DelayWait
CLR TR0
CLR TF0
RET
คำสั่งสำคัญ
MOV TH0,#0B1H
MOV TL0,#0E0H
Timer 0 โหมด 1 นับ 20000 รอบ
ที่ 12 MHz แบบ 12 clocks
B1E0H = 65536 − 20000
1 machine cycle = 1 µs
P1 = คงค่าจากผู้เรียก
–
7
–
6
–
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 10
ประตูปิดสนิท
สถานะ CLOSED ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
09
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = F9H P1 = FCH
8051 ASSEMBLY
ClosedLoop:
JB P2.7,ClosedFault
JB P2.4,ClosedFault
JNB P2.0,ClosedPress
JNB P2.1,ClosedPress
SJMP ClosedLoop
ClosedPress:
CALL Delay
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
ClosedGo:
LJMP OpeningState
ClosedFault:
LJMP FaultState
คำสั่งสำคัญ
CALL Delay
กรองการกดปุ่มก่อนสั่งเปิด
รับคำสั่งจากภายในหรือภายนอก
ก่อนลูปนี้พักมอเตอร์ 200 ms
ปุ่มทำงานที่ระดับ 0
P1 = 11111100B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
0
1
0
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 11
ประตูกำลังเปิด
สถานะ OPENING ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
10
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = FAH P1 = D9H
8051 ASSEMBLY
OpeningState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
MOV R1,#250
OpeningLoop:
JB P2.7,OpeningFault
JNB P2.3,OpeningDone
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
OpeningFault:
LJMP FaultState
OpeningDone:
LJMP HoldState
คำสั่งสำคัญ
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
ตั้งทิศเปิดขณะยังตัดแรงขับ
จากนั้นจึงจ่ายแรงขับให้มอเตอร์
IN1 = 1 IN2 = 0
LO = 0 ให้เข้า HOLD
P1 = 11011001B
1
7
1
6
0
5
1
4
1
3
0
2
0
1
1
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 12
ประตูเปิดค้าง
สถานะ HOLD ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
11
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = FBH P1 = DCH
8051 ASSEMBLY
HoldState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH
HoldRestart:
MOV R1,#150
HoldLoop:
JB P2.7,HoldFault
JB P2.3,HoldFault
JB P2.2,HoldRestart
JB P2.5,HoldRestart
JNB P2.0,HoldRestart
JNB P2.1,HoldRestart
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
HoldFault:
LJMP FaultState
คำสั่งสำคัญ
MOV R1,#150
150 × 20 ms = 3 s
ถูกบังหรือกดปุ่มให้เริ่มนับใหม่
ทางผ่านต้องว่างต่อเนื่อง
มอเตอร์หยุดและไฟเขียวติด
P1 = 11011100B
1
7
1
6
0
5
1
4
1
3
1
2
0
1
0
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 13
ประตูกำลังปิด
สถานะ CLOSING ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
12
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = FCH P1 = 6AH
8051 ASSEMBLY
MOV R1,#250
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault
JB P2.2,ClosingStop
JB P2.5,ClosingStop
JNB P2.0,ClosingStop
JNB P2.1,ClosingStop
JNB P2.4,ClosingDone
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState
ClosingStop:
SETB P1.2
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState
คำสั่งสำคัญ
SETB P1.2
ตัดแรงขับทันทีที่ตรวจพบ
แล้วเปลี่ยนไปพักก่อนกลับทิศ
IN1 = 0 IN2 = 1
ไฟแดงและ Buzzer ติดค้าง
P1 = 01101010B
0
7
1
6
1
5
0
4
1
3
0
2
1
1
0
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 14
พักมอเตอร์ก่อนกลับทิศ
สถานะ REV_WAIT ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
13
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = FDH P1 = 6CH
8051 ASSEMBLY
RevWaitState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FDH
MOV P1,#06CH
MOV R1,#10
RevLoop:
JB P2.7,RevFault
CALL Delay
DJNZ R1,RevLoop
LJMP ReopenState
RevFault:
LJMP FaultState
คำสั่งสำคัญ
SETB P1.2
MOV R1,#10
10 × 20 ms = 200 ms
ระหว่างรอยังตรวจ E-stop
RUN_N = 1 EN = 0
ตัดแรงขับ ไม่ใช่เบรกกลไก
P1 = 01101100B
0
7
1
6
1
5
0
4
1
3
1
2
0
1
0
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 15
ประตูเปิดกลับ
สถานะ REOPEN ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
14
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = FEH P1 = 69H
8051 ASSEMBLY
ReopenState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FEH
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
MOV R1,#250
ReopenLoop:
JB P2.7,ReopenFault
JNB P2.3,ReopenDone
CALL Delay
DJNZ R1,ReopenLoop
ReopenFault:
LJMP FaultState
ReopenDone:
LJMP HoldState
คำสั่งสำคัญ
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
ตั้งทิศเปิดก่อนจ่ายแรงขับ
คงไฟแดงและเสียงเตือน
IN1 = 1 IN2 = 0
ถึง LO แล้วกลับเข้า HOLD
P1 = 01101001B
0
7
1
6
1
5
0
4
1
3
0
2
0
1
1
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## Slide 16
หยุดเมื่อพบความผิดปกติ
สถานะ FAULT ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
15
START
CLOSED
OPENING
HOLD
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
FAULT
FAULT: ความผิดปกติ
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่
P0 = FFH P1 = 6CH
8051 ASSEMBLY
FaultState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#06CH
FaultRelease:
JNB P2.6,FaultRelease
FaultLoop:
JNB P2.6,FaultCheck
SJMP FaultLoop
FaultCheck:
CALL Delay
JB P2.6,FaultLoop
JB P2.7,FaultLoop
JB P2.2,FaultLoop
JB P2.5,FaultLoop
LJMP START
คำสั่งสำคัญ
SETB P1.2
ตัดแรงขับและคงการเตือน
ต้องปล่อยแล้วกด Reset ใหม่
ต้องพ้น E-stop และลำแสงว่าง
ตรวจตำแหน่งใหม่ที่ START
P1 = 01101100B
0
7
1
6
1
5
0
4
1
3
1
2
0
1
0
0
ระดับขาหลังเข้าสถานะ
P2 latch = 11111111B
1
7
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์
Notes: แหล่งข้อมูล firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm โค้ดย่อสำหรับอธิบาย ใช้ไฟล์เต็มเพื่อประกอบโปรแกรม ผ่านการจำลองฉบับสอน 20 เคส
โค้ดที่แสดง:
FaultState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#06CH
FaultRelease:
JNB P2.6,FaultRelease
FaultLoop:
JNB P2.6,FaultCheck
SJMP FaultLoop
FaultCheck:
CALL Delay
JB P2.6,FaultLoop
JB P2.7,FaultLoop
JB P2.2,FaultLoop
JB P2.5,FaultLoop
LJMP START
P1.0 คือ IN1, P1.1 คือ IN2, P1.2 คือ RUN_N. P2 latch คง FFH แต่ค่าที่อ่านจากขาเปลี่ยนตามสัญญาณภายนอก.

## Slide 17
สภาพแวดล้อมและวิธีจำลอง
ทดสอบด้วย assembler และ CPU ของ EdSim51 2.1.39 ผ่านตัวรันแบบ headless
16
EdSim51DI CPU 8051
พารามิเตอร์ | ค่าที่ใช้
คริสตัล | 12.000 MHz
Timer 0 ฉบับขยาย | Mode 2
TH0 และ TL0 | 06H
Overflow | 250 µs
จังหวะควบคุม | 40 ครั้ง = 10 ms
ผ่าน 36 จาก 36 เคส
SLIDING_DOOR.asm
41,686,115 คำสั่ง
ตรวจอินพุต พอร์ต และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ
ตลอดลำดับคำสั่งที่รันในชุดทดสอบ
ฉบับสอนที่ใช้บนหน้าโค้ดผ่าน 20 เคส และใช้ Timer 0 โหมด 1 ค่า B1E0H
รันเฟิร์มแวร์บน CPU จำลองของ EdSim51 แล้วป้อนสัญญาณที่ P2 เพื่อตรวจสถานะ เอาต์พุต และเวลา

## Slide 18
ผลการจำลองเวลาและเงื่อนไขควบคุม
วัดเวลาจากรอบเครื่องของ CPU 8051 ใน EdSim51 ที่ 12 MHz แล้วเทียบกับค่าที่ออกแบบ
17
รายการ | ออกแบบ | ค่าจำลอง | ผล
กรองปุ่มเปิด | 20 ms | 24.854 ms | 
พักก่อนเปิดกลับ | 200 ms | 209.795 ms | 
ทางผ่านว่างก่อนปิด | 3.000 s | 3.019788 s | 
ลิมิตต้นทางค้าง | 500 ms | 509.988 ms | 
เดินทางเกินเวลา | 5.000 s | 5.009978 s | 
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
ออกแบบ
จำลอง
กรองปุ่ม (ms)
Chart: 
| เวลา
ออกแบบ | 20
จำลอง | 24.854
พักก่อนกลับทิศ (ms)
Chart: 
| เวลา
ออกแบบ | 200
จำลอง | 209.795
เปิดค้าง (s)
Chart: 
| เวลา
ออกแบบ | 3
จำลอง | 3.0198
เดินทาง (s)
Chart: 
| เวลา
ออกแบบ | 5
จำลอง | 5.01
เงื่อนไขที่ผ่านตลอดการจำลอง
P2 latch คง FFH และไม่พบ IN1 = IN2 = 1 หลังเขียน P1 ครั้งแรกในลำดับที่ทดสอบ
ทดสอบโดยป้อนสัญญาณปุ่ม ลำแสง และลิมิตจำลอง แล้วตรวจเวลาเปลี่ยนสถานะและเอาต์พุต PASS หมายถึงผ่านเงื่อนไขในโปรแกรมจำลอง ยังไม่ใช่ผลวัดฮาร์ดแวร์

## Slide 19
สรุปผลและการทดสอบฮาร์ดแวร์ขั้นต่อไป
ผลจำลองยืนยันลำดับควบคุม ส่วนพฤติกรรมของมอเตอร์และบานต้องวัดกับชุดจริง
18
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
✓
ออกแบบการตรวจจับสองระดับ
แยกสัญญาณต่ำและสูงเข้าพอร์ต P2
✓
กำหนดลำดับหยุดและเปิดกลับ
พักอย่างน้อย 200 ms ก่อนเปลี่ยนทิศ
✓
ผ่านชุดทดสอบเฟิร์มแวร์
ฉบับสอน 20 เคส และฉบับขยาย 36 เคส
ลำดับทดสอบชุดจริง
1
กระแสเริ่มหมุนและติดขัด
ตรวจแหล่งจ่าย 0.50 A และตัวต้านทาน
2
เวลาหยุดและระยะไหลต่อ
เทียบกับค่าพักมอเตอร์ 200 ms
3
อุณหภูมิระหว่างทำงาน
วัด L293D และตัวต้านทานกำลัง
4
แนวลำแสงและพื้นที่ตรวจจับ
ตรวจวัตถุขนาดเล็กและแสงรบกวน
ชุดสาธิตออกแบบระยะวิ่ง 200 mm ยังต้องตรวจสมรรถนะฮาร์ดแวร์ก่อนประเมินการใช้งานจริง