## Slide 1
ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ
ตรวจจับสิ่งกีดขวางและเปิดประตูกลับ
01
Sliding Door Safety Control
โครงงานระบบสมองกลฝังตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051
กลุ่มที่ 1
66362416 นายธีรภัทร ภู่ระย้า ลำดับที่ 4
66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง ลำดับที่ 7
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง
มอเตอร์และสายพาน
LC
LO
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 2
ปัญหาของประตูเดิมและแนวทางแก้ไข
เด็กหรือสัตว์เลี้ยงอาจเดินตามเข้ามาในขณะที่ประตูกำลังปิด
02
ประตูเดิมปิดตามเวลา
เพิ่มลำแสงตรวจจับสองระดับ
มอเตอร์และสายพาน
LC
LO
มอเตอร์และสายพาน
LC
LO
ไม่ทราบว่าทางผ่านยังมีสิ่งกีดขวาง
บานประตูจึงอาจเคลื่อนเข้าหนีบ
ตัดแรงขับทันทีเมื่อตรวจพบ
รอ 200 ms แล้วเปิดกลับจนสุด
Notes: แหล่งข้อมูล: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md ข้อ 2–3 และภาพข้อกำหนดอาจารย์ หน้า 13–14
รูปเป็นภาพอธิบายหลักการ ไม่ได้แสดงระยะตามมาตราส่วน ลำแสงจริงติดเยื้องระนาบบานเพื่อไม่ให้บานบังเซนเซอร์เอง การ coast ไม่ได้หยุดการเคลื่อนที่ทางกลทันที

## Slide 3
สถานะการทำงานและตำแหน่งประตู
เส้นทางปกติประกอบด้วย ปิดสนิท กำลังเปิด เปิดค้าง และกำลังปิด
03
START
CLOSED
OPENING
FAULT
CLOSING
HOLD
REV_WAIT
REOPEN
LC = 0
กดปุ่ม 20 ms
หยุดครบ 200 ms
ถึง LO
ว่างต่อเนื่อง 3 s
ถึง LC
ถูกบัง
ครบ 200 ms
ถึง LO
เริ่มที่ LO
Reset
ผ่านเงื่อนไข
E-stop
เดินทางเกิน 5 s
ลิมิตผิดปกติ
ปิดสนิท
กำลังเปิด
เปิดสุด
กำลังปิด
เมื่อเริ่มที่ LO ให้เข้า HOLD START ไม่ทราบตำแหน่งเข้า FAULT การกดปุ่มขณะปิดให้ผลเหมือนถูกบัง
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 4
การเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์
L293D รับคำสั่งทิศทางจาก 8051 และจ่ายกระแสให้มอเตอร์
04
L293D
ไอซีขับมอเตอร์
IN1
IN2
EN
M
มอเตอร์ 12 V DC
27 Ω 10 W
บอร์ด 8051
P1 ควบคุมเอาต์พุต P2 รับอินพุต
P1.0
P1.1
HCT14 → NC1
P1.2
ลิมิตและปุ่มกด
LO P2.3 LC P2.4
ปุ่มเปิด P2.0, P2.1
TX
RX
ลำแสง 12 V
ผ่าน VO617A เป็น 5 V
เข้าขา P2.2 และ P2.5
สายอินพุต
5 V ลอจิก
12 V ภาคมอเตอร์
LED แดง P1.4
LED เขียว P1.5
Buzzer P1.7
NC1 ตัด EN ด้วยฮาร์ดแวร์ NC2 แจ้ง P2.7 Reset ต่อ P2.6 กราวด์ลอจิกร่วมกับภาคมอเตอร์
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 5
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ
แยกไฟเลี้ยงอุปกรณ์ออกจากระดับสัญญาณที่เข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์
05
5 V
วงจรลอจิก
บอร์ด 8051 และ SN74HCT14
ขา VCC1 ของ L293D
ฝั่งเอาต์พุตของ Optocoupler
LED และ Buzzer
12 V
วงจรกำลังและเซนเซอร์
ขา VCC2 ของ L293D
แหล่งจ่ายมอเตอร์กระแสจำกัด 0.50 A
เซนเซอร์ลำแสง E3Z-T61 สองคู่
สัญญาณเข้า 8051 ต้องอยู่ในช่วง 0–5 V เท่านั้น
Notes: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md ข้อ 4.3–4.4. มอเตอร์มีพิกัด 12 V แต่แรงดันขั้วมอเตอร์จริงต่ำกว่าแหล่งจ่ายเนื่องจาก L293D และตัวต้านทานอนุกรม ต้องวัดกระแสและความร้อนจริง

## Slide 6
เวลารอแต่ละช่วงและเหตุผลที่เลือก
ค่าที่กำหนดใช้กับชุดสาธิต และต้องตรวจสอบการหยุดจริงก่อนใช้กับกลไก
06
20 ms
กรองสวิตช์
ยืนยันการกดปุ่ม เพื่อลดผลจากหน้าสัมผัสกระเด้ง
200 ms
พักมอเตอร์
ตัดแรงขับก่อนกลับทิศ เพื่อให้มอเตอร์มีเวลาลดความเร็ว
3 วินาที
เปิดค้าง
เริ่มนับใหม่เมื่อถูกบัง รอคนเดินพ้นก่อนเริ่มปิด
5 วินาที
จำกัดเวลาการเดินทาง
ไม่ถึงลิมิตตามกำหนด ให้ตัดแรงขับและเข้าสถานะขัดข้อง
ฉบับขยายเพิ่มการตรวจลิมิตต้นทาง: หากยังไม่ปล่อยภายใน 500 ms ให้เข้า FAULT
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 7
ค่าพอร์ตในแต่ละสถานะ
P0 แสดงรหัสสถานะ ส่วน P1 ควบคุมทิศทางมอเตอร์ ไฟ และเสียง
07
สถานะ | P0 | P1 | IN1 | IN2 | RUN_N | RED_N | GREEN_N | BUZZ_N
START | F8H | ECH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
CLOSED | F9H | FCH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
OPENING | FAH | D9H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
HOLD | FBH | DCH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
CLOSING | FCH | 6AH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
REV_WAIT | FDH | 6CH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
REOPEN | FEH | 69H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FAULT | FFH | 6CH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
RUN_N = 1 หมายถึงตัดแรงขับ สัญญาณลงท้าย _N ทำงานที่ระดับ 0
P2 ตั้ง latch เป็น FFH เพื่ออ่านอินพุต P1.3 และ P1.6 คงค่า 1 P0 ต้องมี pull-up ภายนอก
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 8
เริ่มระบบและตรวจตำแหน่งประตู
โค้ดฉบับสอนใช้ชื่อ START ส่วนฉบับขยายใช้ INIT
08
เปิดเครื่อง
START
CLOSED หรือ HOLD
P0 = F8H P1 = ECH
ตัดแรงขับก่อนอ่านลิมิต
ลิมิตไม่ถูกต้อง ให้เข้า FAULT
รอให้สัญญาณนิ่ง 20 ms
โค้ดเริ่มต้นจากฉบับสอน
START:
MOV P2,#0FFH
SETB P1.2
MOV P1,#0ECH
MOV P0,#0F8H
MOV TMOD,#01H
CALL Delay
JB P2.7,StartFault
JNB P2.3,StartOpen
JNB P2.4,StartClosed
StartFault:
LJMP FaultState
StartOpen:
JNB P2.4,StartFault
LJMP HoldState
StartClosed:
LJMP ClosedState
Notes: SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm: START ถึง StartClosed. ตัดบรรทัด R0 ที่ใช้บันทึกรหัสสถานะออกจากสไลด์เพื่อความกระชับ ไฟล์ฉบับเต็มอยู่ใน firmware

## Slide 9
ซับรูทีนหน่วงเวลา 20 ms
ฉบับสอนใช้ Timer 0 โหมด 1 ที่คริสตัล 12 MHz แบบ 12 clocks
09
CALL Delay
Timer 0 นับครบ
RET กลับไปทำงานต่อ
ค่าเริ่มนับ B1E0H
65536 − 20000 = 45536
นับ 20000 รอบ รอบละ 1 µs
ซับรูทีนที่ใช้ร่วมกันทุกสถานะ
Delay:
CLR TR0
MOV TH0,#0B1H
MOV TL0,#0E0H
CLR TF0
SETB TR0
DelayWait:
JNB TF0,DelayWait
CLR TR0
CLR TF0
RET
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 10
ประตูปิดสนิท
สถานะ CLOSED จากเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
10
START หรือ CLOSING
CLOSED
OPENING
P0 = F9H P1 = FCH
มอเตอร์หยุด ไฟและเสียงดับ
รับคำสั่งจากปุ่มทั้งสองฝั่ง
หยุด 200 ms และกรองปุ่ม 20 ms
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ
ClosedLoop:
JB P2.7,ClosedFault
JB P2.4,ClosedFault
JNB P2.0,ClosedPress
JNB P2.1,ClosedPress
SJMP ClosedLoop
ClosedPress:
CALL Delay
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
ClosedGo:
LJMP OpeningState
ClosedFault:
LJMP FaultState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก ClosedState. แสดงเฉพาะส่วนสำคัญ ไม่ใช่โปรแกรมที่ประกอบได้ลำพัง ใช้ไฟล์ฉบับเต็มสำหรับ EdSim51.
บล็อกต้นฉบับครบถ้วน:
ClosedState:
SETB P1.2
MOV R0,#01H
MOV P0,#0F9H
MOV P1,#0FCH
MOV R1,#10
ClosedSettle:
CALL Delay
DJNZ R1,ClosedSettle
ClosedLoop:
JB P2.7,ClosedFault
JB P2.4,ClosedFault
JNB P2.0,ClosedPress
JNB P2.1,ClosedPress
SJMP ClosedLoop
ClosedPress:
CALL Delay
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
ClosedGo:
LJMP OpeningState
ClosedFault:
LJMP FaultState
ส่วนเข้ารัฐก่อน ClosedLoop ถูกแสดงเป็นค่า P0/P1 และข้อความอธิบายด้านซ้าย ไฟล์เต็มมี ClosedSettle: CALL Delay และ DJNZ R1,ClosedSettle ซึ่งหน่วง 200 ms ก่อน ClosedLoop

## Slide 11
ประตูกำลังเปิด
สถานะ OPENING จากเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
11
CLOSED
OPENING
HOLD
P0 = FAH P1 = D9H
จ่ายแรงขับในทิศเปิด
ไฟเขียวติดจนถึงลิมิต LO
เกิน 5 วินาที ให้เข้า FAULT
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ
OpeningState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
MOV R1,#250
OpeningLoop:
JB P2.7,OpeningFault
JNB P2.3,OpeningDone
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
OpeningFault:
LJMP FaultState
OpeningDone:
LJMP HoldState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก OpeningState. แสดงเฉพาะส่วนสำคัญ ไม่ใช่โปรแกรมที่ประกอบได้ลำพัง ใช้ไฟล์ฉบับเต็มสำหรับ EdSim51.
บล็อกต้นฉบับครบถ้วน:
OpeningState:
SETB P1.2
MOV R0,#02H
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
MOV R1,#250
OpeningLoop:
JB P2.7,OpeningFault
JNB P2.3,OpeningDone
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
OpeningFault:
LJMP FaultState
OpeningDone:
LJMP HoldState

## Slide 12
ประตูเปิดค้าง
สถานะ HOLD จากเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
12
OPENING หรือ REOPEN
HOLD
CLOSING
P0 = FBH P1 = DCH
มอเตอร์หยุด ไฟเขียวติด
ถูกบังหรือกดปุ่มให้เริ่มนับใหม่
ทางผ่านต้องว่างต่อเนื่อง 3 วินาที
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ
HoldState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH
HoldRestart:
MOV R1,#150
HoldLoop:
JB P2.7,HoldFault
JB P2.3,HoldFault
JB P2.2,HoldRestart
JB P2.5,HoldRestart
JNB P2.0,HoldRestart
JNB P2.1,HoldRestart
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
HoldFault:
LJMP FaultState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก HoldState. แสดงเฉพาะส่วนสำคัญ ไม่ใช่โปรแกรมที่ประกอบได้ลำพัง ใช้ไฟล์ฉบับเต็มสำหรับ EdSim51.
บล็อกต้นฉบับครบถ้วน:
HoldState:
SETB P1.2
MOV R0,#03H
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH
HoldRestart:
MOV R1,#150
HoldLoop:
JB P2.7,HoldFault
JB P2.3,HoldFault
JB P2.2,HoldRestart
JB P2.5,HoldRestart
JNB P2.0,HoldRestart
JNB P2.1,HoldRestart
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
HoldFault:
LJMP FaultState

## Slide 13
ประตูกำลังปิด
สถานะ CLOSING จากเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
13
HOLD
CLOSING
CLOSED หรือ REV_WAIT
P0 = FCH P1 = 6AH
ปิดพร้อมไฟแดงและเสียงเตือน
ตรวจลำแสงก่อนตรวจลิมิตปิด
พบสิ่งกีดขวางให้ตัดแรงขับก่อน
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ
MOV R1,#250
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault
JB P2.2,ClosingStop
JB P2.5,ClosingStop
JNB P2.0,ClosingStop
JNB P2.1,ClosingStop
JNB P2.4,ClosingDone
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState
ClosingStop:
SETB P1.2
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก ClosingState. แสดงเฉพาะส่วนสำคัญ ไม่ใช่โปรแกรมที่ประกอบได้ลำพัง ใช้ไฟล์ฉบับเต็มสำหรับ EdSim51.
บล็อกต้นฉบับครบถ้วน:
ClosingState:
SETB P1.2
MOV R0,#04H
MOV P0,#0FCH
MOV P1,#06EH
MOV P1,#06AH
MOV R1,#250
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault
JB P2.2,ClosingStop
JB P2.5,ClosingStop
JNB P2.0,ClosingStop
JNB P2.1,ClosingStop
JNB P2.4,ClosingDone
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState
ClosingStop:
SETB P1.2
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState
สไลด์แสดงจากการตั้ง R1 จนถึงปลายบล็อก ClosingDone ส่วนตั้งเอาต์พุตก่อนหน้านี้แสดงเป็นค่า P0/P1 ด้านซ้าย

## Slide 14
พักมอเตอร์ก่อนกลับทิศ
สถานะ REV_WAIT จากเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
14
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
P0 = FDH P1 = 6CH
ตัดแรงขับพร้อมเสียงเตือน
ยังตรวจปุ่มหยุดฉุกเฉินระหว่างรอ
พักมอเตอร์อย่างน้อย 200 ms
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ
RevWaitState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FDH
MOV P1,#06CH
MOV R1,#10
RevLoop:
JB P2.7,RevFault
CALL Delay
DJNZ R1,RevLoop
LJMP ReopenState
RevFault:
LJMP FaultState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก RevWaitState. แสดงเฉพาะส่วนสำคัญ ไม่ใช่โปรแกรมที่ประกอบได้ลำพัง ใช้ไฟล์ฉบับเต็มสำหรับ EdSim51.
บล็อกต้นฉบับครบถ้วน:
RevWaitState:
SETB P1.2
MOV R0,#05H
MOV P0,#0FDH
MOV P1,#06CH
MOV R1,#10
RevLoop:
JB P2.7,RevFault
CALL Delay
DJNZ R1,RevLoop
LJMP ReopenState
RevFault:
LJMP FaultState

## Slide 15
ประตูเปิดกลับ
สถานะ REOPEN จากเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
15
REV_WAIT
REOPEN
HOLD
P0 = FEH P1 = 69H
เปิดกลับพร้อมไฟแดงและเสียง
ถึงลิมิต LO จึงหยุดเปิด
เกิน 5 วินาที ให้เข้า FAULT
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ
ReopenState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FEH
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
MOV R1,#250
ReopenLoop:
JB P2.7,ReopenFault
JNB P2.3,ReopenDone
CALL Delay
DJNZ R1,ReopenLoop
ReopenFault:
LJMP FaultState
ReopenDone:
LJMP HoldState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก ReopenState. แสดงเฉพาะส่วนสำคัญ ไม่ใช่โปรแกรมที่ประกอบได้ลำพัง ใช้ไฟล์ฉบับเต็มสำหรับ EdSim51.
บล็อกต้นฉบับครบถ้วน:
ReopenState:
SETB P1.2
MOV R0,#06H
MOV P0,#0FEH
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
MOV R1,#250
ReopenLoop:
JB P2.7,ReopenFault
JNB P2.3,ReopenDone
CALL Delay
DJNZ R1,ReopenLoop
ReopenFault:
LJMP FaultState
ReopenDone:
LJMP HoldState

## Slide 16
หยุดเมื่อพบความผิดปกติ
สถานะ FAULT จากเฟิร์มแวร์ฉบับสอน
16
พบความผิดปกติ
FAULT
START
P0 = FFH P1 = 6CH
ตัดแรงขับ คงไฟแดงและเสียง
ต้องปล่อยแล้วกด Reset ใหม่
กลับไปตรวจตำแหน่งก่อนเริ่มงาน
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ
FaultState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#06CH
FaultRelease:
JNB P2.6,FaultRelease
FaultLoop:
JNB P2.6,FaultCheck
SJMP FaultLoop
FaultCheck:
CALL Delay
JB P2.6,FaultLoop
JB P2.7,FaultLoop
JB P2.2,FaultLoop
JB P2.5,FaultLoop
LJMP START
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก FaultState. แสดงเฉพาะส่วนสำคัญ ไม่ใช่โปรแกรมที่ประกอบได้ลำพัง ใช้ไฟล์ฉบับเต็มสำหรับ EdSim51.
บล็อกต้นฉบับครบถ้วน:
FaultState:
SETB P1.2
MOV R0,#07H
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#06CH
FaultRelease:
JNB P2.6,FaultRelease
FaultLoop:
JNB P2.6,FaultCheck
SJMP FaultLoop
FaultCheck:
CALL Delay
JB P2.6,FaultLoop
JB P2.7,FaultLoop
JB P2.2,FaultLoop
JB P2.5,FaultLoop
LJMP START

## Slide 17
เฟิร์มแวร์สองฉบับของโครงงาน
แยกรูปแบบการสอนออกจากฉบับที่เพิ่มการตรวจความผิดปกติ
17
ฉบับสอน
SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm
ตั้งค่าพอร์ตทีละสถานะ
เรียก Delay รอบละ 20 ms
ใช้ JB และ JNB ตรวจอินพุต
ผ่านการจำลอง 20 เคส
ฉบับขยาย
SLIDING_DOOR.asm
ใช้ Timer 0 สร้างจังหวะ 10 ms
อ่านสัญญาณอันตรายระหว่างรอ
เพิ่มการตรวจลิมิตค้าง 500 ms
ผ่านการจำลอง 36 เคส
สไลด์โค้ดก่อนหน้านี้อ้างอิงฉบับสอน ผลทดสอบ 36 เคสเป็นของฉบับขยาย
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 18
ผลการจำลองฉบับขยาย
รายงาน TEST_RESULTS.md จาก assembler และ CPU ของ EdSim51 2.1.39
18
ผ่าน 36 เคส
ช่วงเวลาที่ตรวจ | ค่าออกแบบ | ค่าจำลอง
ยืนยันปุ่มเปิด | 20 ms | 24.854 ms
หยุดก่อนเปิดกลับ | 200 ms | 209.795 ms
ทางผ่านว่างก่อนปิด | 3.000 s | 3.019788 s
ลิมิตต้นทางยังไม่ปล่อย | 500 ms | 509.988 ms
เดินทางไม่ถึงปลายทาง | 5.000 s | 5.009978 s
ตรวจ 41,686,115 คำสั่ง P2 latch คง FFH IN1 และ IN2 ไม่เป็น 1 พร้อมกันหลังเขียน P1 ครั้งแรก
Notes: แหล่งข้อมูล firmware/TEST_RESULTS.md รัน 17 กันยายน 2026 บน SLIDING_DOOR.asm SHA-256 9989f89bccc8c6af84f2e05fbcdc22459bacb68977841a27fc619eeb3781e2a0. เป็นการจำลอง headless ไม่ใช่ผลวัดวงจรจริง. CLOSED age 210.009 ms, reset qualification 29.691 ms.

## Slide 19
ผลการจำลองฉบับสอน
รายงาน TEST_RESULTS_CLASSROOM.md ตรงกับรูปแบบโค้ดบนสไลด์
19
ผ่าน 20 เคส
ช่วงเวลาที่ตรวจ | ค่าออกแบบ | ค่าจำลอง
หยุดนิ่งรวมการยืนยันปุ่ม | 220 ms | 220.180 ms
หยุดก่อนกลับทิศ | 200 ms | 200.179 ms
ทางผ่านว่างก่อนปิด | 3.000 s | 3.004059 s
เดินทางเกินเวลาขณะเปิด | 5.000 s | 5.004761 s
ตรวจ 22,006,035 คำสั่ง และยืนยันว่าการเปลี่ยนทิศเกิดขณะตัดแรงขับเท่านั้น
ผลทั้งสองฉบับเป็นเวลาจำลอง ไม่ยืนยันแรงหนีบ ระยะหยุด หรือความปลอดภัยของประตูจริง
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 20
สรุปและการทดสอบขั้นต่อไป
ผลจำลองยืนยันลำดับควบคุม ส่วนการหยุดของบานประตูต้องตรวจบนชุดจริง
20
สิ่งที่โครงงานทำได้
ตรวจสิ่งกีดขวางด้วยลำแสงสองระดับ
ตัดแรงขับ พักมอเตอร์ และเปิดกลับตามลำดับสถานะ
สิ่งที่ต้องวัดก่อนใช้งาน
กระแสมอเตอร์ขณะเริ่มหมุนและติดขัด
เวลาหยุดจริงเทียบกับค่า 200 ms และระยะหยุดของบาน
แรงดันอินพุต ความร้อน และช่องว่างที่ลำแสงตรวจไม่ครอบคลุม
ชุดนี้เป็นประตูจำลองน้ำหนักเบา ระยะวิ่งออกแบบ 200 mm ไม่ใช่การรับรองประตูสำหรับใช้งานจริง
Notes: อ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md