## Slide 1
305341 EMBEDDED SYSTEMS 1
ประตูบานเลื่อนเดี่ยวในบ้าน
เปิดกลับเมื่อตรวจพบแท็ก RFID
Home Single-Panel Sliding Door
กดเปิดเอง กดปิดเอง
พบแท็กขณะปิดแล้วเปิดกลับและรอคนสั่ง
66362416 นายธีรภัทร ภู่ระย้า
66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง
Version 2
Notes: โครงงานนี้ปรับเป็นประตูบานเลื่อนเดี่ยวในบ้านตามองค์ประกอบใน Lab 2 ใช้ปุ่มเปิดสองด้านและปุ่มสั่งปิดโดยคนในบ้าน ระบบ RFID เป็นแนวทางที่เสนอเพื่อให้ประตูเปิดกลับเมื่ออ่านพบแท็กของเด็กหรือสัตว์เลี้ยงขณะกำลังปิด จากนั้นเปิดค้างจนมีคนตรวจทางผ่านและกดปิดใหม่ งานนี้เป็นแบบสำหรับชุดสาธิต ยังไม่ได้ยืนยันว่าเครื่องอ่านรุ่นใดจะครอบคลุมช่องประตูจริง และไม่ใช่ระบบความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง
อ้างอิง: Lab 2 for Mini-Project หน้า 11–13

## Slide 2
ปัญหาการหนีบและแนวทาง RFID
ปุ่มปิดยังเป็นคำสั่งจากคน ระบบช่วยยกเลิกการปิดเมื่ออ่านพบแท็ก
01
ปัญหา: ปิดขณะมีสัตว์เลี้ยงขวาง
RFID: เปิดกลับและค้างรอคนสั่ง
ลำดับเมื่อพบแท็ก: ตัดแรงขับ → Coast 200 ms → เปิดกลับจนสุด → RFID_HOLD
Notes: ฝั่งซ้ายเป็นปัญหาของการกดสั่งปิดในขณะที่เด็กหรือสัตว์เลี้ยงยังอยู่ในช่องทางผ่าน บานประตูที่เลื่อนซ้ายกำลังลดพื้นที่ว่างทางซ้าย ฝั่งขวาแสดงสภาพหลังระบบอ่านพบแท็ก ตัดแรงขับ พักอย่างน้อย 200 ms และเปิดกลับจนถึงลิมิตเปิดแล้ว ไฟส้มติดเฉพาะ RFID_HOLD คนในบ้านต้องตรวจทางผ่าน ให้แท็กพ้นบริเวณอ่าน แล้วปล่อยและกด PB_CLOSE ใหม่ ภาพสองฝั่งเป็นภาพจำลองแนวคิด ไม่ใช่ภาพต้นแบบที่สร้างแล้ว และไม่ได้ระบุรัศมีอ่าน RFID
อ้างอิง: ข้อกำหนด Version 2 ของโครงงาน

## Slide 3
ตำแหน่งอุปกรณ์และทิศทางของกลไก
มอง CW และ CCW จากปลายเพลาขับมู่เล่ย์ และกำหนดให้เปิดไปทางขวา
02
CW
เปิดไปขวา
CCW
ปิดไปซ้าย
LC = ปิดสุด
LO = เปิดสุด
ตัวมอเตอร์ Pololu #3041 ใช้กับชุดสาธิตขนาดเล็ก ต้องยืนยันแรงบิดก่อนต่อกับบานจริง
Notes: องค์ประกอบตาม Lab 2 ได้แก่บานเลื่อนหนึ่งบาน ราง มอเตอร์ เพลา มู่เล่ย์ สายพาน ปุ่มเปิดด้านในและด้านนอก และลิมิตสองปลายทาง แบบนี้กำหนด LC เป็นตำแหน่งปิดทางซ้ายและ LO เป็นตำแหน่งเปิดทางขวา โดยยึดบานกับสายพานช่วงบน เมื่อมองจากปลายเพลา การหมุน CW ทำให้สายพานช่วงบนเคลื่อนไปทางขวา และ CCW ทำให้ปิดไปทางซ้าย ขั้วมอเตอร์และมุมมองต้องตรวจจริงก่อนใช้งาน ภาพแสดงตำแหน่ง RFID และไฟส้ม แต่ไม่ได้ใช้รูปลักษณ์ของภาพยืนยันรุ่นหรือระยะตรวจจับ
อ้างอิง: Lab 2 for Mini-Project หน้า 11–13

## Slide 4
คนเป็นผู้สั่งเปิดและปิดทุกครั้ง
การพ้นเขตอ่าน RFID เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ประตูปิด
03
01
กดปุ่มเปิด
PB_IN หรือ PB_OUT
02
เปิดจนสุด
รอใน OPEN_HOLD
03
คนกดปิดใหม่
ต้องไม่พบแท็ก
04
เลื่อนปิด
CCW จน LC = 0
หากพบแท็กขณะปิด
Coast 200 ms → เปิดกลับจนสุด → RFID_HOLD
ไฟส้มติดค้าง ไม่มีการนับเวลาปิดอัตโนมัติ
Notes: เริ่มจากประตูปิด คนกด PB_OUT เพื่อเข้าหรือ PB_IN เพื่อออก ระบบเปิดจน LO ทำงานแล้วอยู่ OPEN_HOLD โดยไม่มีเวลาเปิดค้างเพื่อสั่งปิดอัตโนมัติ เมื่อคนกด PB_CLOSE ใหม่ และไม่พบแท็ก จึงเริ่มปิด ถ้าขณะปิดอ่านพบแท็ก ระบบตัดแรงขับทันทีที่ลูปควบคุมรับสัญญาณ พัก 200 ms เปิดกลับจนสุด แล้วอยู่ RFID_HOLD ไฟส้มค้างจนได้รับการกดปิดใหม่ที่ผ่านเงื่อนไข หากกดตอนยังพบแท็กให้ทิ้งคำสั่งนั้น ไม่เก็บไว้ปิดภายหลัง

## Slide 5
อินเทอร์เฟซ RFID ที่เสนอ
ยังไม่เลือกรุ่นเครื่องอ่านและแท็ก จึงยังไม่กำหนดระยะอ่านหรือแรงดันไฟเลี้ยงเครื่องอ่าน
04
Reader และ Tag
เลือกรุ่นร่วมกัน
อ่านแท็กที่กำหนด
ชุดแปลงผลอ่านแท็ก
เอาต์พุตแยกวงจร
ดึงลง GND เมื่อพบแท็ก
AT89S52
P2.2 ขา 23
RFID_DET
0 = ตรวจพบแท็ก
1 = ไม่พบแท็ก
ด้าน 8051 ใช้ Pull-up 10 kΩ ไปยัง 5 V
สัญญาณต้องค้างพอให้ลูปควบคุมอ่านได้
P2 latch คง FFH เพื่ออ่านอินพุต
สายขาดหรือเครื่องอ่านดับอาจให้ค่า 1 เช่นเดียวกับไม่พบแท็ก แบบนี้ยังไม่ตรวจยืนยันสุขภาพเครื่องอ่าน
Notes: เครื่องอ่าน RFID ไม่ใช่สวิตช์ดิจิทัลทุกรุ่น จึงต้องมีตัวแปลงข้อมูลการอ่านแท็กที่กำหนดให้เป็น RFID_DET แบบระดับสัญญาณค้าง สำหรับด้าน 8051 เสนอให้ใช้หน้าสัมผัสแห้ง หรือเอาต์พุตแยกวงจรที่ดึงลงกราวด์ได้ โดยมีตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์มดึงขึ้น 5 โวลต์ เมื่อพบแท็กจึงเป็นศูนย์ ไม่ต่อ UART, RS-232, RS-485 หรือ GPIO ที่ไม่ทราบแรงดันเข้าขา P2.2 โดยตรง ในระยะนี้จะจำลอง RFID_DET เป็นอินพุตดิจิทัลเพื่อทดสอบ FSM แรงดันเครื่องอ่าน ระยะอ่าน เวลาแปลงผล และพฤติกรรมเมื่อไฟดับต้องเลือกและวัดภายหลัง
อ้างอิงหลักการ RFID: https://www.impinj.com/products/technology/how-do-rain-rfid-systems-work
ขา AT89S52: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf

## Slide 6
วงจรขับมอเตอร์และการตัดแรงขับ
L293D ใช้ไฟลอจิก 5 V และไฟภาคมอเตอร์ 12 V แยกกัน
05
Pololu #3041
12 V อัตราทด 100.37:1
1 EN
2 IN1
3 OUT1
6 OUT2
7 IN2
8 +12 V
16 +5 V
L293D
GND: 4, 5, 12, 13
OUT1 ต่อมอเตอร์ผ่าน R 27 Ω 10 W
OUT2 ต่ออีกขั้วของมอเตอร์
เส้นทาง Enable
P1.2 RUN_N
SN74HCT14 ขา 1 และ 2
E-stop หน้าสัมผัส NC1
L293D ขา 1 EN
EN มี R 10 kΩ ดึงลง GND
ไฟสถานะ Active-LOW
5 V ผ่าน R 2.2 kΩ และ LED
ขา Cathode ต่อ P1.4, P1.5, P1.6
ตั้งแหล่งจ่าย 12 V จำกัดกระแส 0.50 A และวัดกระแสกับอุณหภูมิจริงก่อนต่อกลไก
Notes: L293D ขา 2 รับ IN1 จาก P1.0 ขา 7 รับ IN2 จาก P1.1 ขา 3 และ 6 ต่อมอเตอร์โดยมีตัวต้านทานกำลัง 27 โอห์ม 10 วัตต์อนุกรมหนึ่งด้าน ขา 1 เป็น Enable แบบทำงานเมื่อสูง จึงใช้ SN74HCT14 กลับค่า RUN_N จาก P1.2 และผ่านหน้าสัมผัส NC1 ของ E-stop มี pull-down 10 กิโลโอห์มที่ EN เพื่อให้ตัดแรงขับเมื่อ NC1 เปิด พอร์ตที่มี _N และไฟทุกดวงต่อแบบ active-low ขา P1.4, P1.5, P1.6 รับกระแส LED ผ่าน R2.2k ต่อตัว กลไกจริงต้องยืนยัน CW และ CCW เพราะ H-bridge กำหนดขั้วไฟแต่ไม่ได้รู้ทิศติดตั้งมอเตอร์
รายละเอียดประกอบ: L293D GND4,5,12,13; VCC1=16; VCC2=8; unused 9,10,15ลงGNDและ11,14เว้น ส่วน HCT14 VCC14=5V,GND7; unused inputsผูกGND ต้องมี100nFใกล้ขาไฟไอซีแต่ละตัวและคร่อมมอเตอร์,470µF25Vใกล้ราง12V แยกทางกลับกระแสมอเตอร์ก่อนรวมกราวด์หนึ่งจุด MCU VCC40=5V,GND20,EA31=5V,XTAL18/19=12MHzและวงจรRST9
อ้างอิง: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct14.pdf
https://www.pololu.com/product/3041

## Slide 7
การจัดสรรพอร์ตของ AT89S52
ตัวเลขวงเล็บคือหมายเลขขา DIP-40 โดยมองจากด้านบนของตัวถัง
06
Port 2 อินพุต
Port 1 เอาต์พุต
ขา | สัญญาณ | ระดับทำงาน
P2.0 (21) | PB_IN | 0
P2.1 (22) | PB_OUT | 0
P2.2 (23) | RFID_DET | 0 = พบแท็ก
P2.3 (24) | LO | 0 = เปิดสุด
P2.4 (25) | LC | 0 = ปิดสุด
P2.6 (27) | PB_CLOSE / RESET | 0
P2.7 (28) | ESTOP | 1 = หยุด
ขา | สัญญาณ | หน้าที่
P1.0 (1) | IN1 | ทิศทาง 1
P1.1 (2) | IN2 | ทิศทาง 2
P1.2 (3) | RUN_N | 0 = ขับ
P1.4 (5) | LED_RED | 0 = ติด
P1.5 (6) | LED_GREEN | 0 = ติด
P1.6 (7) | LED_RFID | 0 = ติด
P2.5 ไม่ใช้งาน P2 latch = FFH
P1.3 และ P1.7 คงเป็น 1
Notes: อินพุตปุ่มเปิดสองตัวและปุ่มปิดเป็นหน้าสัมผัส NO ลงกราวด์ ลิมิตใช้ COM และ NO ส่วน E-stop ใช้ NC2 ลงกราวด์และมี pull-up เมื่อกด E-stop หรือสายเปิดจึงอ่านได้หนึ่ง P2.5 ไม่ใช้งานใน Version 2 และ P1.6 เปลี่ยนเป็นไฟส้ม LED_RFID ทุกขาอินพุตมีตัวต้านทานดึงขึ้น 10k ไป5V เขียน P2=FFH เพื่อใช้พอร์ตแบบ quasi-bidirectional เป็นอินพุต P2.6 ทำหน้าที่ปิดเฉพาะสถานะเปิดค้างและทำหน้าที่รีเซ็ตเฉพาะเมื่อระบบหยุดจากความผิดปกติ ไม่ให้การรีเซ็ตสั่งปิดทันที
อ้างอิง: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf

## Slide 8
FSM การทำงานปกติ 7 สถานะ
เอาต์พุตภายในสถานะกำหนดตาม Moore machine ส่วนข้อความบนเส้นคือเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ
07
CLOSED
STOP ไฟแดง
OPENING
CW ไฟเขียว
OPEN_HOLD
STOP ไฟเขียว
CLOSING
CCW ไฟแดง
REV_WAIT
Coast 200 ms
REOPENING
CW ไฟเขียว
RFID_HOLD
STOP ไฟส้ม
OPEN_EVT
LO = 0
CLOSE_EVT
RFID = 1
LC = 0 และไม่พบเหตุเปิดกลับ
RFID = 0
หรือ OPEN_EVT
ครบ 200 ms
LO = 0
rfid_seen = 1
CLOSE_EVT ใหม่
RFID = 1 และปล่อยปุ่มเปิด
LO = 0
rfid_seen = 0
OPEN_EVT และ CLOSE_EVT
คือการกดครั้งใหม่ หลังปล่อยปุ่ม
และกรองสัญญาณ 20 ms
ทุกสถานะ: E-stop ตัด EN โดยฮาร์ดแวร์ ลิมิตขัดแย้งหรือเดินทางเกิน 5 s ให้หยุดและรอรีเซ็ต
Notes: สถานะปกติมีเจ็ดสถานะ เอาต์พุตมอเตอร์และไฟขึ้นกับสถานะในตารางเท่านั้น ใช้ตัวแปร rfid_seen จดจำสาเหตุการเปิดกลับเพื่อแยก RFID_HOLD ออกจาก OPEN_HOLD หากเปิดกลับเพราะคนกดปุ่มเปิด ไฟส้มจะไม่ติด เมื่อ CLOSING พบ RFID หรือคำสั่งเปิดให้เข้า REV_WAIT แล้ว REOPENING โดยต้องผ่าน200msก่อนกลับทิศ หากพบ RFID พร้อม LC ให้เลือกเปิดกลับก่อน กรณีไม่มีเส้นที่เงื่อนไขเป็นจริงให้คงสถานะเดิม เส้นไขว้ที่เว้นช่องไม่ต่อถึงกัน
ทุกสถานะอยู่ภายใต้วงจรตัด EN และ latch fault แยกจาก FSM ปกติ E-stop ลิมิตสองตัวพร้อมกัน หรือการเดินทางเกิน5s ตัดแรงขับและต้องรีเซ็ตด้วยมือ ไม่เพิ่มเป็นสถานะปกติลำดับที่แปด
Lee & Seshia: Moore outputs depend on state; events and guards control transitions.

## Slide 9
ตารางเอาต์พุตของแต่ละสถานะ
ค่า 0 และ 1 ในตารางคือระดับที่ขา P1 ส่วนไฟทุกดวงติดเมื่อขาเป็น 0
08
สถานะ | เพลา | IN1 | IN2 | RUN_N | RED | GREEN | RFID | P1
CLOSED | STOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ECH
OPENING | CW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D9H
OPEN_HOLD | STOP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DCH
CLOSING | CCW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | EAH
REV_WAIT | Coast | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | FCH
REOPENING | CW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D9H
RFID_HOLD | STOP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | BCH
P1.3 = 1 P1.7 = 1
STOP และ Coast ใช้ EN = 0
Notes: ตารางนี้ใช้เมื่อไม่มี fault และ E-stop อยู่ในสภาพปกติ กำหนด P1.3 และ P1.7 เป็น1คงที่ แล้วรวมบิตเพื่อได้ค่า P1 ทั้งไบต์ ตัวอย่าง CLOSED เป็น ECH โดย IN1และIN2เป็น0, RUN_Nเป็น1ตัดแรงขับ และไฟแดงเป็น0จึงติด OPENING กับ REOPENING ใช้ D9H เหมือนกัน RFID_HOLD ใช้ BCH และเป็นสถานะเดียวที่ไฟส้มเป็น0 STOP ในที่นี้เป็นคำสั่งหยุดขับและสถานะนิ่งที่ต้องการ ไม่ได้แปลว่าความเร็วทางกลเป็นศูนย์ทันทีเมื่อ EN ลงต่ำ
อ้างอิงพฤติกรรม H-bridge: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf

## Slide 10
เหตุการณ์และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ
P2 เป็นอินพุต จึงไม่มีค่าคงที่หนึ่งไบต์ประจำสถานะ ต้องอ่านแต่ละบิตตามเงื่อนไข
09
สถานะเดิม | เหตุการณ์หรือ Guard | สถานะถัดไป
CLOSED | OPEN_EVT จาก P2.0 หรือ P2.1 | OPENING
OPENING | LO = 0 | OPEN_HOLD
OPEN_HOLD | CLOSE_EVT ใหม่ และ RFID_DET = 1 | CLOSING
CLOSING | RFID_DET = 0 หรือ OPEN_EVT | REV_WAIT
CLOSING | LC = 0 และไม่มีเหตุเปิดกลับ | CLOSED
REV_WAIT | เวลาพักครบอย่างน้อย 200 ms | REOPENING
REOPENING | LO = 0 และ rfid_seen = 1 | RFID_HOLD
REOPENING | LO = 0 และ rfid_seen = 0 | OPEN_HOLD
RFID_HOLD | CLOSE_EVT ใหม่ และ RFID_DET = 1 | CLOSING
คำสั่งปิดยังต้องมี OPEN ทั้งสองปุ่มปล่อยอยู่ และระบบไม่อยู่ใน fault
Notes: ให้ตรวจเงื่อนไขหยุดฉุกเฉินก่อนเงื่อนไขปกติ ใน CLOSING ตรวจ RFID และปุ่มเปิดก่อน LC และก่อนtimeout ส่วน OPENING หรือ REOPENING ให้ถึง LO แล้วหยุด P2.6 จะถูกใช้ได้เมื่อเข้ารอสั่งปิดแล้วเห็นการปล่อยปุ่มก่อน จากนั้นกดใหม่และไม่มีแท็ก รวมทั้งปล่อยปุ่มเปิดทั้งสองด้าน ตัวแปร rfid_seen ตั้งเป็น1เมื่อ RFID เป็นสาเหตุใน CLOSING และคงค่าแม้แท็กหายระหว่างเปิดกลับ หากเป็นคำสั่งเปิดโดยคนเพียงอย่างเดียวให้เป็น0 เงื่อนไขที่ไม่ตรงกับแถวใดคงสถานะเดิม ตารางเป็นการระบุ guards ของพอร์ต ไม่ใช่การเขียนค่าออกไปยัง P2

## Slide 11
เวลาควบคุมและการหยุดฉุกเฉิน
AT89S52 แบบ 12T ที่ 12.000 MHz มี machine cycle เท่ากับ 1.0 µs
10
20 ms
กรองปุ่ม
นับเฉพาะระดับคงที่
สร้างเหตุการณ์หนึ่งครั้งต่อการกด
200 ms
พักก่อนกลับทิศ
RUN_N = 1 ตลอดช่วงพัก
ยังอ่าน RFID และ E-stop
5 s
จำกัดเวลาวิ่ง
เกินเวลาแล้วตัดแรงขับ
รอคนตรวจและกดรีเซ็ต
Timer 0 Mode 1
65536 − 1000 = FC18H
TH0 = FCH TL0 = 18H
E-stop มี 2 หน้าสัมผัส NC
NC1 ตัด EN NC2 แจ้ง P2.7
ปลดปุ่มแล้วต้องรีเซ็ตด้วยมือ
ไม่มีตัวนับ 3 วินาทีเพื่อปิดประตู และ 200 ms ไม่ใช่ผลวัดว่าเพลาหยุดสนิท
Notes: เสนอให้ใช้ Timer0 mode1 สำหรับ tick1ms แทนการรอแบบ blocking จึงยังอ่าน RFID และ E-stop ระหว่างกรองปุ่มหรือพักมอเตอร์ได้ ค่าเริ่มนับ FC18H มาจาก65536ลบ1000 อย่างไรก็ตามการโหลดค่าใน ISR มีเวลา overhead จึงต้องตรวจเวลาในEdSim51และบนขาจริงก่อนอ้างความแม่นยำ เวลากรองปุ่ม20msใช้20ticks เวลาพัก200msใช้200ticks และtimeoutการเคลื่อนที่5sใช้5000ticks เวลาพักเป็นค่ากำหนดขั้นต่ำที่ยังต้องยืนยันกับแรงเฉื่อยจริง E-stop NC1 ตัด EN โดยฮาร์ดแวร์ ส่วน NC2 แจ้ง P2.7 ปลด E-stop แล้วไม่ให้มอเตอร์เริ่มเอง ต้องปล่อยและกด P2.6 ใหม่พร้อมลิมิตบอกปลายทางเพียงตัวเดียว
อ้างอิง timer: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct14.pdf

## Slide 12
RFID_HOLD รับเฉพาะการกดปิดครั้งใหม่
ไฟส้มติดค้างจนคำสั่งปิดผ่านเงื่อนไขทั้งหมด
11
1 เข้าสู่ RFID_HOLD
เพลา STOP และไฟส้มติด
ล้างคำสั่งปิดที่เกิดก่อนหน้านี้
2 ปล่อยปุ่มก่อน
PB_CLOSE = 1 คงที่อย่างน้อย 20 ms
จึงพร้อมรับการกดครั้งใหม่
3 คนตรวจทางผ่านแล้วกดใหม่
PB_CLOSE = 0 คงที่ 20 ms
RFID_DET = 1 และปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง
4 ยอมให้เข้าสู่ CLOSING
ไฟส้มดับ ไฟแดงติด เพลาหมุน CCW
พบแท็กอีกครั้งให้หยุดและเปิดกลับอีกครั้ง
กดค้างไว้ตอนยังมีแท็ก แล้วแท็กหายไป: ประตูยังค้างเปิด
Notes: เมื่อเข้าสู่RFID_HOLDต้องล้างclose_armedก่อนเพื่อไม่รับการกดที่เริ่มระหว่างเปิดกลับ หลังจากเห็นPB_CLOSEปล่อยอย่างน้อย20msจึงarm แล้วรอการกดต่ำคงที่20ms สร้างclose_eventเพียงครั้งเดียว ถ้าขณะนั้นRFID_DETเป็น0หรือปุ่มเปิดยังถูกกด ให้ทิ้งเหตุการณ์และยกเลิกarm ต้องปล่อยและกดใหม่ ไม่ตั้งคำสั่งค้างรอจนแท็กหาย PB_CLOSEบนP2.6มีบทบาทresetเฉพาะfaultและต้องตรวจเงื่อนไขกู้คืนต่างหาก
กฎนี้ทดสอบกับแบบจำลองลอจิก Python โดยยังไม่ใช่ผลจำลองเครื่องอ่านหรือกลไกจริง

## Slide 13
ตัวอย่างลอจิก 8051 ขณะกำลังปิด
ตัวอย่างส่วนตัดแรงขับ ไม่ใช่เฟิร์มแวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการจำลองแล้ว
12
CLOSING
P1 = EAH
เพลา CCW
เมื่อ RFID_DET = 0
ตัด EN ก่อนเปลี่ยนทิศทาง
แล้วเข้าพัก REV_WAIT
REV_WAIT
P1 = FCH
เพลา Coast
ClosingLoop:
JB P2.2,CheckOpen
SETB P1.2
MOV P1,#0FCH
SETB RFID_SEEN
LCALL ENTER_REV_WAIT
SJMP MAIN
CheckOpen:
LCALL CHECK_OPEN_EVENT
JC REVERSE_MANUAL
JNB P2.4,ENTER_CLOSED
SJMP MAIN
RFID_DET อ่านโดยไม่หน่วงกรอง 20 ms แบบปุ่ม ส่วนเวลาตอบสนองจริงรวมเวลาอ่าน RFID และลูปควบคุม
Notes: ตัวอย่างนี้เป็นส่วนลูปในCLOSING หลังผ่านการตรวจE-stopและลิมิตขัดแย้งในลูปหลัก หากP2.2ต่ำให้SETB P1.2ก่อนเพื่อปิดEnable จากนั้นเขียนP1=FCHเพื่อหยุดทิศทางและดับไฟทั้งหมด ตั้งrfid_seenและเปลี่ยนSTATEเป็นREV_WAIT พร้อมเริ่มตัวนับ200ms หากไม่พบแท็กจึงตรวจปุ่มเปิดและลิมิตปิดตามลำดับ ส่วนTimer0 ISRและการกรองปุ่มต้องทำงานต่อเนื่อง โดยไม่เรียกblockingdelay200ms ตัวแปรSTATE,RFID_SEENและซับรูทีนENTER_REV_WAITต้องนิยามในเฟิร์มแวร์จริงก่อนassemble ไฟล์ตัวอย่างที่แนบอธิบายสัญญาของซับรูทีนไว้ครบและไม่ได้อ้างว่ารันEdSim51แล้ว

## Slide 14
ผลตรวจลอจิกและแผนทดสอบชุดจริง
ตรวจเหตุการณ์และค่าพอร์ตด้วยแบบจำลอง FSM ใน Python
13
21 / 21
กรณีตรวจลอจิกผ่าน
ตรวจด้วย Python
เวลาในแบบจำลองทีละ 1 ms
ยังไม่ใช่ผล EdSim51 หรือชุดจริง
สิ่งที่ต้องทดสอบต่อ | วิธีตรวจ
การอ่านแท็ก | ทิศแท็ก ระยะและจุดอับตลอดช่อง
การตอบสนอง | วัด RFID_DET ถึง EN และระยะหยุด
กลับทิศมอเตอร์ | ยืนยันว่า 200 ms เพียงพอ
ภาคกำลัง | กระแสเริ่มหมุน ติดขัด และความร้อน
เหตุขัดข้อง | Reader ดับ สายขาด และ E-stop
รุ่น RFID ยังไม่เลือก และยังไม่มีผลทดสอบครอบคลุมพื้นที่ตรวจจับ
Notes: สร้างแบบจำลองFSMที่เดินเวลาอุดมคติทีละ1msและตรวจ21กรณี ได้แก่ค่าพอร์ตทุกสถานะ ความหมายไฟส้ม คำสั่งเปิด ลิมิต การปิดด้วยการกดใหม่ การกดค้าง การทิ้งคำสั่งขณะพบแท็ก ลำดับความสำคัญของRFIDก่อนLC ระยะพักขั้นต่ำ การเก็บสาเหตุRFIDจนเปิดกลับสุด E-stopการรีเซ็ตและtimeout ผลผ่าน21กรณีแสดงความสอดคล้องของลอจิกอ้างอิงเท่านั้น ยังไม่ตรวจinstructiontimingของ8051 ไม่จำลองRFIDทางฟิสิกส์ และไม่ได้วัดกระแสมอเตอร์ แผนทดสอบฮาร์ดแวร์ต้องใช้วัตถุจำลองแทนเด็กหรือสัตว์ก่อนเสมอ

## Slide 15
ขอบเขตที่ทำได้และสิ่งที่ต้องยืนยัน
RFID เป็นการตรวจแท็กที่กำหนด ไม่ใช่การตรวจสิ่งกีดขวางทุกชนิด
14
แบบควบคุมที่กำหนดแล้ว
ปุ่มเปิดสองด้านและปุ่มปิดหนึ่งจุด
FSM 7 สถานะ พร้อมพอร์ตและเอาต์พุต
RFID_HOLD รอการกดปิดใหม่เสมอ
สิ่งที่ยังต้องวัดกับอุปกรณ์
พื้นที่อ่านและเวลาตอบสนอง RFID
ความเร็ว ระยะหยุด และกระแสมอเตอร์
กรณีแท็กอ่านไม่สำเร็จหรือเครื่องอ่านเสีย
หลักการใช้งาน
ตรวจทางผ่านให้ปลอดภัย แล้วกดปิดเอง
การไม่พบแท็กเพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าทางผ่านว่าง
แบบเสนอสำหรับ Mini-Project ยังไม่มีผลรับรองความปลอดภัยของประตูใช้งานจริง
Notes: สรุปว่าประตูบ้านชุดนี้รับปุ่มเปิดสองด้านและปุ่มปิดโดยคน ไม่มีการปิดเองตามเวลา เมื่ออ่านพบแท็กขณะปิดจะตัดแรงขับ พัก เปิดกลับ และเปิดค้างพร้อมไฟส้มตามลำดับเจ็ดสถานะ สิ่งที่ตรวจแล้วคือความสอดคล้องของลอจิกในแบบจำลอง ส่วนเครื่องอ่านจริงต้องเลือกร่วมกับแท็กและวัดพื้นที่อ่านทั้งช่องประตู รวมถึงความล่าช้าและกรณีอ่านหลุด วัตถุที่ไม่ติดแท็กหรือแท็กที่อ่านไม่สำเร็จจะไม่ทำให้RFID_DETทำงานตามที่หวัง และสัญญาณ1ยังแยกเครื่องอ่านเสียออกจากไม่พบแท็กไม่ได้ จึงนำเสนอเป็นแนวคิดชุดสาธิต ไม่กล่าวอ้างว่าเป็นระบบป้องกันหนีบที่รับรองแล้ว
แหล่งข้อมูลหลัก: Lab 2 for Mini-Project หน้า 11–13; Lee & Seshia, Introduction to Embedded Systems; https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf; https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf; https://www.pololu.com/product/3041; https://www.impinj.com/products/technology/how-do-rain-rfid-systems-work