## Slide 1
305341 EMBEDDED SYSTEMS 1
ระบบควบคุมความปลอดภัยประตูเลื่อนบานเดี่ยว
ด้วยโฟโต้เซนเซอร์กันหนีบ
Single-Panel Sliding Door
with Infrared Safety Beam Anti-Pinch Control
Mini-Project · AT89S52 8051 Architecture
66362416
Theeraphat Phuraya
66363116
Pranpreeya Sriyong
Advisor: Dr. Saengchai Mangkornthong
Notes: โครงงานประตูเลื่อนบานเดี่ยวนี้ใช้ AT89S52 ควบคุมมอเตอร์ผ่าน L293D ผู้ใช้เป็นผู้กดเปิดและกดปิดเอง ลำแสงอินฟราเรดใช้ตรวจวัตถุที่ตัดแนวแสงขณะกำลังปิด เมื่อพบสิ่งกีดขวางให้ตัดแรงขับ พักก่อนกลับทิศ เปิดกลับจนสุด แล้วค้างรอคนตรวจและกดปิดใหม่ ใช้กลไกชุดสาธิตระยะวิ่ง 200 มิลลิเมตร ไม่กล่าวอ้างว่าเป็นประตูนิรภัยที่ผ่านการรับรอง

## Slide 2
สถานการณ์ปัญหาและการตรวจจับด้วยลำแสง
Problem Scenario & Optical Safety Mechanism
01
01 คนกดเปิดและปิด
PB_IN · PB_OUT · PB_CLOSE
02 เสี่ยงหนีบระหว่างปิด
LC ตรวจปลายทาง ไม่ตรวจสิ่งกีดขวาง
03 พบสิ่งกีดขวางแล้วเปิดกลับ
Coast 200 ms → เปิดสุด → SAFETY_HOLD
แนวแสงแสดงด้วยเส้นประ ประตูเปิดค้างจนคนตรวจทางผ่านและกดปิดใหม่
Notes: ช่องแรกแสดงบริบทประตูบ้านที่คนกด PB_IN หรือ PB_OUT เพื่อเปิด และกด PB_CLOSE เพื่อปิด ช่องกลางแสดงสัตว์เลี้ยงเข้าช่องทางผ่านขณะบานกำลังเลื่อนซ้าย สวิตช์ LC ตรวจเพียงตำแหน่งปิดสุด ไม่ใช่เซนเซอร์การชน จึงไม่ตรวจพบสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างทาง ช่องขวาแสดงสภาพเปิดกลับจนสุดและไฟส้มติดค้างหลังตรวจพบการตัดลำแสง เซนเซอร์ทั้งสองยึดกับกรอบคงที่ และแนวแสงอยู่ด้านหน้าระนาบที่บานวิ่งเพื่อไม่ให้บานตัดลำแสงเอง เส้นประเป็นการแสดงแนวตรวจจับ เนื่องจากแสงอินฟราเรดมองไม่เห็นด้วยตา ภาพเป็นภาพอธิบาย ไม่ใช่ผลทดสอบชุดจริง
อ้างอิง: https://www.ia.omron.com/support/guide/43/introduction.html

## Slide 3
โครงสร้างเชิงกลและทิศทางเพลามอเตอร์
Mechanical Configuration & Drive Direction
02
ชุดสาธิตระยะวิ่ง 200 mm
ยึดบานกับสายพานช่วงบน
ติดหัวส่งและหัวรับบนกรอบคงที่
การกำหนดทิศทาง
เพลา | บานประตู
CW | เปิดไปทางขวา
CCW | ปิดไปทางซ้าย
STOP · Coast | ตัดแรงขับ
LC ซ้าย: P2.4 LO ขวา: P2.3
Pololu #3041 · 12 V · 100.37:1
มู่เล่ย์พิตช์ Ø 8 mm ตามแบบกลไก
ตรวจทิศเพลาและแรงบิดกับชุดประกอบจริงก่อนใช้งาน
Notes: กลไกชุดสาธิตกำหนดระยะเคลื่อนที่ 200 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์มู่เล่ย์ขับ 8 mm ซึ่งต้องตรวจความเข้ากันได้กับพิทช์สายพานจริง ใช้มอเตอร์ Pololu #3041 12V อัตราทด100.37:1 สำหรับโมเดลขนาดเล็ก ไม่ใช่ข้อยืนยันแรงบิดสำหรับประตูบ้านจริง มองจากปลายเพลาเข้าหามอเตอร์แล้ว CW ทำให้สายพานช่วงบนเคลื่อนไปขวา โดยต้องยึดบานกับสายพานช่วงบน LC อยู่ปลายซ้าย LO อยู่ปลายขวา ทิศต่อสายมอเตอร์ต้องตรวจจริงก่อนประกอบ STOP/Coast หมายถึงตัดแรงขับไม่ใช่เบรกไฟฟ้า ภาพไม่แสดงสเกลการผลิต
อ้างอิง: https://www.pololu.com/product/3041; Lab 2 หน้า11–13

## Slide 4
สถาปัตยกรรมแบบจำลองสถานะ FSM
Moore Machine · 7 normal operating states
03
CLOSED
○ STOP P1=ECH
OPENING
↻ CW P1=D9H
OPEN_HOLD
○ STOP P1=DCH
CLOSING
↺ CCW P1=EAH
REV_WAIT
○ Coast P1=FCH
REOPENING
↻ CW P1=D9H
SAFETY_HOLD
○ STOP P1=BCH
OPEN_EVT
LO=0
CLOSE_EVT
BEAM=1
LC = 0 และไม่มีเหตุเปิดกลับ
BEAM = 0
หรือ OPEN_EVT
ครบ 200 ms
LO = 0
safety_seen = 1
CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM = 1
LO = 0
safety_seen = 0
○ STOP: ตัดขับ
↻ CW: ไฟเขียว
↺ CCW: ไฟแดง
ไฟส้มติดเฉพาะ SAFETY_HOLD · E-stop และ fault ตัดแรงขับเหนือ FSM ปกติ
Notes: เอาต์พุตมอเตอร์และไฟขึ้นกับสถานะตาม Moore machine ตัวแปร safety_seen บันทึกเหตุการเปิดกลับ ถ้าพบลำแสงขาดขณะปิดให้เป็น1 ถ้าเปิดกลับเพราะคนกดปุ่มเปิดให้เป็น0 เมื่อเปิดถึงLOจึงเลือกSAFETY_HOLDหรือOPEN_HOLD ไฟส้มติดเฉพาะSAFETY_HOLD เหตุการณ์OPEN_EVTและCLOSE_EVTเป็นการกดใหม่หลังกรองปุ่ม20ms ไม่ใช่ระดับขาค้าง เงื่อนไขปิดทุกเส้นต้องลำแสงปกติและปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง กรณีไม่มีเหตุการณ์ให้คงสถานะเดิม เริ่มระบบเมื่อLC=0และLO=1ที่CLOSED หรือLO=0และLC=1ที่OPEN_HOLD มิฉะนั้นตัดขับรอตรวจ ตัดENและ latch fault แยกเหนือสถานะปกติเมื่อE-stop ลิมิตขัดแย้ง หรือเคลื่อนที่เกิน5s
ค่า P1 คำนวณจากขาจริง P1.3และP1.7คง1; แหล่งข้อมูลขาพอร์ต: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf
หลักMoore machine: Lee & Seshia, Introduction to Embedded Systems

## Slide 5
ขั้นตอนการควบคุมและคำสั่งผู้ใช้
User Operation & Manual Control Sequence
04
01 กดเปิดจากด้านใดก็ได้
PB_IN หรือ PB_OUT = 0
รับหนึ่งเหตุการณ์ต่อการกด
02 เปิดจนสุดแล้วหยุดรอ
CW จน LO = 0
อยู่ใน OPEN_HOLD และไฟเขียวติด
03 ตรวจทางผ่านแล้วกดปิด
PB_CLOSE = 0 จากการกดใหม่
BEAM_DET = 1 และปล่อยปุ่มเปิด
04 ปิดจนสุดแล้วหยุด
CCW จน LC = 0
อยู่ใน CLOSED และไฟแดงติด
ไม่มีคำสั่งปิดจากเวลา หรือจากการที่สิ่งกีดขวางพ้นแนวแสง
Notes: ใช้ปุ่มเปิดภายในและภายนอกเป็นNOลงGND โดยกดแล้วอ่าน0 เมื่อเปิดจนLOทำงานจะจอดที่OPEN_HOLD ไม่เริ่มนับเวลาปิด คนต้องตรวจทางผ่านแล้วกดPB_CLOSEบนP2.5ใหม่ ระบบยอมปิดเมื่อBEAM_DET=1และปุ่มเปิดปล่อย เมื่อถึงLCให้หยุดแดง หากกำลังปิดแล้วลำแสงขาดให้เปิดกลับตามFSM การผ่านลำแสงหรือการพ้นแนวแสงไม่ใช่คำสั่งเปิดหรือปิดโดยลำพัง

## Slide 6
อินเทอร์เฟซโฟโต้สวิตช์และการแยกสัญญาณ
Photo Switch Interface & Optical Isolation
05
01 ภาคเซนเซอร์
02 VO617A
03 ลอจิก 5 V
Through-Beam · NPN Light-ON
อ้างอิง E3Z-T61 ที่ 12 V
Emitter
Receiver
0 V_S แยกจาก 0 V_L
เมื่อแสงผ่าน: NPN นำกระแส
+12 V_S
1.5 kΩ
1 A
2 K
4 C
3 E
OUT (NPN)
0 V_L
10 kΩ
+5 V
RAW
HCT14
3 → 4
P2.2 (23)
BEAM_DET
+5 V
100 nF
0 = ลำแสงขาด
1 = ลำแสงผ่าน
C 100 nF บายพาสไฟเลี้ยง · ไม่ต่อ 12 V เข้าขา 8051 · วงจรนี้ยังไม่ตรวจความขัดข้องทุกแบบ
Notes: วงจรเลือกตัวอย่างอ้างอิงOmron E3Z-T61 NPN Light-ON ผ่านVO617AและเกตSchmitt inverter SN74HCT14 ขา3เข้า4ออก เมื่อแสงผ่านทรานซิสเตอร์NPNรับกระแสจาก12V_Sผ่านR1.5kและLEDออปโต ออปโตดึงRAWต่ำและอินเวอร์เตอร์ให้BEAM_DETสูง เมื่อแสงขาด ออปโตดับ R10kดึงRAWสูง อินเวอร์เตอร์ให้BEAM_DETต่ำ วิธีนี้สายสัญญาณฝั่งเซนเซอร์เปิดหรือไฟเซนเซอร์หายจะถูกตีความว่าลำแสงขาด แต่ไม่ได้ตรวจความขัดข้องทุกชนิด เช่นสัญญาณค้าง ค่าR1.5k0.25Wเป็นค่าที่ออกแบบสำหรับ12Vและต้องตรวจIF,CTRที่อุณหภูมิจริง หากใช้PC817แทนต้องตรวจdatasheetรุ่นและCTRแยก แหล่ง12V_Sต้องแยกทางไฟฟ้าจาก0V_Lจึงคงgalvanic isolation ถ้าใช้แหล่งร่วมจะเป็นเพียงการแยกทางสัญญาณ C100nFใช้บายพาสไฟ5VของHCT14 ไม่ใช่ต่อคร่อมขาBEAM_DETเพราะจะเพิ่มเวลาตอบสนอง
อ้างอิง: https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/e3z_ds_e_18_8_csm438.pdf?id=407
https://www.vishay.com/docs/83430/vo617a.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct14.pdf

## Slide 7
วงจรขับมอเตอร์และระบบตัดแรงขับ
L293D Motor Driver & Emergency Drive Disable
06
AT89S52
P1.0(1) IN1
P1.1(2) IN2
P1.2(3) RUN_N
L293D
2 IN1
7 IN2
1 EN1
HCT14
NC1
1 → 2
10 kΩ
16 · +5 V
8 · +12 V
3 OUT1
6 OUT2
27 Ω 10 W
M
Pololu #3041
12 V DC
GND 4,5,12,13
ไฟสถานะ Active-LOW: 5 V → R 2.2 kΩ → LED → ขา P1
ขอบเขต DC ที่ 12 V: I ≤ 12 ÷ 27 ≈ 0.44 A
จำกัดแหล่งจ่าย 0.50 A และวัดความร้อนจริง
E-stop อีกหน้าสัมผัส NC2 ต่อ P2.7 · R อนุกรมไม่รับประกันกระแสกระชากขณะกลับทิศ
Notes: P1.0ต่อIN1ขา2,P1.1ต่อIN2ขา7และP1.2เป็นRUN_Nผ่านHCT14ขา1เข้า2ออกแล้วผ่านNC1ของE-stopไปENขา1 มีR10kดึงENลงเพื่อหยุดเมื่อNC1เปิด ขา3และ6ต่อมอเตอร์และR27ohm10Wอนุกรม ขา16ไฟ5Vขา8ไฟ12Vและกราวด์4,5,12,13ต่อกราวด์ลอจิกและมอเตอร์ร่วมกัน ขา9,10,15ที่ไม่ใช้ลงกราวด์ ขา11,14เว้น มี100nFใกล้ขาไฟไอซี และ470µF25Vใกล้ภาคมอเตอร์ SN74HCT14ใช้ไฟ5Vขา14กราวด์ขา7และอินพุตเกตที่ไม่ใช้ผูกระดับคงที่ LEDต่อ5Vผ่านR2.2kเข้าขาanodeแล้วcathodeต่อพอร์ตจึงactive-low EN=0ทำให้เอาต์พุตhigh impedance ไม่ได้ตัดแหล่งจ่าย12Vออกจากไอซี R27ให้ขอบเขตกระแสติดขัดแบบDCที่12Vประมาณ0.44Aโดยละเลยความต้านทานมอเตอร์และแรงดันตกคร่อมไดรเวอร์ ไม่ใช่ขอบเขตกระแสกระชากขณะกลับทิศ ต้องวัดกระแสและความร้อนรวมถึงderatingของตัวต้านทาน
อ้างอิง: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct14.pdf
https://www.pololu.com/product/3041

## Slide 8
การจัดสรรขาและพอร์ต AT89S52
AT89S52 Pin & Port Allocation · DIP-40
07
Port 2 · Inputs
Port 1 · Outputs
Port 0 · Debug
ขา | สัญญาณ
P2.0 (21) | PB_IN
P2.1 (22) | PB_OUT
P2.2 (23) | BEAM_DET
P2.3 (24) | LO
P2.4 (25) | LC
P2.5 (26) | PB_CLOSE
P2.7 (28) | ESTOP
ขา | สัญญาณ
P1.0 (1) | IN1
P1.1 (2) | IN2
P1.2 (3) | RUN_N
P1.4 (5) | RED_N
P1.5 (6) | GREEN_N
P1.6 (7) | ORANGE_N
ขา | บิตสถานะ
P0.0 (39) | S0
P0.1 (38) | S1
P0.2 (37) | S2
000 ถึง 110: สถานะ 0–6
111: หยุดจาก fault
Pull-up 10 kΩ ทุกบิต
P2 latch = FFH · P2.6 ไม่ใช้ · P1.3 และ P1.7 = 1 · P0 เป็น open-drain
Notes: P2เป็นอินพุตquasi-bidirectionalต้องเขียนlatchFFH ปุ่มNOต่อลงกราวด์และpullup10kไป5V ลิมิตNOactive-low ส่วนESTOP NC2ลงกราวด์จึงอ่าน1เมื่อกดหรือสายเปิด PB_CLOSEย้ายมาP2.5ขา26ตามสเปกฉบับนี้และใช้รีเซ็ตด้วยมือเฉพาะfaultโดยไม่เริ่มการเคลื่อนที่ P2.6ไม่ใช้ P0เป็นopen-drainต้องมีpullup10kแยกแต่ละบิตไป5V P0.0,1,2อยู่ขา39,38,37ตามลำดับ รหัสสถานะ0ถึง6ตามลำดับตารางและ7ใช้แสดงfault P1.3และ7คง1 LEDสามสีต่อactive-low
อ้างอิง: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf

## Slide 9
ตารางสถานะและค่าเอาต์พุตพอร์ต 1
State Description & Port Output Mapping
08
State | Shaft | IN1 | IN2 | RUN_N | RED_N | GRN_N | ORG_N | P1 Hex
CLOSED | STOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ECH
OPENING | CW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D9H
OPEN_HOLD | STOP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DCH
CLOSING | CCW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | EAH
REV_WAIT | Coast | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | FCH
REOPENING | CW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D9H
SAFETY_HOLD | STOP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | BCH
ไฟติดเมื่อบิตเป็น 0
P1.3 = 1 และ P1.7 = 1 ทุกสถานะ
ค่าที่แสดงมาจากการรวมบิตตามผังพอร์ต ไม่ใช่รหัสหมายเลขสถานะ
Notes: ตารางคำนวณค่าพอร์ตจากตำแหน่งบิตจริง IN1=0 IN2=1 RUN_N=2 RED=4 GREEN=5 ORANGE=6 และบิต3กับ7คง1 ค่า P1 คือ EC, D9, DC, EA, FC, D9, BC ตามลำดับ ตัวอย่าง CLOSED ให้ IN1=0, IN2=0, RUN_N=1 และไฟแดงติด จึงได้ 11101100 ฐานสอง หรือ ECH ส่วน SAFETY_HOLD ให้มอเตอร์ตัดขับและไฟส้มติด จึงได้ 10111100 ฐานสอง หรือ BCH เอาต์พุตทุกแถวเป็นค่าในภาวะปกติ faultบังคับFCและP0รหัส7
อ้างอิง: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf

## Slide 10
เหตุการณ์และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ
State Transition Events & Guard Conditions
09
ปัจจุบัน | เหตุการณ์และ Guard | ถัดไป
CLOSED | OPEN_EVT จาก P2.0 หรือ P2.1 | OPENING
OPENING | LO = 0 | OPEN_HOLD
OPEN_HOLD | CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1 | CLOSING
CLOSING | BEAM_DET = 0 หรือ OPEN_EVT | REV_WAIT
CLOSING | LC = 0 และไม่มีเหตุเปิดกลับ | CLOSED
REV_WAIT | พักครบอย่างน้อย 200 ms | REOPENING
REOPENING | LO = 0 และ safety_seen = 1 | SAFETY_HOLD
REOPENING | LO = 0 และ safety_seen = 0 | OPEN_HOLD
SAFETY_HOLD | CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1 | CLOSING
ทุกคำสั่งปิดต้องปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง · JB ตรวจบิตเป็น 1 และ JNB ตรวจบิตเป็น 0
Notes: OPEN_EVTมาจากPB_INหรือPB_OUTกดใหม่ CLOSE_EVTมาจากPB_CLOSEP2.5กดใหม่ โดยต้องปล่อยหลังเข้ารอและกรอง20ms หากกดขณะลำแสงขาดให้ทิ้งเหตุการณ์ ไม่เก็บรอให้แสงกลับแล้วปิดเอง ในCLOSINGตรวจBEAMก่อนLC เมื่อหยุดเพราะลำแสงขาดให้safety_seen=1และคงจนเปิดสุด กดเปิดขณะปิดก็ให้เปิดกลับหลังcoastแต่safety_seen=0และจบOPEN_HOLD ตารางปกติไม่แทนการตรวจESTOPและfaultที่มีลำดับสูงกว่า

## Slide 11
ข้อกำหนดเวลาและจังหวะกลับทิศมอเตอร์
Timing Constraints & Coast Interval
10
20 ms · กรองปุ่ม
ปล่อยและกดใหม่ให้คงที่
Timer 0 ที่ 12 MHz
200 ms · Coast
EN = 0 ตลอดช่วงพัก
ไม่ใช่การเบรกทางไฟฟ้า
เวลาตอบสนอง
รวมเซนเซอร์และลูปควบคุม
วัดเวลาตั้งแต่ตรวจพบถึง EN = 0
t0
t1
t2
t3
BEAM_DET
RUN_N
IN1 IN2
01
00
10
ตัดขับก่อนเปลี่ยนค่า IN
≥ 200 ms
ไดอะแกรมแสดงลำดับ ไม่ใช่ผลวัด · เปลี่ยนทิศเป็น 10 ขณะ EN = 0 แล้วจึงเริ่มขับ
Notes: เวลา20msใช้กรองปุ่ม ไม่หน่วงBEAM_DETด้วยวิธีเดียวกัน 8051แบบ12Tที่12MHzมีmachinecycle1us Timer0mode1เสนอโหลดFC18Hเพื่อนับ1000cycle แต่ISRและการโหลดใหม่มีoverheadที่ต้องวัด ช่วง200msเป็นcoastก่อนกลับทิศ ลดแรงกระชากทางกลและกระแสกลับทิศ ไม่ใช่dynamic brakingและไม่รับประกันว่าเพลาหยุดสนิท Waveformเป็นลำดับเชิงตรรกะไม่ใช่ข้อมูลoscilloscope t0ตรวจพบbeam, t1ซอฟต์แวร์SETB RUN_N,แล้วMOV P1FCทำให้INคู่00 ขณะENต่ำ t2หลังอย่างน้อย200msเตรียมทิศ10โดยRUN_Nยัง1, t3จึงเปิดEN ไม่อ้างlatencyต่ำกว่า1usเพราะรวมsensoroptoinverterpolling8051และL293D เวลาจริงของทุกส่วนต้องวัด
อ้างอิง: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
https://www.vishay.com/docs/83430/vo617a.pdf

## Slide 12
SAFETY_HOLD และการกดปิดครั้งใหม่
Safety Interlock & Manual Re-close Protocol
11
01 หยุดค้างและเตือน
SAFETY_HOLD
เพลา STOP · ไฟส้มติด
ทิ้งคำสั่งปิดก่อนหน้า
ยังไม่พร้อมรับปุ่มที่กดค้าง
02 ปล่อยปุ่มเดิม
PB_CLOSE = 1
คงที่อย่างน้อย 20 ms
จึงพร้อมรับการกดครั้งใหม่
หลังเข้าสู่สถานะเปิดค้าง
03 ตรวจแล้วกดปิดใหม่
BEAM_DET = 1
PB_CLOSE กดใหม่เป็น 0
กรองการกด 20 ms
จึงเข้าสู่ CLOSING
ลำแสงกลับมาปกติอย่างเดียว ประตูยังคงเปิดค้าง
Notes: เข้าถึงLOหลังเปิดกลับด้วยเหตุbeamแล้วให้ไฟส้มติดค้างและล้างclose_armed เริ่มรับคำสั่งได้หลังเห็นPB_CLOSEเป็น1คงที่อย่างน้อย20ms นับหลังเข้าถึงสถานะนี้ ถ้าคนกดค้างมาก่อนต้องไม่ยอมรับ คนตรวจช่องทางผ่านให้ว่างแล้วกดใหม่จน0คงที่20ms พร้อมBEAM_DET=1และปุ่มเปิดปล่อยจึงปิด หากกดตอนbeamขาดให้ทิ้งคำสั่ง ต้องปล่อยใหม่ ไม่ปิดเมื่อสิ่งกีดขวางออกจากลำแสงเอง

## Slide 13
แอสเซมบลี 8051 สำหรับตัดแรงขับ
8051 Assembly Logic & Safe Cut-off Routine
12
พบลำแสงขาดขณะปิด
1 ตัด Enable ก่อน
2 ตั้งเอาต์พุต Coast
3 จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4 เริ่มจับเวลาแล้วกลับ MAIN
REV_WAIT P1 = FCH
REOPENING P1 = D9H
ClosingLoop:
JB P2.2, CheckCloseLimit
SETB P1.2
MOV P1, #0FCH
SETB SAFETY_SEEN
LCALL ENTER_REV_WAIT
LJMP MAIN
CheckCloseLimit:
LCALL CHECK_OPEN_EVENT
JC Enter_Manual_Reopen
JNB P2.4, Enter_Closed
LJMP MAIN
ENTER_REV_WAIT เริ่มนับ 200 ms แล้วคืนทันที
MAIN ตรวจ E-stop ก่อน · ส่วนนี้ตรวจลำแสงก่อนเหตุเปิด · ตัวอย่างไม่ใช่เฟิร์มแวร์ครบชุด
Notes: ตัวอย่างนี้เป็นส่วนของstatehandler ไม่ใช่เฟิร์มแวร์ที่ประกอบและจำลองครบแล้ว เมื่อตรวจพบP2.2เป็น0ให้SETB P1.2ก่อนMOV P1FC ตั้งSAFETY_SEENและเรียกENTER_REV_WAITให้เริ่มตัวจับเวลา200msแล้วกลับMAIN โดยไม่บล็อกลูปกลางให้รอ200ms เพื่อให้ยังตรวจESTOPและfaultได้ขณะcoast เมื่อครบเวลาให้เขียนทิศCWโดยRUN_Nยัง1 เช่นDDHก่อนCLR P1.2ให้D9H การใส่MOV R7,#200แล้วLCALL Delay_msอย่างเดียวจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อซับรูทีนบริการเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง จึงเลือกstateและtimerแยกให้ชัดเจน
อ้างอิงชุดคำสั่งและพอร์ต: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf

## Slide 14
ผลตรวจลอจิกและแผนทดสอบบนชุดจริง
Logic Verification & Empirical Testing Methodology
13
ผลจากแบบจำลอง FSM
21 จาก 21 กรณีผ่าน
Python · ก้าวเวลาครั้งละ 1 ms
ตรวจพอร์ต เหตุการณ์ และการค้างเปิด
ยังไม่ใช่ผล EdSim51 ของเฟิร์มแวร์ชุดนี้
ยังไม่ใช่ผลวัดวงจรหรือระยะหยุด
การทดสอบบนโต๊ะทดลอง
สิ่งที่ตรวจ | วิธีวัด
แนวลำแสง | วัตถุทึบ แสงแวดล้อม จุดอับ
เวลาตอบสนอง | BEAM_DET → RUN_N → EN
ระยะหยุด | ตำแหน่งบานตลอดช่วง Coast
ภาคกำลัง | กระแสติดขัดและกลับทิศ
ความร้อน | L293D และ R 27 Ω
ขั้นต่อไป: ทดสอบเฟิร์มแวร์ใน EdSim51 แล้ววัดชุดจริงด้วยวัตถุจำลอง
Notes: ผลที่ทำจริงคือรันแบบจำลองPythonสำหรับระบบBEAMฉบับนี้21กรณีผ่านทั้งหมด ก้าวเวลาอุดมคติ1ms ตรวจค่าพอร์ต ช่วงcoast เหตุเปิดปิด interlock การกดค้าง beamก่อนLC และfault ผลนี้ไม่ใช่EdSim51หรือฮาร์ดแวร์ ขั้นถัดไปคือทำเฟิร์มแวร์ฉบับนี้ให้ครบแล้วทดสอบในEdSim51และวัดชุดจริง รายการbenchใช้วัตถุจำลองก่อน ห้ามใช้เด็กหรือสัตว์ทดสอบความปลอดภัย

## Slide 15
ขอบเขตการตรวจจับและความปลอดภัย
System Boundary & Operational Safety Guidelines
14
ตรวจได้ตามแนวแสง
วัตถุทึบที่บังลำแสง
ไม่ต้องสวมแท็กหรือปลอกคอ
ติดตั้งให้เหมาะกับระดับขา
และตรวจจุดอับในช่องประตู
ข้อจำกัดของโฟโต้เซนเซอร์
ลำแสงเดียวไม่ครอบคลุมทุกจุด
ต้องจัดแนวหัวส่งและหัวรับ
วัตถุใสหรือเงาต้องเลือก
เซนเซอร์ให้เหมาะและทดสอบ
ขอบเขตโครงงาน
ชุดสาธิตการควบคุม 8051
ระยะวิ่งตามแบบ 200 mm
ไม่แทนระบบประตูนิรภัย
ที่ผ่านการรับรอง SIL
ตรวจทางผ่านให้ปลอดภัย แล้วจึงกดปิดเอง
Notes: Through-beamตรวจวัตถุทึบที่บังแนวแสง ไม่ได้ตรวจพื้นที่ทั้งหมดของช่องประตู ตำแหน่งติดตั้งต้องเหมาะกับขาสัตว์เลี้ยงหรือเด็กและมีบริเวณที่ตรวจไม่ถึง เช่นเหนือหรือต่ำกว่าแนวแสง การใช้diffuse-reflectiveทั่วไปไม่ใช่วิธีแก้ที่รับประกันการตรวจวัตถุใสหรือเงา ต้องเลือกเซนเซอร์สำหรับวัตถุใสหรือretro-reflectiveที่เหมาะและทดสอบกับชิ้นงานจริง วงจรLight-ONในสไลด์ช่วยตีความสายเปิดและไฟเซนเซอร์ดับเป็นการขาดลำแสง แต่ยังไม่มีการตรวจความเสียหายแบบซ้ำซ้อนหรือsafety-ratedoutput จึงเป็นชุดสาธิตเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ตัวควบคุมประตูที่ผ่านการรับรองSIL ภาพระบบบ้านแสดงบริบทส่วนมอเตอร์และระยะ200mmเป็นต้นแบบบนโต๊ะ
อ้างอิง: https://www.ia.omron.com/support/guide/43/introduction.html
https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/e3z_ds_e_18_8_csm438.pdf?id=407