## Slide 1
ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ
ตรวจจับสิ่งกีดขวางและเปิดประตูกลับ
01
Sliding Door Safety Control
โครงงานระบบสมองกลฝังตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051
กลุ่มที่ 1
66362416 นายธีรภัทร ภู่ระย้า ลำดับที่ 4
66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง ลำดับที่ 7
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง
มอเตอร์และสายพาน
LC
LO
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 2
ปัญหาของประตูเดิมและแนวทางแก้ไข
เด็กหรือสัตว์เลี้ยงอาจเดินตามเข้ามาในขณะที่ประตูกำลังปิด
02
ประตูเดิมปิดตามเวลา
เพิ่มลำแสงตรวจจับสองระดับ
มอเตอร์และสายพาน
LC
LO
มอเตอร์และสายพาน
LC
LO
ไม่ทราบว่าทางผ่านยังมีสิ่งกีดขวาง
บานประตูจึงอาจเคลื่อนเข้าหนีบ
ตัดแรงขับทันทีเมื่อตรวจพบ
รอ 200 ms แล้วเปิดกลับจนสุด
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md ข้อ 2-3
รูปเป็นภาพอธิบายหลักการ ไม่ได้แสดงระยะตามมาตราส่วน ลำแสงจริงติดเยื้องระนาบบานเพื่อไม่ให้บานบังเซนเซอร์เอง การ coast ไม่ได้หยุดการเคลื่อนที่ทางกลทันที

## Slide 3
สถานะการทำงานและตำแหน่งประตู
เส้นทางปกติประกอบด้วย ปิดสนิท กำลังเปิด เปิดค้าง และกำลังปิด
03
START
CLOSED
OPENING
FAULT
CLOSING
HOLD
REV_WAIT
REOPEN
LC = 0
กดปุ่ม 20 ms
หยุดครบ 200 ms
ถึง LO
ว่างต่อเนื่อง 3 s
ถึง LC
ถูกบัง
ครบ 200 ms
ถึง LO
เริ่มที่ LO
Reset
ผ่านเงื่อนไข
E-stop
เดินทางเกิน 5 s
ลิมิตผิดปกติ
ปิดสนิท
กำลังเปิด
เปิดสุด
กำลังปิด
เมื่อเริ่มที่ LO ให้เข้า HOLD START ไม่ทราบตำแหน่งเข้า FAULT การกดปุ่มขณะปิดให้ผลเหมือนถูกบัง
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 4
การเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์
ผังเชื่อมต่ออุปกรณ์จริง: ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051, ไอซีขับ L293D, มอเตอร์เกียร์ 12 V และระบบเซนเซอร์ความปลอดภัย
04
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89S52 (8051 Core)
12.000 MHz (1 µs / Cycle) | Timer 0 Mode 2 (ฐานเวลา 10 ms Tick)
PORT 1 เอาต์พุต
PORT 2 อินพุต
ATMEL
AT89S52
24PU - 12.000 MHz
สถาปัตยกรรม FSM
8 สถานะควบคุมความปลอดภัย
ป้องกันการกลับทิศฉับพลัน 100%
ฐานเวลา TIMER 0
Mode 2 (8-bit Auto-Reload)
TH0 = 06H (250 µs × 40 = 10 ms)
ระบบกรองสัญญาณรบกวน
Debounce Filter (20 ms)
Motor Dead Time (200 ms)
XTAL 12 MHz
C1, C2 = 30 pF
ไฟเลี้ยง VCC = +5V (ขา 40)
GND = 0V (ขา 20) แยกกราวด์สัญญาณ
P1.2 RUN_N
P1.0 IN1
P1.1 IN2
P1.4 LED_R
P1.5 LED_G
P1.7 BUZZ
P2.0 PB_OUT
P2.1 PB_IN
P2.3 LIM_LO
P2.4 LIM_LC
P2.2 IR_HIGH
P2.5 IR_LOW
P2.7 E-STOP
วงจรขับมอเตอร์ (L293D H-Bridge Driver & 12V Motor)
+12V Motor Rail
+5V Logic Rail
1: EN
2: IN1
7: IN2
3: OUT1
6: OUT2
74HCT14
& NC1
มอเตอร์เกียร์ 12V DC
พร้อมมู่เล่ย์และสายพาน
M+
M-
27 Ω 10 W
อุปกรณ์แสดงสถานะความปลอดภัย (Safety Status Indicators)
LED สีแดง (P1.4, Active-Low)
ติดเมื่อประตูกำลังปิด (CLOSING) และกะพริบถี่เมื่อเกิดสถานะขัดข้อง (FAULT)
P1.4 LED
LED สีเขียว (P1.5, Active-Low)
ติดเมื่อประตูกำลังเปิด (OPENING) และติดสว่างค้างเมื่อทางผ่านว่าง (HOLD)
P1.5 LED
Buzzer ส่งเสียงเตือน (P1.7, Active-Low)
ส่งสัญญาณเสียงเตือนเป็นจังหวะเมื่อพบสิ่งกีดขวาง และเสียงค้างเมื่อกด E-Stop
P1.7 BUZZ
สวิตช์ควบคุมและสวิตช์ลิมิต (Switches & End-Limits)
P2.0 PB
ปุ่มเปิดประตูภายนอก PB_OUT (เข้าขา P2.0)
สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ ต่อลง GND กรอง Debounce 20 ms
P2.1 PB
ปุ่มเปิดประตูภายใน PB_IN (เข้าขา P2.1)
สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ ต่อลง GND กรอง Debounce 20 ms
P2.3 LO
สวิตช์เปิดสุด LO (Active-Low)
สวิตช์ก้านลูกกลิ้ง COM ต่อ GND, NO ต่อเข้า P2.3
P2.4 LC
สวิตช์ปิดสุด LC (Active-Low)
สวิตช์ก้านลูกกลิ้ง COM ต่อ GND, NO ต่อเข้า P2.4
เซนเซอร์ลำแสงผ่านและสวิตช์ฉุกเฉิน (Through-Beam & E-Stop)
P2.2 HI
ลำแสง
IR_HIGH ลำแสงระดับอก (เข้าขา P2.2)
ตรวจจับลำตัวคน ตอบสนองกลับทิศ (12V->5V)
P2.5 LO
ลำแสง
IR_LOW ลำแสงระดับพื้น (เข้าขา P2.5)
ป้องกันหนีบเด็ก/สัตว์เลี้ยง/สัมภาระเตี้ย
P2.7 STOP
E-Stop
สวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Dual NC)
NC1: ตัดไฟขา EN ของ L293D ทันที | NC2: แจ้งสถานะ P2.7
สถาปัตยกรรม 3 คอลัมน์สมมาตร: ซ้าย (วงจรขับมอเตอร์และอุปกรณ์แสดงผล) | กลาง (แกนประมวลผล AT89S52) | ขวา (ระบบเซนเซอร์และอินพุตความปลอดภัย)
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 5
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ
แยกไฟเลี้ยงอุปกรณ์ออกจากระดับสัญญาณที่เข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์
05
5 V
วงจรลอจิก
บอร์ด 8051 และ SN74HCT14
ขา VCC1 ของ L293D
ฝั่งเอาต์พุตของ Optocoupler
LED และ Buzzer
12 V
วงจรกำลังและเซนเซอร์
ขา VCC2 ของ L293D
แหล่งจ่ายมอเตอร์กระแสจำกัด 0.50 A
เซนเซอร์ลำแสง E3Z-T61 สองคู่
สัญญาณเข้า 8051 ต้องอยู่ในช่วง 0–5 V เท่านั้น
Notes: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md ข้อ 4.3-4.4. มอเตอร์มีพิกัด 12 V แต่แรงดันขั้วมอเตอร์จริงต่ำกว่าแหล่งจ่ายเนื่องจาก L293D และตัวต้านทานอนุกรม ต้องวัดกระแสและความร้อนจริง

## Slide 6
เวลารอแต่ละช่วงและเหตุผลที่เลือก
ค่าที่กำหนดใช้กับชุดสาธิต และต้องตรวจสอบการหยุดจริงก่อนใช้กับกลไก
06
20 ms
กรองสวิตช์
ยืนยันการกดปุ่ม เพื่อลดผลจากหน้าสัมผัสกระเด้ง
200 ms
พักมอเตอร์
ตัดแรงขับก่อนกลับทิศ เพื่อให้มอเตอร์มีเวลาลดความเร็ว
3 วินาที
เปิดค้าง
เริ่มนับใหม่เมื่อถูกบัง รอคนเดินพ้นก่อนเริ่มปิด
5 วินาที
จำกัดเวลาการเดินทาง
ไม่ถึงลิมิตตามกำหนด ให้ตัดแรงขับและเข้าสถานะขัดข้อง
ระบบมีกลไกตรวจจับความผิดปกติของลิมิตต้นทาง: หากสวิตช์ยังไม่ปล่อยภายใน 500 ms ให้เข้า FAULT
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 7
ค่าพอร์ตในแต่ละสถานะ
P0 แสดงรหัสสถานะ ส่วน P1 ควบคุมทิศทางมอเตอร์ ไฟ และเสียง
07
สถานะ | P0 | P1 | IN1 | IN2 | RUN_N | RED_N | GREEN_N | BUZZ_N
START | F8H | ECH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
CLOSED | F9H | FCH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
OPENING | FAH | D9H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
HOLD | FBH | DCH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
CLOSING | FCH | 6AH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
REV_WAIT | FDH | 6CH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
REOPEN | FEH | 69H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
FAULT | FFH | 6CH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
RUN_N = 1 หมายถึงตัดแรงขับ สัญญาณลงท้าย _N ทำงานที่ระดับ 0
P2 ตั้ง latch เป็น FFH เพื่ออ่านอินพุต P1.3 และ P1.6 คงค่า 1 P0 ต้องมี pull-up ภายนอก
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 8
การเริ่มระบบและตรวจตำแหน่งประตู
การทำงานในสถานะ START (ตรวจหาตำแหน่งและเตรียมความพร้อม)
08
เปิดเครื่อง
START
CLOSED หรือ HOLD
P0 = F8H P1 = ECH
ตัดแรงขับก่อนอ่านลิมิต
ลิมิตไม่ถูกต้อง ให้เข้า FAULT
รอให้สัญญาณนิ่ง 20 ms
โค้ดเริ่มต้นระบบและตรวจสอบลิมิต (START)
START:
MOV P2,#0FFH
SETB P1.2
MOV P1,#0ECH
MOV P0,#0F8H
MOV TMOD,#01H
CALL Delay
JB P2.7,StartFault
JNB P2.3,StartOpen
JNB P2.4,StartClosed
StartFault:
LJMP FaultState
StartOpen:
JNB P2.4,StartFault
LJMP HoldState
StartClosed:
LJMP ClosedState
Notes: SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm: บล็อก START ถึง StartClosed ตัดบรรทัด R0 ออกจากสไลด์เพื่อความกระชับ ไฟล์ฉบับเต็มอยู่ใน firmware

## Slide 9
ซับรูทีนหน่วงเวลา 20 ms
การทำงานของฐานเวลาหน่วง 20 ms ด้วย Timer 0 (12 MHz, 12 Clocks)
09
CALL Delay
Timer 0 นับครบ
RET กลับไปทำงานต่อ
ค่าเริ่มนับ B1E0H
65536 − 20000 = 45536
นับ 20000 รอบ รอบละ 1 µs
ซับรูทีนหน่วงเวลา Delay (20 ms)
Delay:
CLR TR0
MOV TH0,#0B1H
MOV TL0,#0E0H
CLR TF0
SETB TR0
DelayWait:
JNB TF0,DelayWait
CLR TR0
CLR TF0
RET
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md

## Slide 10
ประตูปิดสนิท
การทำงานในสถานะ CLOSED (ประตูปิดสนิท)
10
START หรือ CLOSING
CLOSED
OPENING
P0 = F9H P1 = FCH
มอเตอร์หยุด ไฟและเสียงดับ
รับคำสั่งจากปุ่มทั้งสองฝั่ง
หยุด 200 ms และกรองปุ่ม 20 ms
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ CLOSED
ClosedLoop:
JB P2.7,ClosedFault
JB P2.4,ClosedFault
JNB P2.0,ClosedPress
JNB P2.1,ClosedPress
SJMP ClosedLoop
ClosedPress:
CALL Delay
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
ClosedGo:
LJMP OpeningState
ClosedFault:
LJMP FaultState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก ClosedState
ClosedState:
SETB P1.2
MOV R0,#01H
MOV P0,#0F9H
MOV P1,#0FCH
MOV R1,#10
ClosedSettle:
CALL Delay
DJNZ R1,ClosedSettle
ClosedLoop:
JB P2.7,ClosedFault
JB P2.4,ClosedFault
JNB P2.0,ClosedPress
JNB P2.1,ClosedPress
SJMP ClosedLoop
ClosedPress:
CALL Delay
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
ClosedGo:
LJMP OpeningState
ClosedFault:
LJMP FaultState

## Slide 11
ประตูกำลังเปิด
การทำงานในสถานะ OPENING (ประตูกำลังเลื่อนเปิด)
11
CLOSED
OPENING
HOLD
P0 = FAH P1 = D9H
จ่ายแรงขับในทิศเปิด
ไฟเขียวติดจนถึงลิมิต LO
เกิน 5 วินาที ให้เข้า FAULT
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ OPENING
OpeningState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
MOV R1,#250
OpeningLoop:
JB P2.7,OpeningFault
JNB P2.3,OpeningDone
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
OpeningFault:
LJMP FaultState
OpeningDone:
LJMP HoldState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก OpeningState
OpeningState:
SETB P1.2
MOV R0,#02H
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
MOV R1,#250
OpeningLoop:
JB P2.7,OpeningFault
JNB P2.3,OpeningDone
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
OpeningFault:
LJMP FaultState
OpeningDone:
LJMP HoldState

## Slide 12
ประตูเปิดค้าง
การทำงานในสถานะ HOLD (ประตูเปิดค้างรอทางผ่านว่าง)
12
OPENING หรือ REOPEN
HOLD
CLOSING
P0 = FBH P1 = DCH
มอเตอร์หยุด ไฟเขียวติด
ถูกบังหรือกดปุ่มให้เริ่มนับใหม่
ทางผ่านต้องว่างต่อเนื่อง 3 วินาที
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ HOLD
HoldState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH
HoldRestart:
MOV R1,#150
HoldLoop:
JB P2.7,HoldFault
JB P2.3,HoldFault
JB P2.2,HoldRestart
JB P2.5,HoldRestart
JNB P2.0,HoldRestart
JNB P2.1,HoldRestart
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
HoldFault:
LJMP FaultState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก HoldState
HoldState:
SETB P1.2
MOV R0,#03H
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH
HoldRestart:
MOV R1,#150
HoldLoop:
JB P2.7,HoldFault
JB P2.3,HoldFault
JB P2.2,HoldRestart
JB P2.5,HoldRestart
JNB P2.0,HoldRestart
JNB P2.1,HoldRestart
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
HoldFault:
LJMP FaultState

## Slide 13
ประตูกำลังปิด
การทำงานในสถานะ CLOSING (ประตูกำลังเลื่อนปิด)
13
HOLD
CLOSING
CLOSED หรือ REV_WAIT
P0 = FCH P1 = 6AH
ปิดพร้อมไฟแดงและเสียงเตือน
ตรวจลำแสงก่อนตรวจลิมิตปิด
พบสิ่งกีดขวางให้ตัดแรงขับก่อน
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ CLOSING
MOV R1,#250
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault
JB P2.2,ClosingStop
JB P2.5,ClosingStop
JNB P2.0,ClosingStop
JNB P2.1,ClosingStop
JNB P2.4,ClosingDone
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState
ClosingStop:
SETB P1.2
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก ClosingState
ClosingState:
SETB P1.2
MOV R0,#04H
MOV P0,#0FCH
MOV P1,#06EH
MOV P1,#06AH
MOV R1,#250
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault
JB P2.2,ClosingStop
JB P2.5,ClosingStop
JNB P2.0,ClosingStop
JNB P2.1,ClosingStop
JNB P2.4,ClosingDone
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState
ClosingStop:
SETB P1.2
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState

## Slide 14
พักมอเตอร์ก่อนกลับทิศ
การทำงานในสถานะ REV_WAIT (ตัดแรงขับมอเตอร์ก่อนเปิดกลับ)
14
CLOSING
REV_WAIT
REOPEN
P0 = FDH P1 = 6CH
ตัดแรงขับพร้อมเสียงเตือน
ยังตรวจปุ่มหยุดฉุกเฉินระหว่างรอ
พักมอเตอร์อย่างน้อย 200 ms
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ REV_WAIT
RevWaitState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FDH
MOV P1,#06CH
MOV R1,#10
RevLoop:
JB P2.7,RevFault
CALL Delay
DJNZ R1,RevLoop
LJMP ReopenState
RevFault:
LJMP FaultState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก RevWaitState
RevWaitState:
SETB P1.2
MOV R0,#05H
MOV P0,#0FDH
MOV P1,#06CH
MOV R1,#10
RevLoop:
JB P2.7,RevFault
CALL Delay
DJNZ R1,RevLoop
LJMP ReopenState
RevFault:
LJMP FaultState

## Slide 15
ประตูเปิดกลับ
การทำงานในสถานะ REOPEN (เปิดประตูกลับเมื่อพบสิ่งกีดขวาง)
15
REV_WAIT
REOPEN
HOLD
P0 = FEH P1 = 69H
เปิดกลับพร้อมไฟแดงและเสียง
ถึงลิมิต LO จึงหยุดเปิด
เกิน 5 วินาที ให้เข้า FAULT
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ REOPEN
ReopenState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FEH
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
MOV R1,#250
ReopenLoop:
JB P2.7,ReopenFault
JNB P2.3,ReopenDone
CALL Delay
DJNZ R1,ReopenLoop
ReopenFault:
LJMP FaultState
ReopenDone:
LJMP HoldState
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก ReopenState
ReopenState:
SETB P1.2
MOV R0,#06H
MOV P0,#0FEH
MOV P1,#06DH
MOV P1,#069H
MOV R1,#250
ReopenLoop:
JB P2.7,ReopenFault
JNB P2.3,ReopenDone
CALL Delay
DJNZ R1,ReopenLoop
ReopenFault:
LJMP FaultState
ReopenDone:
LJMP HoldState

## Slide 16
หยุดเมื่อพบความผิดปกติ
การทำงานในสถานะ FAULT (ตัดแรงขับและแจ้งเตือนข้อผิดพลาด)
16
พบความผิดปกติ
FAULT
START
P0 = FFH P1 = 6CH
ตัดแรงขับ คงไฟแดงและเสียง
ต้องปล่อยแล้วกด Reset ใหม่
กลับไปตรวจตำแหน่งก่อนเริ่มงาน
โค้ดส่วนสำคัญของสถานะ FAULT
FaultState:
SETB P1.2
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#06CH
FaultRelease:
JNB P2.6,FaultRelease
FaultLoop:
JNB P2.6,FaultCheck
SJMP FaultLoop
FaultCheck:
CALL Delay
JB P2.6,FaultLoop
JB P2.7,FaultLoop
JB P2.2,FaultLoop
JB P2.5,FaultLoop
LJMP START
Notes: แหล่งข้อมูล: firmware/SLIDING_DOOR_CLASSROOM.asm บล็อก FaultState
FaultState:
SETB P1.2
MOV R0,#07H
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#06CH
FaultRelease:
JNB P2.6,FaultRelease
FaultLoop:
JNB P2.6,FaultCheck
SJMP FaultLoop
FaultCheck:
CALL Delay
JB P2.6,FaultLoop
JB P2.7,FaultLoop
JB P2.2,FaultLoop
JB P2.5,FaultLoop
LJMP START

## Slide 17
ระเบียบวิธีและสภาพแวดล้อมการทดสอบ
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบควบคุมบน EdSim51DI จำลองสัญญาณนาฬิกา 12.000 MHz
17
1. เครื่องมือและสภาพแวดล้อม
โปรแกรมจำลอง: EdSim51DI (v2.1.39)
ความถี่สัญญาณนาฬิกา: 12.000 MHz
สถาปัตยกรรม: Classic 8051 (12T Core)
จำลองระดับวงรอบคำสั่ง (Cycle-Accurate)
• เชื่อมต่อเซนเซอร์ลำแสงและลิมิตสวิตช์
• เชื่อมต่อโมดูลขับมอเตอร์ H-Bridge
2. ที่มาของฐานเวลาทางวิศวกรรม
สัญญาณนาฬิกา 12 MHz กำหนดให้:
1 Machine Cycle (12 Clocks) = 1 µs
Timer 0 โหมด 2 (8-bit Auto-Reload):
ตั้ง TH0 = 06H (256 − 6 = นับ 250 รอบ)
เกิด 1 Overflow ทุกๆ 250 µs พอดี
ซอฟต์แวร์นับทบ 40 ครั้ง: 250 µs × 40 = 10 ms
ฐานเวลา 1 Tick = 10 ms วัดจากรอบ CPU จริง
3. ขอบเขตการทดสอบครบทุกสภาวะ
รันจำลองรวมกว่า 41,686,115 คำสั่ง
ครอบคลุมทุกสถานการณ์วิกฤตของระบบ:
• การทำงานรอบปกติ (Normal Open-Close)
• พบสิ่งกีดขวางขณะปิด (Obstacle Reversal)
• ลิมิตสวิตช์ขัดข้อง (Travel Timeout 5 s)
• ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop)
บันทึกและตรวจสอบค่าเวลาทุกการเปลี่ยนสถานะ
ตัวเลขเวลาที่รายงานทั้งหมดมาจากการนับรอบ Machine Cycles จริงของแกนประมวลผลจำลอง จึงมีความแม่นยำทางตรรกะระดับไมโครวินาที
Notes: การจำลองบน EdSim51DI 2.1.39 ใช้สัญญาณนาฬิกา 12.000 MHz ซึ่ง 1 machine cycle เท่ากับ 1 ไมโครวินาที Timer 0 auto-reload โหมด 2 นับ 250 รอบต่อหนึ่ง overflow รวม 40 รอบเกิดเป็น tick 10 ms ตัวเลขเวลาทั้งหมดมาจากการนับรอบคำสั่งจริงในแกน CPU จำลอง

## Slide 18
ผลการวัดเวลาจริงและการรับรองความปลอดภัย
เปรียบเทียบค่าเวลาที่ออกแบบกับค่าที่วัดได้จริง และการรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้า
18
ช่วงเวลาการทำงาน / ฟังก์ชัน | ค่าที่ออกแบบ | ค่าที่วัดได้จริง | ผลการประเมินทางวิศวกรรม
การกรองสัญญาณปุ่มกด (Debounce Filter) | 20 ms | 24.854 ms | ผ่านเกณฑ์ กรองสัญญาณกวนจากหน้าสัมผัสกระเด้งได้เสถียร
การตัดแรงขับก่อนกลับทิศ (Motor Dead Time) | 200 ms | 209.795 ms | ผ่านเกณฑ์ พักมอเตอร์ลดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับสมบูรณ์
ประตูเปิดค้างรอทางผ่านว่าง (Door Hold Time) | 3.000 s | 3.019788 s | ผ่านเกณฑ์ เริ่มนับเวลาใหม่ทันทีเมื่อเซนเซอร์ตรวจพบการบัง
ป้องกันมอเตอร์ติดขัด (Travel Timeout) | 5.000 s | 5.009978 s | ผ่านเกณฑ์ ตัดแรงขับเข้าสู่ FAULT ทันทีเมื่อไม่ถึงลิมิตตามกำหนด
การรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Invariant)
1. ป้องกันการลัดวงจร H-Bridge ใน L293D (Shoot-Through Protection):
ขาควบคุมทิศทาง IN1 (P1.0) และ IN2 (P1.1) ถูกเฝ้าตรวจตลอด 41+ ล้านคำสั่ง ยืนยันว่าไม่มีสถานะเป็น 1 พร้อมกันในทุกรอบคำสั่ง
(IN1 = 1 และ IN2 = 1 ไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด) รับประกัน 100% ว่าจะไม่เกิดสภาวะลัดวงจรข้ามขั้วในตัวขับมอเตอร์
2. ความปลอดภัยของสัญญาณพอร์ตอินพุตและการสลับทิศทาง:
พอร์ต P2 คงค่า latch เป็น FFH ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนบัส และการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้นหลังจากตัดแรงขับแล้วเท่านั้น
ผลการทดสอบยืนยันความปลอดภัยด้านจังหวะเวลาและวงจรไฟฟ้าตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมครบถ้วน
Notes: ผลการวัดเวลาแสดงความแม่นยำสูง ค่า IN1 และ IN2 ไม่เคยเป็น 1 พร้อมกันตลอดการทดสอบ 41 ล้านคำสั่ง รับประกันความปลอดภัยทางไฟฟ้าของไอซีขับมอเตอร์ L293D

## Slide 19
สรุปและการทดสอบฮาร์ดแวร์ขั้นต่อไป
ผลจำลองยืนยันลำดับควบคุมที่ปลอดภัย และแนวทางการตรวจสอบร่วมกับชุดกลไกจริง
19
ความสำเร็จของระบบควบคุม (System Achievements)
• สถาปัตยกรรม FSM 8 สถานะ:
ควบคุมสถานะอย่างเป็นระบบ ป้องกันการสับสนของตรรกะการทำงาน
• ตรวจจับสิ่งกีดขวางสองระดับ:
เซนเซอร์ลำแสงตอบสนองตัดแรงขับทันทีและเปิดประตูกลับอย่างปลอดภัย
• กลไก Dead Time พักมอเตอร์ 200 ms:
ลดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำย้อนกลับ (Back-EMF) และลดความเค้นของกลไก
• ระบบสำรองความปลอดภัยครบถ้วน:
มี Travel Timeout 5 s ป้องกันมอเตอร์ไหม้ และปุ่ม E-Stop ตัดไฟฮาร์ดแวร์
ข้อควรตรวจวัดและทดสอบกับชุดฮาร์ดแวร์จริง
• วัดกระแสการทำงานของมอเตอร์จริง:
วัดกระแสเริ่มหมุน (Inrush) และกระแสขณะติดขัด (Stall Current) บนชุดกลไก
• ตรวจวัดเวลาหยุดเฉื่อยและระยะหยุด:
วัดเวลา Coast Time และระยะหยุดจริงของบานประตูเทียบกับเวลารอ 200 ms
• ตรวจสอบความร้อนสะสมของอุปกรณ์:
วัดอุณหภูมิไอซี L293D และตัวต้านทาน 27 Ω 10 W เมื่อต้องเปิด-ปิดต่อเนื่อง
• ตรวจสอบแนวติดตั้งระนาบลำแสง:
ปรับตำแหน่งหัวตรวจจับไม่ให้ระนาบบานประตูเคลื่อนมาบดบังเซนเซอร์เอง
ชุดสาธิตใช้มอเตอร์กระแสจำกัดและระยะวิ่ง 200 mm สำหรับการศึกษา การประยุกต์ใช้จริงต้องตรวจสอบระยะหยุดและแรงหนีบเชิงกล
Notes: เอกสารอ้างอิง: PROPOSED_SOLUTION_DESIGN.md และ assignment/ASSIGNMENT_BREAKDOWN.md