## Slide 1
NARESUAN UNIVERSITY • COMPUTER ENGINEERING • 305341
Interrupt
Mechanism
กลไกการขัดจังหวะในระบบฝังตัว
ผู้นำเสนอ
ธีรภัทร ภู่ระย้า
รหัสนิสิต
66362416 • Group 1 • Sequence 4 • Topic 41
รายวิชา
Embedded System 1
EVENT
CPU
Main → ISR → Resume
IRQ
STACK
Vector • Context • Priority • Latency
Notes: เปิดด้วยภาพรวมว่า Interrupt ไม่ใช่เพียงคำสั่งกระโดด แต่เป็นสัญญาระหว่างอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ CPU หน่วยความจำ Stack และซอฟต์แวร์ ISR เป้าหมายคือมองเห็นเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่เหตุการณ์จนกลับมาทำงานเดิม
[Sources]
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/my-personality/academics/tqf/bachelor-cpe-nu.md
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
[/Sources]

## Slide 2
LEARNING MAP • เป้าหมายการเรียนรู้
คำถาม 4 ข้อที่ต้องตอบให้ได้
02
01
Why
ทำไม Interrupt จึงดีกว่า Polling ในงานที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์?
02
How
CPU หยุดงานเดิม เก็บ Context และค้นหา ISR ได้อย่างไร?
03
How fast
Latency, Priority และ Nesting ส่งผลต่อเวลาตอบสนองอย่างไร?
04
How safe
ออกแบบ ISR และแชร์ข้อมูลกับ Main Program อย่างไรให้ถูกต้อง?
เส้นเรื่อง: เหตุการณ์ → กลไก CPU → ข้อจำกัดเวลา → กฎการเขียน ISR
Source: NU curriculum 305341; original learning structure
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 02
Notes: ใช้สไลด์นี้เป็นแผนที่การเรียนรู้ ไม่ต้องอ่านทุกคำ เพียงชี้ว่าการนำเสนอจะตอบสี่คำถามตามลำดับ และทุกหัวข้อสัมพันธ์กับโครงสร้างไมโครโพรเซสเซอร์ I/O และเทคนิคซอฟต์แวร์ในรายวิชา 305341
[Sources]
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/my-personality/academics/tqf/bachelor-cpe-nu.md
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/my-personality/academics/tqf/course-alignment-and-prerequisites.md
[/Sources]

## Slide 3
MOTIVATION • ที่มา
Interrupt ปล่อยให้ CPU ทำงาน จนกว่าเหตุการณ์จะเรียก
03
POLLING
CPU
check
work
check
work
check
service
อุปกรณ์
event รอจน CPU มาตรวจ
INTERRUPT
CPU
main work
ISR
resume main
อุปกรณ์
IRQ แจ้งทันที
Polling เหมาะกับงานง่ายและคาดเดาได้
Interrupt เหมาะกับเหตุการณ์ไม่สม่ำเสมอและต้องตอบสนองเร็ว
Concept: event-driven execution; timing shown is illustrative
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 03
Notes: เปรียบเทียบแนวคิด ไม่ใช่บอกว่า Interrupt ดีกว่าเสมอ Polling ยังเหมาะกับระบบเล็กมากหรือ loop ที่มีคาบแน่นอน แต่เมื่อเหตุการณ์มาไม่สม่ำเสมอ การ polling เปลืองรอบ CPU และเวลาตอบสนองขึ้นกับช่วงตรวจ ส่วน interrupt ทำให้ CPU ทำงานอื่นได้จน IRQ มาถึง
[Sources]
- https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-74578654-4F5F-4B29-9F3C-6C3B1F1DF670-en-US-2/GUID-E2F2DD51-831A-460D-8B8F-9FD94418808B.html
[/Sources]

## Slide 4
DEFINITION • นิยาม
Interrupt คือการเปลี่ยนเส้นทางควบคุมแบบชั่วคราว
04
INTERRUPT
event → ISR → resume
SOURCE
Hardware / Software
Peripheral / Fault
MASKABILITY
Maskable / NMI
Global + per-source enable
TRIGGER
Edge / Level
Rising / Falling / Change
TIMING
Synchronous / Asynchronous
Pending until accepted
แก่นสำคัญ: โปรแกรมหลักไม่หายไป — CPU ต้องเก็บตำแหน่งเดิมและกลับมาได้ถูกต้อง
Sources: Microchip ATmega328P; Arm CMSIS-Core NVIC
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 04
Notes: นิยาม Interrupt ให้ครบสามส่วน: มีเหตุการณ์ร้องขอ, CPU เปลี่ยนไปทำ handler ชั่วคราว, แล้วกลับมาทำงานเดิม การจำแนกหลายแกนช่วยไม่ให้สับสน เช่น Hardware interrupt อาจเป็น maskable และ edge-triggered พร้อมกันได้
[Sources]
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/Core/group__NVIC__gr.html
[/Sources]

## Slide 5
PROCESSING PATH • ลำดับการทำงาน
IRQ ถึง RETI: CPU ต้องรักษาความต่อเนื่องของโปรแกรม
05
1
EVENT
อุปกรณ์ตั้ง Request / Flag
2
ACCEPT
จบ instruction ปัจจุบัน
ตรวจ Enable + Priority
3
SAVE
เก็บ PC และ Context
ลง Stack
4
VECTOR
อ่าน Vector
โหลด ISR address
5
EXECUTE
ทำ ISR สั้น ๆ
จัดการต้นเหตุ
6
RETURN
Restore + RETI
กลับจุดเดิม
Resume main program
Sources: Microchip AVR interrupt handling; Arm exception model
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 05
Notes: เน้นว่า CPU มักทำ instruction ปัจจุบันให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงตรวจเงื่อนไขรับ interrupt เก็บบริบท เปลี่ยน PC ผ่าน vector และทำ ISR รายละเอียดว่าเก็บ register ใดอัตโนมัติแตกต่างกันตามสถาปัตยกรรม ส่วน RETI หรือ exception return ทำให้กลับจุดเดิมได้
[Sources]
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-74578654-4F5F-4B29-9F3C-6C3B1F1DF670-en-US-2/GUID-E2F2DD51-831A-460D-8B8F-9FD94418808B.html
- https://developer.arm.com/-/media/Arm%20Developer%20Community/PDF/Learn%20the%20Architecture/Exception%20model.pdf
[/Sources]

## Slide 6
CONTEXT SAVING • STACK
สิ่งที่ Hardware เก็บให้อัตโนมัติ ไม่เท่ากันในแต่ละ Core
06
AVR ATmega328P
ARM Cortex‑M basic frame
Main stack / local data
PC return address
SREG + used registers
ISR local variables
Hardware
Compiler / Software
xPSR
PC
LR
R12
R3
R2
R1
R0
8 registers × 32 bit = 32 bytes
Hardware stacking
Context ที่ต้องรักษา = ค่าที่ทำให้ Main Program ทำงานต่อได้เหมือนไม่เคยถูกขัดจังหวะ
Sources: Microchip AVR handling; Arm Cortex-M exception stack frame
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 06
Notes: ATmega328P ผลัก PC ลง stack อัตโนมัติระหว่างการตอบสนอง interrupt แต่ SREG ไม่ถูกเก็บและคืนให้อัตโนมัติ คอมไพเลอร์ C จะสร้าง prologue/epilogue เพื่อเก็บ register ที่ใช้ ส่วน Cortex-M มี basic exception frame 8 รีจิสเตอร์ที่ฮาร์ดแวร์ stack ให้ ทำให้เขียน handler ด้วย C ได้ง่ายขึ้น ทั้งสองกรณียังอาจมี software-saved registers เพิ่มตาม ABI และ code ที่ใช้
[Sources]
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-74578654-4F5F-4B29-9F3C-6C3B1F1DF670-en-US-2/GUID-E2F2DD51-831A-460D-8B8F-9FD94418808B.html
- https://developer.arm.com/-/media/Arm%20Developer%20Community/PDF/Learn%20the%20Architecture/Exception%20model.pdf
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-317042D4-BCCE-4065-BB05-AC4312DBC2C4-en-US-2/GUID-F889605B-692F-493A-8BE7-F0FBACF1715B.html
[/Sources]

## Slide 7
INTERRUPT VECTOR TABLE • IVT
Vector เปลี่ยน “แหล่งเหตุการณ์” ให้เป็น “ตำแหน่ง ISR”
07
ATmega328P vector region (excerpt)
Address
Source
Handler entry
0x0000
RESET
startup
0x0002
INT0
ISR(INT0_vect)
0x0004
INT1
ISR(INT1_vect)
0x0006
PCINT0
ISR(PCINT0_vect)
…
…
…
0x0032
SPM_READY
ISR(SPM_READY_vect)
INT0 pin
Vector #2
ISR_INT0
PC ← vector entry
ATmega328P: 26 entries รวม Reset
แต่ละ vector ใช้ 2 instruction words
Source: Microchip ATmega328P Datasheet, Table 11-1
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 07
Notes: Vector table อยู่ในตำแหน่งหน่วยความจำที่สถาปัตยกรรมกำหนด เมื่อ INT0 ถูกยอมรับ CPU ไปยัง vector ลำดับที่ 2 แล้วคำสั่งใน entry พาไปยัง handler จริง ATmega328P มี 26 entries เมื่อรวม Reset และแต่ละ vector ใช้สอง instruction words ที่อยู่ในตารางเป็น program address ตามรูปแบบของ datasheet
[Sources]
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-B84B70FB-3A2A-4032-8108-E46D2240EB3A-en-US-9/GUID-3C3A0504-066B-4FBB-AC89-295B76DACB65.html
[/Sources]

## Slide 8
ARCHITECTURE COMPARISON • เปรียบเทียบ
แต่ละ Architecture แบ่งภาระ Hardware–Software ต่างกัน
08
8051
Classic MCS‑51
5 interrupt sources (original)
Fixed vector addresses
H
PC auto-saved
2 priority levels
RETI
AVR
ATmega328P
25 interrupt sources + Reset
2-word vector entries
H
PC auto-saved
I-bit + per-source enable
RETI
Cortex‑M
NVIC
Core + device IRQs
Address vector table
H
8-register basic frame
Programmable priority + nesting
EXC_RETURN
ยิ่ง Hardware จัดการ Context/Priority มาก → Handler เขียนง่ายขึ้น แต่ต้องเข้าใจข้อกำหนดของ Core นั้นเสมอ
Sources: Keil APNT_103; Microchip ATmega328P; Arm CMSIS-Core
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 08
Notes: ตารางนี้เปรียบเทียบระดับสถาปัตยกรรม ไม่ใช่บอกว่าระบบใดดีที่สุด Original 8051 มีห้า interrupt sources และสองระดับ priority; derivative อาจมีมากกว่า ATmega328P มี 25 แหล่ง interrupt บวก Reset ส่วน Cortex-M รวม NVIC และ hardware stacking ที่ซับซ้อนกว่า จำนวน IRQ จริงขึ้นกับผู้ผลิตชิป
[Sources]
- https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_103.pdf
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/Core/group__NVIC__gr.html
[/Sources]

## Slide 9
INTERRUPT LATENCY • เวลาตอบสนอง
Latency: จาก IRQ ถึงคำสั่งแรกของ ISR
09
time →
IRQ asserted
current instruction
finish / arbitrate
save context
vector / pipeline
ISR first instruction
INTERRUPT LATENCY
AVR ATmega328P
≥ 4 cycles
ถึง vector; jump และ software prologue เพิ่มอีก
Classic 8051
core-dependent
ใช้ machine-cycle model; ต้องดู derivative
Cortex‑M3/M4
12 cycles
zero-wait-state baseline; tail-chain ≈ 6 cycles
Vendor minima use different assumptions; measure on the target system
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 09
Notes: ตัวเลข latency ต้องอ่านพร้อมสมมติฐาน AVR ระบุ minimum four cycles ถึงเวลาที่ vector address ถูก execute แล้ว vector jump และ compiler prologue เพิ่มเวลาอีก Cortex-M3/M4 ระบุ 12 cycles ในระบบ zero-wait-state และ tail-chaining ประมาณหกรอบสำหรับ interrupt ต่อเนื่อง 8051 มีหลาย implementation จึงไม่ควรให้เลขเดียวโดยไม่ระบุ core ความจริงยังขึ้นกับ instruction ปัจจุบัน memory wait states bus contention และ masking
[Sources]
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-74578654-4F5F-4B29-9F3C-6C3B1F1DF670-en-US-2/GUID-E2F2DD51-831A-460D-8B8F-9FD94418808B.html
- https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors
- https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_103.pdf
[/Sources]

## Slide 10
INTERRUPT STATE MODEL • สถานะ
Request อาจรออยู่ แม้ CPU ยังไม่ยอมรับทันที
10
INACTIVE
ยังไม่มี request
PENDING
request ถูกตั้ง
รอ Enable + Priority
ACTIVE
CPU กำลังทำ ISR
ACTIVE + PENDING
เกิดซ้ำระหว่าง ISR
รอรอบถัดไป
IRQ
accepted
new event
Pending ≠ Active
Masking ป้องกันการรับ แต่เหตุการณ์บางชนิดยังคง pending ได้
ตรวจเมื่อ ISR ไม่ทำงาน: Flag → Enable bit → Global mask → Priority → Handler address
Source: Arm CMSIS-Core NVIC pending/active model; MCU manuals
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 10
Notes: ใช้ state model เพื่อแก้ความเข้าใจผิดว่า request มาแล้ว ISR ต้องเริ่มทันที Pending หมายถึงระบบจำ request ไว้แต่ยังรอเงื่อนไข หากเกิด event ใหม่ระหว่าง handler บาง peripheral จะตั้ง flag อีกครั้งและกลายเป็น active plus pending แต่พฤติกรรมขึ้นกับ peripheral และวิธีเคลียร์ flag
[Sources]
- https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/Core/group__NVIC__gr.html
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-173AD72D-41FE-4760-A93C-7078A02BD908-en-US-7.1.1/GUID-28C0BE67-D3AF-407C-B828-8263918C2489.html
[/Sources]

## Slide 11
PRIORITY & NESTING • ลำดับความสำคัญ
Interrupt ที่เร่งด่วนกว่าอาจ Preempt ISR ที่กำลังทำงาน
11
URGENCY
NMI / HardFault
fixed, highest
IRQ A
priority 1
IRQ B
priority 3
Main / Thread
background
Cortex‑M: ค่าตัวเลขน้อยกว่า = Priority สูงกว่า
Nested execution timeline
Main
IRQ B
IRQ A
B preempts Main
A preempts B
Nesting ลด latency ของงานเร่งด่วน
แต่เพิ่ม Stack usage และความซับซ้อน
Sources: Arm CMSIS-Core NVIC; Arm priority guidance
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 11
Notes: ใน Cortex-M ค่าตัวเลข priority ที่น้อยกว่าหมายถึงเร่งด่วนกว่า จึงต้องระวังคำว่า high priority ตัวอย่าง timeline แสดง IRQ B ขัด Main และ IRQ A ที่เร่งด่วนกว่าขัด B อีกที เมื่อ A เสร็จจึงกลับ B แล้วกลับ Main การ nesting ช่วยงานวิกฤต แต่ต้องวิเคราะห์ stack depth และ shared state
[Sources]
- https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/Core/group__NVIC__gr.html
- https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/embedded-and-microcontrollers-blog/posts/cutting-through-the-confusion-with-arm-cortex-m-interrupt-priorities
[/Sources]

## Slide 12
TRIGGER & FLAGS • การกระตุ้น
Edge จับการเปลี่ยน; Level ตรวจสัญญาณค้าง
12
EDGE‑TRIGGERED
LEVEL‑TRIGGERED
signal
rising edge = 1 event
signal
ยัง Active ตราบใดที่ Level ค้าง
Pin / Peripheral
Status Flag
Enable + Mask
ISR
Debounce: สวิตช์หนึ่งครั้งอาจสร้างหลาย Edge → ใช้ RC หรือ Timer
Source: Microchip External Interrupt Flag behavior; timing is illustrative
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 12
Notes: Edge trigger สร้างเหตุการณ์เมื่อสัญญาณเปลี่ยนตามเงื่อนไข ส่วน level trigger ยังร้องขอได้ตราบใดที่ระดับค้างอยู่ จึงต้องแก้ต้นเหตุของระดับ ไม่ใช่เพียงเคลียร์ flag สำหรับ ATmega family พฤติกรรมการเคลียร์ flag ต้องอ่าน datasheet โดยเฉพาะ INTF0 สามารถเคลียร์โดยการ execute ISR หรือเขียนหนึ่งในบางกรณี สวิตช์จริงมี bounce จึงต้อง debounce
[Sources]
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-173AD72D-41FE-4760-A93C-7078A02BD908-en-US-7.1.1/GUID-28C0BE67-D3AF-407C-B828-8263918C2489.html
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
[/Sources]

## Slide 13
ISR DESIGN PATTERN • รูปแบบที่ดี
ISR ทำเฉพาะงานเร่งด่วน แล้วส่งงานหนักให้ Main Program
13
// AVR: minimal ISR
volatile uint8_t button_event;
ISR(INT0_vect) {
button_event = 1;
}
int main(void) {
init_int0(); sei();
for (;;) {
if (!button_event) continue;
button_event = 0;
handle_button();
}
}
IRQ
ISR: read / flag / clear
Shared flag / queue
Main / Task: process, log, communicate
Avoid in ISR
delay • printf • blocking I/O • long loops
Sources: AVR-LibC interrupt API and FAQ; pattern is illustrative
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 13
Notes: กฎที่ใช้ได้ทั่วไปคือ ISR สั้นและ deterministic ทำเพียงอ่านข้อมูลที่จำเป็น ยืนยันหรือเคลียร์ต้นเหตุ และส่งสัญญาณให้ main loop หรือ task งานที่อาจ block เช่น printf delay การสื่อสารยาว หรือ allocation ควรอยู่นอก ISR ตัวอย่างนี้ยังไม่แก้ debounce และประเด็น race ของ check-and-clear ซึ่งสไลด์ถัดไปอธิบาย
[Sources]
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-317042D4-BCCE-4065-BB05-AC4312DBC2C4-en-US-2/GUID-F889605B-692F-493A-8BE7-F0FBACF1715B.html
- https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/FAQ.html
[/Sources]

## Slide 14
SHARED DATA SAFETY • ความถูกต้อง
volatile ช่วย Visibility — Atomicity ต้องออกแบบ
14
Example: 16-bit counter on an 8-bit MCU
Main reads
ISR writes
read LOW byte
read HIGH byte
ctr--
torn read
ค่าที่อ่านอาจรวม LOW เก่ากับ HIGH ใหม่
volatile
บังคับให้ Compiler อ่าน/เขียน Memory จริง
ATOMIC_BLOCK
ป้องกัน Interrupt แทรกกลาง Critical Section
Rule
แชร์หลาย Byte หรือหลาย Step
ต้องออกแบบ Critical Section
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { snapshot = counter; }
Sources: AVR-LibC FAQ and <util/atomic.h>
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 14
Notes: volatile แก้ปัญหาที่ compiler คิดว่าค่าไม่เปลี่ยนและ cache ค่าไว้ แต่ไม่ได้รับประกัน atomicity ตัวอย่าง 16-bit บน 8-bit MCU ต้องอ่านสองครั้ง หาก ISR แทรกระหว่าง LOW และ HIGH จะได้ค่าผสม การใช้ ATOMIC_BLOCK พร้อม RESTORESTATE ปิด interrupt ชั่วคราวและคืนสถานะเดิม เหมาะกับ critical section สั้น ๆ ไม่ควรปิด interrupt นาน
[Sources]
- https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/FAQ.html
- https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/group__util__atomic.html
[/Sources]

## Slide 15
CASE STUDY • ตัวอย่าง
ATmega328P INT0: ปุ่มกดสร้าง Event โดยไม่ Polling
15
Hardware path
ATmega328P
PD2 / INT0
Internal pull‑up
SW
GND
press → falling edge
EICRA: ISC01=1
EIMSK: INT0=1
SREG: I=1
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t button_event;
ISR(INT0_vect) {
button_event = 1;
}
void init_int0(void) {
DDRD &= ~(1 << DDD2); // PD2 input
PORTD |= (1 << PORTD2); // pull-up
EICRA = (1 << ISC01); // falling edge
EIFR = (1 << INTF0); // clear stale flag
EIMSK |= (1 << INT0); // source enable
sei(); // global enable
}
Production note: debounce ด้วย Timer และประมวลผล Event ใน Main
Sources: Microchip ATmega328P Datasheet; AVR-LibC ISR API
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 15
Notes: วงจรใช้ internal pull-up ทำให้ PD2 เป็นหนึ่งเมื่อไม่กด และตกเป็นศูนย์เมื่อกด จึงตั้ง ISC01=1 ISC00=0 สำหรับ falling edge เคลียร์ stale flag ด้วยการเขียนหนึ่ง เปิด INT0 ใน EIMSK แล้วเปิด global I-bit ด้วย sei ISR ตั้ง flag เท่านั้น Datasheet ระบุว่า flag สำหรับ edge จะถูกเคลียร์เมื่อ ISR ถูก execute ได้เช่นกัน โค้ดตัวอย่างเน้นกลไก ไม่รวม debounce เต็มรูปแบบ
[Sources]
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-173AD72D-41FE-4760-A93C-7078A02BD908-en-US-7.1.1/GUID-28C0BE67-D3AF-407C-B828-8263918C2489.html
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-317042D4-BCCE-4065-BB05-AC4312DBC2C4-en-US-2/GUID-F889605B-692F-493A-8BE7-F0FBACF1715B.html
[/Sources]

## Slide 16
DEBUGGING • การตรวจสอบ
วัด Latency และ ISR Duration ด้วย GPIO + Logic Analyzer
16
Instrument the ISR
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
PINB = (1 << PINB5); // toggle at entry
... // ISR work
PINB = (1 << PINB5); // toggle at exit
}
Logic analyzer
IRQ
GPIO
latency
ISR duration
1
ISR never runs
ตรวจ Flag → source enable → global mask → vector
2
Runs repeatedly
ตรวจ Level ที่ยังค้าง และวิธี clear flag
3
Timing jitter
ตรวจ higher-priority IRQ, critical section, wait state
4
Random crash
ตรวจ stack depth, nesting, shared-data race
Measurement method: GPIO timestamping; consult target datasheet/debug tools
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 16
Notes: อย่าประเมิน latency จาก source code อย่างเดียว ให้ toggle GPIO ที่ entry และ exit ของ ISR แล้ววัดด้วย logic analyzer ระยะจาก IRQ ถึงขอบ GPIO คือ latency ที่รวมระบบจริง ส่วนความกว้าง pulse คือเวลาของ ISR ระวังว่าการ toggle เองมี overhead เล็กน้อย รายการด้านขวาเป็นลำดับตรวจสอบอาการที่พบบ่อย
[Sources]
- https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
[/Sources]

## Slide 17
SYNTHESIS • สรุป
5 rules for reliable interrupts
1
TRACE THE PATH
Event → Flag → Enable → Vector → ISR → Return
2
PROTECT CONTEXT
เข้าใจว่า Hardware และ Compiler เก็บอะไรให้
3
BUDGET LATENCY
รวม instruction, stacking, wait state และ masking
4
KEEP ISR SHORT
รับเหตุการณ์แล้ว defer งานหนักไป Main / Task
5
SHARE DATA SAFELY
volatile เพื่อ visibility; atomicity ต้องออกแบบ
Interrupt ที่ดีไม่ใช่แค่ “ทำงานได้” — ต้องตอบสนองทันเวลา และรักษาความถูกต้องของระบบ
Notes: ปิดการนำเสนอด้วยกฎห้าข้อที่นำไปใช้กับ microcontroller ทุกตระกูล เส้นทางต้อง trace ได้ context ต้องคืนครบ latency ต้องมี budget ISR ต้องสั้น และข้อมูลที่แชร์ต้องปลอดภัย กฎเหล่านี้เป็นพื้นฐานเมื่อไปต่อ Embedded System 2 ที่มี sensor actuator และการสื่อสารจริง
[Sources]
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/my-personality/academics/tqf/course-alignment-and-prerequisites.md
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/Core/group__NVIC__gr.html
- https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/group__util__atomic.html
[/Sources]

## Slide 18
REFERENCES • เอกสารอ้างอิง
Primary manuals and authoritative documentation
18
[1]
Naresuan University
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 305341 Embedded System 1
[2]
Microchip Technology
ATmega328P Datasheet — Interrupts, Vector Table, External Interrupts
[3]
Microchip Online Docs
AVR Reset and Interrupt Handling; SREG I-bit; EIFR
[4]
AVR-LibC
<avr/interrupt.h>, FAQ, and <util/atomic.h>
[5]
Arm
CMSIS-Core: Interrupts and Exceptions (NVIC)
[6]
Arm
Beginner Guide to Interrupt Latency on Cortex-M
[7]
Arm
Cortex-M3 Processor Datasheet / Exception Model
[8]
Keil Software
Application Note 103 — 8051 Interrupt Vectors
Full URLs และคำอธิบายประกอบอยู่ใน Speaker Notes ของแต่ละสไลด์
Accessed 6 Aug 2026 • Technical figures are original editable diagrams
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 18
Notes: แหล่งอ้างอิงหลักเลือก manual จากผู้ผลิตและเอกสาร CMSIS/AVR-LibC ที่เป็น authoritative sources ใช้ Keil application note เพื่อยืนยัน vector ของ original 8051 และใช้เอกสารหลักสูตรภายในเพื่อเชื่อมกับรายวิชา
[Sources]
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/my-personality/academics/tqf/bachelor-cpe-nu.md
- https://www.microchip.com/en-us/product/ATMEGA328P?tab=documents
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-74578654-4F5F-4B29-9F3C-6C3B1F1DF670-en-US-2/GUID-E2F2DD51-831A-460D-8B8F-9FD94418808B.html
- https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/FAQ.html
- https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/group__util__atomic.html
- https://arm-software.github.io/CMSIS_6/latest/Core/group__NVIC__gr.html
- https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors
- https://developer.arm.com/-/media/Arm%20Developer%20Community/PDF/Processor%20Datasheets/Arm%20Cortex-M3%20Processor%20Datasheet.pdf
- https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_103.pdf
[/Sources]