## Slide 1
NARESUAN UNIVERSITY • COMPUTER ENGINEERING • 305341
Interrupt
Mechanism
กลไกการขัดจังหวะใน Embedded System
ผู้นำเสนอ
ธีรภัทร ภู่ระย้า
รหัสนิสิต
66362416 • Group 1 • Sequence 4 • Topic 41
รายวิชา
Embedded System 1
EVENT
CPU
Main → ISR → Resume
IRQ
STACK
Event • Context • Vector • Return
Notes: เวลาประมาณ 0:15 นาที
หัวข้อที่ 41 คือ Interrupt Mechanism อธิบายว่าระบบฝังตัวตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างไร โดยไม่ทำให้ Main Program สูญเสียลำดับการทำงานเดิม
ผู้จัดทำ ธีรภัทร ภู่ระย้า รหัสนิสิต 66362416 กลุ่ม 1 ลำดับการนำเสนอ 4
[Sources]
- User-provided metadata and local Course Work.pdf assignment brief.
[/Sources]

## Slide 2
MEANING • BACKGROUND [1][3][8]
Interrupt คืออะไร [1][3]
02
INTERRUPT
event → ISR → resume
DEFINITION [1][3]
CPU ไปทำ ISR เมื่อเกิด Event
แล้วกลับจุดเดิม
BACKGROUND [1][8]
ลด Polling: CPU ทำงานหลักต่อ
จนเกิด Event
EVENT SOURCES [3][5]
Peripheral • Timer • GPIO
Fault • Software
CORE IDEA [2][5]
Save state → Vector → ISR
Restore → Resume
แก่นสำคัญ: ตอบสนองต่อ Event โดยไม่สูญเสียความต่อเนื่องของ Main Program
Sources: [1] Mazidi et al.; [3] Microchip ATmega328P; [8] Valvano et al.
305341 • ธีรภัทร 66362416 • 02
Notes: เวลาประมาณ 0:30 นาที
Interrupt คือเหตุการณ์ที่ทำให้ CPU เปลี่ยนจาก Main Program ไปทำ Interrupt Service Routine หรือ ISR ชั่วคราว เมื่อจัดการเหตุการณ์แล้ว CPU ต้องกลับมาทำงานต่อจากตำแหน่งเดิม
แนวคิดนี้ช่วยลดการ Poll ซ้ำ เพราะ CPU ไม่ต้องวนตรวจอุปกรณ์ตลอดเวลา เหตุการณ์อาจมาจาก Timer, GPIO, Peripheral, Software หรือ Fault
ภาพนี้เป็น diagram ที่วาดใหม่และดัดแปลงจากลำดับการทำงานในเอกสารอ้างอิง ไม่ได้คัดลอกรูปต้นฉบับ
[Sources]
- https://books.google.com/books/about/The_AVR_Microcontroller_and_Embedded_Sys.html?id=C70BQgAACAAJ
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE445L/ebook/index.htm
[/Sources]

## Slide 3
MECHANISM • OPERATION [2][3][5]
Interrupt Processing Path [2][3][5]
03
1
EVENT
Request หรือ Flag ถูกตั้ง
2
ACCEPT
จบ instruction ปัจจุบัน
ตรวจ Enable + Priority
3
SAVE
เก็บ PC และ Context
ลง Stack
4
VECTOR
อ่าน Vector
โหลด ISR address
5
EXECUTE
ทำ ISR
จัดการต้นเหตุของ Event
6
RETURN
Restore + RETI
กลับ Main Program
Resume main program
Sources: [2] Yiu; [3] Microchip; [5] Arm exception model
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 03
Notes: เวลาประมาณ 0:50 นาที
กลไกเริ่มเมื่ออุปกรณ์ตั้ง Request หรือ Interrupt Flag จากนั้น CPU จบ instruction ปัจจุบันก่อน แล้วจึงตรวจว่าแหล่ง Interrupt ถูก Enable และมี Priority เพียงพอหรือไม่
เมื่อยอมรับเหตุการณ์ CPU ต้องเก็บตำแหน่งกลับและ Context ลง Stack จากนั้นอ่าน Interrupt Vector เพื่อหา address ของ ISR
ISR ทำหน้าที่จัดการต้นเหตุของ Event เช่น อ่านข้อมูลหรือเคลียร์ Flag แล้วคำสั่ง Return from Interrupt จะ Restore Context และกลับไปทำ Main Program ต่อ
Diagram นี้วาดใหม่โดยสรุปลำดับร่วมของ AVR และ Cortex-M; รายละเอียดว่า Hardware หรือ Software เก็บ Register ใดแตกต่างกันตาม Architecture
[Sources]
- https://books.google.com/books/about/The_Definitive_Guide_to_ARM_Cortex_M3_an.html?id=9YxqAAAAQBAJ
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return
[/Sources]

## Slide 4
CONTEXT • STACK [2][3][5][6]
Context Saving [2][3][5][6]
04
AVR ATmega328P [3]
ARM Cortex‑M basic frame [5][6]
Main stack / local data
PC return address
SREG + used registers
ISR local variables
Hardware
Compiler / Software
xPSR
PC
LR
R12
R3
R2
R1
R0
8 registers × 32 bit = 32 bytes
Hardware stacking
Context ที่ต้องรักษา = สถานะที่ทำให้ Main Program กลับมาทำงานต่อได้อย่างถูกต้อง
Sources: [2] Yiu; [3] Microchip; [5][6] Arm exception stack frame
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 04
Notes: เวลาประมาณ 0:35 นาที
Context คือสถานะที่ต้องเก็บไว้เพื่อให้ Main Program กลับมาทำงานต่อได้ถูกต้อง เช่น Program Counter และ Register ที่กำลังใช้งาน
ATmega328P ให้ Hardware เก็บ return address ส่วน SREG และ Register ที่ใช้มักจัดการโดย Compiler หรือ ISR prologue
Cortex-M เก็บ basic exception frame อัตโนมัติ 8 Register ได้แก่ R0 ถึง R3, R12, LR, PC และ xPSR รวม 32 bytes ดังนั้นแต่ละ Architecture จึงมีภาระ Software และเวลาเข้า ISR ไม่เท่ากัน
ภาพ Stack ทั้งสองฝั่งเป็น diagram ที่วาดใหม่จากคำอธิบายในคู่มือผู้ผลิต
[Sources]
- https://books.google.com/books/about/The_Definitive_Guide_to_ARM_Cortex_M3_an.html?id=9YxqAAAAQBAJ
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return
- https://developer.arm.com/documentation/107706/0100/Exceptions-and-interrupts-overview/Stack-frames
[/Sources]

## Slide 5
REFERENCES • เอกสารอ้างอิง
Textbooks, datasheets, and primary documentation
05
[1]
Mazidi, Naimi & Naimi (2011)
The AVR Microcontroller and Embedded Systems. Prentice Hall.
[2]
Yiu, J. (2013)
The Definitive Guide to ARM Cortex-M3/M4, 3rd ed. Newnes.
[3]
Microchip Technology
ATmega328P Datasheet, Atmel-7810 — Interrupts & Vector Table.
[4]
Microchip Technology
ATmega48A/PA/.../328/P Datasheet.
[5]
Arm
Cortex-M3 Devices Generic User Guide — Exception Entry & Return.
[6]
Arm
Exceptions and Interrupts Overview — Stack Frames.
[7]
Arm (2016)
Beginner Guide to Interrupt Latency on Cortex-M Processors.
[8]
Valvano, McDermott & Bard
Real-Time Interfacing — UT Austin ebook.
Full URLs และ Access Date อยู่ใน Speaker Notes • Diagrams are editable adaptations
Accessed 6 Aug 2026 • References [1]–[8] are cited on content slides
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 05
Notes: เวลาประมาณ 0:15 นาที
สไลด์นี้รวบรวม textbook และเอกสารผู้ผลิตที่ใช้ตรวจสอบนิยาม ลำดับการเข้า ISR, Interrupt Vector และ Context Saving โดยเข้าถึงล่าสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2026
[Sources]
[1] https://books.google.com/books/about/The_AVR_Microcontroller_and_Embedded_Sys.html?id=C70BQgAACAAJ
[2] https://books.google.com/books/about/The_Definitive_Guide_to_ARM_Cortex_M3_an.html?id=9YxqAAAAQBAJ
[3] https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
[4] https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
[5] https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return
[6] https://developer.arm.com/documentation/107706/0100/Exceptions-and-interrupts-overview/Stack-frames
[7] https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors
[8] https://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE445L/ebook/index.htm
[/Sources]