## Slide 1: 41 Interrupt Mechanism
นายธีรภัทร ภู่ระย้า • 66362416 • กลุ่ม 1 • ลำดับ 4
305341 • EMBEDDED SYSTEM 1
Notes: บทบรรยาย 0:00–0:15
สวัสดีครับ ผมธีรภัทร ภู่ระย้า รหัส 66362416 หัวข้อที่ 41 Interrupt Mechanism วันนี้จะอธิบายว่า CPU รับคำขอขัดจังหวะ เปลี่ยนไปทำ ISR และกลับมาทำงานเดิมอย่างถูกต้องได้อย่างไร
[Sources]
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/info/student-course-enrollment.md
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/personal-presentation/assignment/Topic-lists.md
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/personal-presentation/assignment/Course Work.pdf, pp. 3, 5

## Slide 2: Interrupt คือการถ่ายโอนการควบคุมตามเหตุการณ์ [1][2]
เหตุการณ์สร้างคำขอแบบอะซิงโครนัส
EVENT-DRIVEN
เก็บสถานะที่จำเป็นก่อนเปลี่ยนเส้นทาง
STATE-PRESERVING
Vector table ระบุตำแหน่งของ handler
VECTORED
Enable, mask และ priority กำกับการตอบรับ
PRIORITY-AWARE
กลไกที่ทำให้ CPU เปลี่ยนจากโปรแกรมปัจจุบันไปยัง ISR เมื่อคำขอผ่านเงื่อนไขการตอบรับ จากนั้นคืนบริบทและดำเนินงานต่อ ณ ตำแหน่งเดิม
Notes: บทบรรยาย 0:15–0:48
Interrupt คือกลไกถ่ายโอนการควบคุมจากโปรแกรมปัจจุบันไปยัง Interrupt Service Routine เมื่อมีคำขอที่ผ่านเงื่อนไข จุดสำคัญคือคำขอเกิดได้แบบอะซิงโครนัส ระบบต้องเก็บสถานะที่จำเป็น ใช้ Vector ระบุตำแหน่ง Handler และใช้ Enable, Mask กับ Priority กำกับการตอบรับ ในการอธิบายด้วยวาจา เราอาจเทียบสั้น ๆ ว่า CPU ไม่จำเป็นต้องวนตรวจสถานะอุปกรณ์ทุกจังหวะเหมือน polling แต่ความเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่แกนเนื้อหาบนสไลด์
[Sources]
- [1] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/avr-microcontroller-and-embedded-systems-by-ali-mazidi.pdf, pp. 375–376
- [2] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/Microchip-Technology(2018)_ATmega328P 8-bit_AVR_Microcontroller.pdf, pp. 33–34

## Slide 3: การตอบสนองแบ่งเป็น 3 ระยะต่อเนื่อง [1][2][3][4]
PHASE 01
PHASE 02
PHASE 03
ENTRY
2–4 Qualify → Save → Vector
ก่อนเริ่ม handler
REQUEST
1 Event / flag สร้างคำขอ
และเข้าสถานะ Pending
SERVICE / RETURN
5–6 ISR / acknowledge → restore
แล้ว resume โปรแกรมเดิม
Notes: บทบรรยาย 0:48–1:34
กระบวนการแบ่งเป็นสามระยะ ระยะแรก Request: Event หรือ Flag สร้างคำขอและอาจค้างในสถานะ Pending ระยะที่สอง Entry: วงจรควบคุมตรวจ Enable, Mask และ Priority จากนั้นเก็บบริบทที่สถาปัตยกรรมกำหนด และอ่าน Vector เพื่อเริ่ม Handler ระยะที่สาม Service and Return: ISR จัดการเหตุ Acknowledge หรือ Clear แหล่งคำขอ แล้วใช้กลไก Return เพื่อคืนสถานะและ Resume โปรแกรมเดิม ลำดับนี้เป็นแบบจำลองร่วม ส่วนรายละเอียดการเก็บ Register และคำสั่ง Return ขึ้นกับสถาปัตยกรรม
[Sources]
- [1] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/avr-microcontroller-and-embedded-systems-by-ali-mazidi.pdf, p. 376
- [2] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/Microchip-Technology(2018)_ATmega328P 8-bit_AVR_Microcontroller.pdf, pp. 33–34
- [3] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/THE_DEFINITIVE_GUIDE_TO_THE_ARM_CORTEX-МЗ_Stellaris_MCU_9000Series_TEINSTRUMENTS_ARM_SECOND_EDITION.pdf, pp. 172–175
- [4] https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return

## Slide 4: ความถูกต้องของ Interrupt ขึ้นกับ State และ Latency [2][3][4]
ENABLE / MASK / PRIORITY
คำขอต้องผ่านเงื่อนไขการตอบรับก่อนเปลี่ยน control flow
BOUNDED ISR
Acknowledge แหล่งคำขอ และทำเฉพาะงานจำเป็นเพื่อลด latency และ jitter
CONTEXT INTEGRITY
ขอบเขตการ Save / Restore กำหนดโดยสถาปัตยกรรมและ ABI
01 • QUALIFY
02 • PRESERVE
03 • COMPLETE
Notes: บทบรรยาย 1:34–2:12
ความถูกต้องมีสามเงื่อนไข หนึ่ง คำขอต้องผ่านกฎ Enable, Mask และ Priority เพื่อไม่ให้ Control Flow เปลี่ยนผิดจังหวะ สอง ต้องรักษา Context Integrity โดย Hardware เก็บเฉพาะสถานะที่สถาปัตยกรรมกำหนด ส่วนสถานะเพิ่มเติมที่ ISR แก้ไขต้องเป็นไปตาม ABI และ Compiler สาม ISR ต้อง Acknowledge แหล่งคำขอและทำเฉพาะงานจำเป็นให้เสร็จเร็ว เพราะช่วงเวลาที่ Interrupt ถูกปิดหรือ ISR ทำงานนานจะเพิ่ม Latency และ Jitter ของเหตุการณ์อื่น
[Sources]
- [2] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/Microchip-Technology(2018)_ATmega328P 8-bit_AVR_Microcontroller.pdf, pp. 33–34
- [3] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/THE_DEFINITIVE_GUIDE_TO_THE_ARM_CORTEX-МЗ_Stellaris_MCU_9000Series_TEINSTRUMENTS_ARM_SECOND_EDITION.pdf, pp. 172–175
- [4] https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return

## Slide 5: เอกสารอ้างอิง
[1] Mazidi et al. (2011).
M. A. Mazidi, S. Naimi และ S. Naimi. The AVR Microcontroller and Embedded Systems. หน้า 375–376, Prentice Hall.
[2] Microchip Technology Inc. (2018).
ATmega328/P AVR Microcontroller Datasheet Complete. หน้า 33–34, Microchip Technology.
[3] Yiu, J. (2010).
The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3. 2nd ed. หน้า 172–175, Newnes.
[4] Arm Ltd. (2010).
Cortex-M3 Devices Generic User Guide (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a [10 สิงหาคม 2569]
Notes: บทบรรยาย 2:12–2:25
สรุปคือ Interrupt ไม่ใช่เพียงการกระโดดไปยังฟังก์ชัน แต่เป็นลำดับทางสถาปัตยกรรมที่ต้องควบคุมการตอบรับ รักษาสถานะ จัดการแหล่งคำขอ และคืนการทำงานเดิมอย่างมีขอบเขตเวลา เอกสารหลักที่ใช้คือหนังสือ AVR, Datasheet ของ Microchip, ตำรา Cortex-M3 และเอกสารทางการของ Arm ขอบคุณครับ
[Sources]
- [1] Mazidi, M. A., Naimi, S., and Naimi, S. (2011). The AVR Microcontroller and Embedded Systems. pp. 375–376, Prentice Hall.
- [2] Microchip Technology Inc. (2018). ATmega328/P Datasheet Complete. pp. 33–34, Microchip Technology Inc.
- [3] Yiu, J. (2010). The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3. 2nd ed. pp. 172–175, Newnes.
- [4] Arm Ltd. (2010). Cortex-M3 Devices Generic User Guide, ARM DUI 0552A. pp. 2-26–2-27, Arm Ltd.