## Slide 1
NARESUAN UNIVERSITY • COMPUTER ENGINEERING • 305341
Interrupt
Mechanism
CPU ตอบสนองต่อ Event แล้วกลับมาทำงานเดิมอย่างไร
ผู้นำเสนอ
ธีรภัทร ภู่ระย้า
รหัส / ลำดับ
66362416 • กลุ่ม 1 • ลำดับที่ 4
หัวข้อ
41 • Interrupt Mechanism
EVENT
CPU
Main → ISR → Resume
IRQ
STACK
Event • Gate • Context • Vector • Return
Notes: บทบรรยาย (ประมาณ 0:00-0:15)
สวัสดีครับ ผมธีรภัทร ภู่ระย้า รหัส 66362416 หัวข้อที่ 41 Interrupt Mechanism วันนี้เราจะตอบคำถามว่า เมื่อเหตุการณ์เข้ามา CPU จะหยุดงานเดิม ไปจัดการ และกลับมาทำงานต่อได้อย่างไร โดยไม่ทำสถานะเดิมหาย
[Sources]
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/info/student-course-enrollment.md
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/personal-presentation/assignment/Topic-lists.md
- /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/personal-presentation/assignment/Course Work.pdf, pp. 3, 5

## Slide 2
ความหมาย • ความเป็นมา
เหตุการณ์มาเมื่อไร CPU ค่อยตอบสนอง [5][8]
02
MAIN TASK
ไถนา • ทำงานหลัก
INTERRUPT [8]
เสียงไก่ดัง → หยุดไถ
ไปจัดการชั่วคราว
ตรวจซ้ำ (POLLING) [5]
หยุดไถไปตรวจเล้า
ทุกช่วงเวลา
EVENT SOURCES [2][6]
Timer • Peripheral
INT0/INT1 • PCINT
RESUME [5][7]
จัดการเหตุ → กลับมา
ทำงานหลักต่อ
ขัดจังหวะเมื่อจำเป็น - ไม่หยุดตรวจซ้ำ [5][8]
อ้างอิงหัวข้อ: [2] Lecture 2 หน้า 2-3 • [5] Mazidi หน้า 375 • [8] Valvano หน้า 208
305341 • ธีรภัทร 66362416 • 02
Notes: บทบรรยาย (ประมาณ 0:15-0:45)
ลองนึกถึงชาวนากำลังไถนา ถ้าเขาต้องหยุดไปตรวจเล้าไก่ทุกครู่ นั่นคือการตรวจซ้ำหรือ polling และเสียเวลางานหลัก แต่ถ้าเขาไถต่อจนได้ยินเสียงไก่หนี แล้วค่อยไปจับกลับ นั่นคือ interrupt ในระบบจริง Event อาจมาจาก Timer, Peripheral, INT0/INT1 หรือ PCINT เป้าหมายคือให้ CPU ทำงานหลักต่อ จนมีเหตุจำเป็นต้องตอบสนอง
[Sources]
- [2] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/lecture/Lecture 2.pdf, pp. 2-3
- [5] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/avr-microcontroller-and-embedded-systems-by-ali-mazidi.pdf, p. 375
- [6] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/Microchip-Technology(2018)_ATmega328P 8-bit_AVR_Microcontroller.pdf, p. 89
- [8] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/Embedded-Systems_Real_Time_Operating_Systems_for_ARM_Cortex-M_Microcontrollers.pdf, p. 208
Visual: original PowerPoint shapes; analogy adapted from [8], no copied figure.

## Slide 3
กลไก • การทำงาน
เส้นทาง 6 ขั้น: Event ถึง Resume [5][6][7]
03
1
EVENT
Request / Flag
เข้าสถานะ Pending
2
GATE
Enable • Mask
Priority ตัดสิน
3
SAVE
จบคำสั่ง • เก็บ PC
และ Context ที่จำเป็น
4
VECTOR
โหลดตำแหน่ง ISR
จาก Vector Table
5
ISR / ACK
จัดการเหตุ • Clear
หรือ Acknowledge แหล่งคำขอ
6
RETURN
Restore • RETI
หรือ EXC_RETURN
ทำงานต่อจาก instruction ถัดไป
อ้างอิงหัวข้อ: [5] Mazidi หน้า 376 • [6] ATmega328/P หน้า 33-35 • [7] Yiu หน้า 172-175
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร 66362416 • 03
Notes: บทบรรยาย (ประมาณ 0:45-1:28)
กลไกสรุปได้หกขั้น หนึ่ง Event ทำให้ Request หรือ Flag เข้าสถานะ Pending สอง Gate ตรวจ Enable, Mask และ Priority ถ้ายังไม่ผ่าน คำขออาจรออยู่ สาม CPU จบคำสั่งปัจจุบันและเก็บ PC กับ Context ที่จำเป็น สี่ Vector ส่งไปยัง ISR ห้า ISR จัดการเหตุและ Clear หรือ Acknowledge แหล่งคำขอ หก RETI หรือ EXC_RETURN คืนบริบท แล้วทำงานต่อจาก instruction ถัดไป ลำดับนี้เป็นแบบจำลองร่วม รายละเอียดบางขั้นอาจทำพร้อมกันตามสถาปัตยกรรม
[Sources]
- [5] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/avr-microcontroller-and-embedded-systems-by-ali-mazidi.pdf, p. 376
- [6] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/Microchip-Technology(2018)_ATmega328P 8-bit_AVR_Microcontroller.pdf, pp. 33-35
- [7] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/THE_DEFINITIVE_GUIDE_TO_THE_ARM_CORTEX-МЗ_Stellaris_MCU_9000Series_TEINSTRUMENTS_ARM_SECOND_EDITION.pdf, pp. 172-175
Visual: redrawn as editable PowerPoint shapes from the cited mechanism descriptions.

## Slide 4
กลไก • การทำงาน
Context เดียวกัน - Hardware Save ต่างกัน [3][6][7]
04
8051 / AVR: เก็บ PC เป็นหลัก
Cortex-M: Hardware stack 8 รีจิสเตอร์
8051: IE / IP = Enable + Priority
AVR: SREG.I = Global Enable
Hardware: Push return PC
Software/compiler: Save status + regs
GATE
SAVE
xPSR
PC
LR
R12
R3
R2
R1
R0
R0-R3, R12, LR, PC, xPSR = 32 bytes
EXC_RETURN → Hardware unstack
อย่าเหมารวม: Full-context stacking ไม่ได้เกิดด้วย Hardware ในทุกสถาปัตยกรรม
อ้างอิงหัวข้อ: [3] Lecture 3 หน้า 9,12 • [4] Lecture 4 หน้า 28 • [6] ATmega หน้า 26,33-35 • [7] Yiu หน้า 172-175
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร 66362416 • 04
Notes: บทบรรยาย (ประมาณ 1:28-2:08)
จุดที่ต้องระวังคือ Context Saving ไม่เหมือนกันทุก CPU ใน 8051 รีจิสเตอร์ IE และ IP ใช้เปิดและจัดลำดับความสำคัญ ส่วน AVR ใช้ SREG.I เป็น Global Enable สำหรับ 8-bit MCU เหล่านี้ Hardware เก็บ Return PC เป็นหลัก ขณะที่ Status และรีจิสเตอร์ที่ ISR ใช้ต้องให้ Software หรือ Compiler ช่วยรักษา แต่ Cortex-M จะ Stack R0 ถึง R3, R12, LR, PC และ xPSR รวม 32 ไบต์ด้วย Hardware และใช้ EXC_RETURN เพื่อ Unstack ดังนั้น Flow เหมือนกัน แต่สิ่งที่ Hardware ช่วยต่างกัน
[Sources]
- [3] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/lecture/Lecture 3.pdf, pp. 9, 12
- [4] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/lecture/Lecture 4.pdf, p. 28
- [6] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/Microchip-Technology(2018)_ATmega328P 8-bit_AVR_Microcontroller.pdf, pp. 26, 33-35
- [7] /Users/3rapat/student/internship/CODEFIN/project/vahalla-wealth/private-docs/other-project/uni-work/embedded-system/1/textbook/THE_DEFINITIVE_GUIDE_TO_THE_ARM_CORTEX-МЗ_Stellaris_MCU_9000Series_TEINSTRUMENTS_ARM_SECOND_EDITION.pdf, pp. 172-175
Visual: native PowerPoint comparison redrawn from the cited register/stack descriptions.

## Slide 5
REFERENCES • เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงตามรูปแบบรายวิชา
05
[1]
เอกสารประกอบการสอน 305341. (ม.ป.ป.).
Lecture 1, หน้า 18, 25. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[2]
เอกสารประกอบการสอน 305341. (ม.ป.ป.).
Lecture 2, หน้า 2-3. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[3]
เอกสารประกอบการสอน 305341. (ม.ป.ป.).
Lecture 3, หน้า 9, 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[4]
เอกสารประกอบการสอน 305341. (ม.ป.ป.).
Lecture 4, หน้า 28. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[5]
Mazidi, M. A., Naimi, S., & Naimi, S. (2011).
The AVR Microcontroller and Embedded Systems. pp. 375-376, Prentice Hall.
[6]
Microchip Technology Inc. (2018).
ATmega328/P Datasheet. pp. 26, 33-35, 89, Microchip Technology Inc.
[7]
Yiu, J. (2010).
The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3. 2nd ed., pp. 172-175, Newnes.
[8]
Valvano, J. W. (2017).
Embedded Systems: RTOS for ARM Cortex-M. 4th ed., p. 208, self-published.
ภาพทุกภาพวาดใหม่ด้วยรูปทรง PowerPoint • อ้างอิงเนื้อหาด้วย [1]-[8]
แหล่งข้อมูลภายในระบบ • ตรวจทาน 9 ส.ค. 2569
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร 66362416 • 05
Notes: บทบรรยาย (ประมาณ 2:08-2:23)
สรุปคือ Interrupt มีแกนเดียวกัน: รับคำขอ ตรวจสิทธิ์ เก็บบริบท ไป ISR แล้วคืนบริบท โปรแกรมหลักจึงทำงานต่อได้อย่างถูกต้อง ภาพทั้งหมดวาดใหม่ด้วยรูปทรง PowerPoint และเนื้อหาอ้างอิงทั้ง Lecture, ตำรา และ Datasheet ตามรายการนี้ ขอบคุณครับ
[Sources]
- [1] Lecture1.pdf, pp. 18, 25
- [2] Lecture 2.pdf, pp. 2-3
- [3] Lecture 3.pdf, pp. 9, 12
- [4] Lecture 4.pdf, p. 28
- [5] Mazidi et al., The AVR Microcontroller and Embedded Systems, 2011, pp. 375-376
- [6] Microchip Technology Inc., ATmega328/P Datasheet, 2018, pp. 26, 33-35, 89
- [7] Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3, 2nd ed., 2010, pp. 172-175
- [8] Valvano, Embedded Systems: RTOS for ARM Cortex-M, 4th ed., 2017, p. 208