## Slide 1
NARESUAN UNIVERSITY • COMPUTER ENGINEERING • 305341
Interrupt
Mechanism
กลไกการขัดจังหวะใน Embedded System
ผู้นำเสนอ
ธีรภัทร ภู่ระย้า
รหัสนิสิต
66362416 • Group 1 • Sequence 4 • Topic 41
รายวิชา
Embedded System 1
EVENT
CPU
Main → ISR → Resume
IRQ
STACK
Event • Context • Vector • Return
REAL HARDWARE
Arduino Uno Rev3 • ATmega328P
Photo: Arduino Official Store
Notes: เวลาประมาณ 0:15 นาที
หัวข้อ Interrupt Mechanism อธิบายเส้นทางตั้งแต่เหตุการณ์จากอุปกรณ์จริง เข้าสู่ CPU ผ่าน ISR การเก็บ Context และการกลับไปทำ Main Program ต่อ
ภาพเป็น Arduino Uno Rev3 อย่างเป็นทางการ ซึ่งใช้ ATmega328P เป็นตัวอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์ของสไลด์ชุดนี้
[Sources]
- https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3
- https://store.arduino.cc/cdn/shop/files/A000066_03.front_1000x750.jpg?v=1727098250
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
[/Sources]

## Slide 2
MEANING • BACKGROUND
Interrupt คืออะไร
02
INTERRUPT
event → ISR → resume
DEFINITION
CPU ไปทำ ISR เมื่อเกิด Event
แล้วกลับจุดเดิม
BACKGROUND
ลด Polling: CPU ทำงานหลักต่อ
จนเกิด Event
EVENT SOURCES
Peripheral • Timer • GPIO
Fault • Software
CORE IDEA
Save state → Vector → ISR
Restore → Resume
แก่นสำคัญ: ตอบสนองต่อ Event โดยไม่สูญเสียความต่อเนื่องของ Main Program
Sources: Mazidi et al. • Microchip ATmega328P • UT Austin
305341 • ธีรภัทร 66362416 • 02
Official Arduino Uno Rev3 pinout
content.arduino.cc/assets/A000066-pinout.png
Notes: เวลาประมาณ 0:30 นาที
Interrupt คือเหตุการณ์ที่ทำให้ CPU เปลี่ยนจาก Main Program ไปทำ Interrupt Service Routine หรือ ISR ชั่วคราว แล้วกลับมาทำงานต่อจากจุดเดิม
ภาพ Pinout เชื่อมแนวคิดกับฮาร์ดแวร์จริง: External Interrupt, Timer, Serial และ I/O เป็นแหล่ง Event ที่ตั้ง Request หรือ Flag ได้
ข้อดีสำคัญคือ CPU ไม่ต้อง Poll อุปกรณ์ตลอดเวลา แต่ยังตอบสนองเมื่อ Event เกิดขึ้น
[Sources]
- https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3
- https://content.arduino.cc/assets/A000066-pinout.png
- https://books.google.com/books/about/The_AVR_Microcontroller_and_Embedded_Sys.html?id=C70BQgAACAAJ
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE445L/ebook/index.htm
[/Sources]

## Slide 3
MECHANISM • OPERATION
Interrupt Processing Path
03
1
EVENT
Request หรือ Flag ถูกตั้ง
2
ACCEPT
จบ instruction ปัจจุบัน
ตรวจ Enable + Priority
3
SAVE
เก็บ PC และ Context
ลง Stack
4
VECTOR
อ่าน Vector
โหลด ISR address
5
EXECUTE
ทำ ISR
จัดการต้นเหตุของ Event
6
RETURN
Restore + RETI
กลับ Main Program
Resume main program
Sources: Yiu • Microchip ATmega328P • Arm Exception Model
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 03
Notes: เวลาประมาณ 0:50 นาที
ลำดับเริ่มจาก Event ตั้ง Request หรือ Flag จากนั้น CPU จบ instruction ปัจจุบัน ตรวจ Enable และ Priority แล้วจึงยอมรับ Interrupt
CPU เก็บ Program Counter และ Context ลง Stack อ่าน Interrupt Vector เพื่อหา ISR address แล้วทำ ISR
ก่อนออกจาก ISR ต้องจัดการต้นเหตุของ Event และ Return from Interrupt จะ Restore Context เพื่อกลับ Main Program
[Sources]
- https://books.google.com/books/about/The_Definitive_Guide_to_ARM_Cortex_M3_an.html?id=9YxqAAAAQBAJ
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return
- https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors
[/Sources]

## Slide 4
CONTEXT • STACK
Context Saving
04
AVR ATmega328P
ARM Cortex‑M basic frame
Main stack / local data
PC return address
SREG + used registers
ISR local variables
Hardware
Compiler / Software
xPSR
PC
LR
R12
R3
R2
R1
R0
8 registers × 32 bit = 32 bytes
Hardware stacking
Context ที่ต้องรักษา = สถานะที่ทำให้ Main Program กลับมาทำงานต่อได้อย่างถูกต้อง
Sources: Yiu • Microchip ATmega328P • Arm Stack Frames
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 04
ARM Cortex-M Hardware Stack Frame
Arm Basic Exception Stack Frame
developer.arm.com • Stack frames
Notes: เวลาประมาณ 0:35 นาที
Context คือสถานะที่ต้องรักษาเพื่อให้ Main Program กลับมาทำงานต่อได้ถูกต้อง เช่น Program Counter และ Register ที่กำลังใช้งาน
ATmega328P ให้ Hardware เก็บ return address ส่วน SREG และ Register ที่ใช้มักจัดการโดย Compiler หรือ ISR prologue
Cortex-M สร้าง Basic Exception Stack Frame ด้วย Hardware โดยเก็บ R0-R3, R12, LR, Return Address และ RETPSR รวมอย่างน้อย 8 words
[Sources]
- https://developer.arm.com/documentation/107706/0100/Exceptions-and-interrupts-overview/Stack-frames
- https://documentation-service.arm.com/static/64c7832738511951cb7a2452?token=
- https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://books.google.com/books/about/The_Definitive_Guide_to_ARM_Cortex_M3_an.html?id=9YxqAAAAQBAJ
[/Sources]

## Slide 5
REFERENCES • เอกสารอ้างอิง
Textbooks, datasheets, and primary documentation
05
Mazidi, Naimi & Naimi (2011)
The AVR Microcontroller and Embedded Systems. Prentice Hall.
Yiu, J. (2013)
The Definitive Guide to ARM Cortex-M3/M4, 3rd ed. Newnes.
Microchip Technology
ATmega328P Datasheet, Atmel-7810 — Interrupts & Vector Table.
Microchip Technology
ATmega48A/PA/.../328/P Datasheet.
Arm
Cortex-M3 Devices Generic User Guide — Exception Entry & Return.
Arm
Exceptions and Interrupts Overview — Stack Frames.
Arm (2016)
Beginner Guide to Interrupt Latency on Cortex-M Processors.
Valvano, McDermott & Bard
Real-Time Interfacing — UT Austin ebook.
Click source titles to open official pages • Full URLs are in Speaker Notes
Accessed 6 Aug 2026 • Official sources and textbook records
305341 Embedded System 1 • ธีรภัทร ภู่ระย้า 66362416 • 05
TEXTBOOKS
PRIMARY DOCUMENTATION
The AVR Microcontroller and Embedded Systems
Mazidi, Naimi & Naimi • Prentice Hall, 2011
books.google.com • ISBN 9780138003319
The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4
Joseph Yiu • Newnes, 3rd ed., 2013
books.google.com • ISBN 9780124080829
Microchip — ATmega328P Datasheet
ww1.microchip.com • Interrupts & Vector Table
Arm — Exception Entry & Return
developer.arm.com • Cortex-M3 Generic User Guide
Arm — Stack Frames
developer.arm.com • Armv8-M Exception Model
Arduino — Uno Rev3 Product & Pinout
store.arduino.cc • content.arduino.cc
Additional open textbook: UT Austin — Real-Time Interfacing
All source titles above are clickable • Full exact URLs and image sources are recorded in Speaker Notes
Notes: เวลาประมาณ 0:15 นาที
แหล่งอ้างอิงหลักประกอบด้วย textbook สองเล่ม เอกสารผู้ผลิต Microchip เอกสารสถาปัตยกรรม Arm และเอกสารฮาร์ดแวร์ Arduino
ชื่อแหล่งบนสไลด์เป็น Hyperlink ที่เปิดหน้าเอกสารจริงได้ และ URL เต็มรวมถึงแหล่งภาพปกหนังสืออยู่ด้านล่าง
[Sources]
- https://books.google.com/books/about/The_AVR_Microcontroller_and_Embedded_Sys.html?id=C70BQgAACAAJ
- https://books.google.co.th/books/content?id=C70BQgAACAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&imgtk=AFLRE70R7SUFAEnpk0R80CELQIhvoCOL8vW1Zs0Hn54du5kpR7l1ARldUxmOj6fDSAKYS95G0nCFg8wegCZ9mGbnUx-s6kuxxnhEs6ebVFUTtQWq-tOAyxDYEuQWQa9J98c1MK3IFqq-
- https://books.google.com/books/about/The_Definitive_Guide_to_ARM_Cortex_M3_an.html?id=9YxqAAAAQBAJ
- https://books.google.co.th/books/publisher/content?id=9YxqAAAAQBAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&edge=curl&imgtk=AFLRE72LsJYa239w8DNG38HpqNuXiCIkUTIbIVCR5A0sKive78_sbprf6bHj7HjIGn0q5TEN0rUQRyWeasQq3hxaKS87IGkt6M7gVHCKrJ0_y2JVr6jmBSZQ01UlqwvryVYcLtrW5PoP
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
- https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-processor/exception-model/exception-entry-and-return
- https://developer.arm.com/documentation/107706/0100/Exceptions-and-interrupts-overview/Stack-frames
- https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/beginner-guide-on-interrupt-latency-and-interrupt-latency-of-the-arm-cortex-m-processors
- https://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE445L/ebook/index.htm
- https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3
- https://content.arduino.cc/assets/A000066-pinout.png
[/Sources]