## Slide 1: 41 Interrupt Mechanism
นายธีรภัทร ภู่ระย้า • 66362416 • กลุ่ม 1 • ลำดับ 4
305341 • EMBEDDED SYSTEM 1
Notes: สไลด์ที่ 1: ชื่อเรื่องและขอบเขตการนำเสนอ (0:00–0:15)
สวัสดีครับ ผมธีรภัทร ภู่ระย้า รหัสนิสิต 66362416 วันนี้จะมานำเสนอหัวข้อ Interrupt Mechanism หรือ กลไกการขัดจังหวะในระบบฝังตัวครับ
การนำเสนอจะเน้น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ นิยามของกลไกการขัดจังหวะ และลำดับการทำงานตั้งแต่มีคำขอเข้ามา จนกระทั่งตัวประมวลผลสามารถคืนการทำงานกลับไปยังโปรแกรมเดิมได้อย่างถูกต้องครับ

## Slide 2: Interrupt คือการถ่ายโอนการควบคุมตามเหตุการณ์ [1][2]
เหตุการณ์สร้างคำขอแบบอะซิงโครนัส
EVENT-DRIVEN
เก็บสถานะที่จำเป็นก่อนเปลี่ยนเส้นทาง
STATE-PRESERVING
Vector table ระบุตำแหน่งของ handler
VECTORED
Enable, mask และ priority กำกับการตอบรับ
PRIORITY-AWARE
กลไกที่ทำให้ CPU เปลี่ยนจากโปรแกรมปัจจุบันไปยัง ISR เมื่อคำขอผ่านเงื่อนไขการตอบรับ จากนั้นคืนบริบทและดำเนินงานต่อ ณ ตำแหน่งเดิม
Notes: สไลด์ที่ 2: นิยามและ 4 คุณสมบัติหลัก (0:15–0:55)
ประเด็นแรก Interrupt คือกลไกที่อนุญาตให้ฮาร์ดแวร์ภายนอกหยุดการทำงานหลักของ CPU ชั่วคราว เพื่อถ่ายโอนการควบคุมไปยังฟังก์ชันบริการที่เรียกว่า Interrupt Service Routine หรือ ISR ก่อนจะกลับมาประมวลผลโปรแกรมเดิมต่อ ต่างจากวิธี Polling ที่ CPU ต้องเสียรอบเวลาคอยวนถามอุปกรณ์ตลอดเวลา ซึ่งเปลืองพลังงานและตอบสนองช้ากว่าครับ
มี 4 คุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ครับ
1. Event-driven หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางโปรแกรมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือคำขอของฮาร์ดแวร์ ไม่ใช่การเรียกฟังก์ชันตามลำดับปกติ
2.State-preserving หมายถึงการบันทึกสถานะเดิมของโปรแกรมไว้ก่อนเสมอ เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานต่อได้อย่างถูกต้อง
3.Vectored หมายถึงการมีตาราง Vector Table ระบุตำแหน่งที่อยู่ของ ISR ของแต่ละอุปกรณ์อย่างชัดเจน
4.Priority-aware หมายถึงการมีลำดับความสำคัญคัดกรอง เมื่อมีคำขอเกิดขึ้นพร้อมกันครับ

## Slide 3: การตอบสนองแบ่งเป็น 3 ระยะต่อเนื่อง [1][2][3][4]
PHASE 01
PHASE 02
PHASE 03
ENTRY
2–4 Qualify → Save → Vector
ก่อนเริ่ม handler
REQUEST
1 Event / flag สร้างคำขอ
และเข้าสถานะ Pending
SERVICE / RETURN
5–6 ISR / acknowledge → restore
แล้ว resume โปรแกรมเดิม
Notes: หน้า 3 — สามระยะการทำงาน (0:55–1:40)
สำหรับลำดับการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะครับ
- ระยะแรก Request เมื่ออุปกรณ์เกิด event วงจรฮาร์ดแวร์จะตั้งค่า flag และส่งคำขอเข้าสู่สถานะ pending หรือสถานะรอดำเนินการ
- ระยะที่สอง Entry CPU จะตรวจสอบเงื่อนไข enable, mask และ priority เมื่อผ่านการอนุมัติ ระบบจะ preserve context ค้างไว้ แล้วเปิดดู Vector Table เพื่อกระโดดไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ ISR
ระยะที่สาม Service & Return ISR จะจัดการสาเหตุของคำขอ เคลียร์ flag ที่ค้างไว้ แล้วคืนการทำงานกลับสู่โปรแกรมหลักครับ
หากยกตัวอย่างจาก 8051 ที่เราเรียนในวิชานี้ ในระยะ Entry CPU จะใช้ Stack Pointer ดันตำแหน่ง Program Counter เก็บลง Stack และเมื่อจบ ISR จะต้องใช้คำสั่ง RETI ไม่ใช่ RET ธรรมดา เพราะ RETI จะทำการคืนค่า PC พร้อมกับเปิดระบบ Global Interrupt กลับมาอีกครั้ง

## Slide 4: ความถูกต้องของ Interrupt ขึ้นกับ State และ Latency [2][3][4]
ENABLE / MASK / PRIORITY
คำขอต้องผ่านเงื่อนไขการตอบรับก่อนเปลี่ยน control flow
BOUNDED ISR
Acknowledge แหล่งคำขอ และทำเฉพาะงานจำเป็นเพื่อลด latency และ jitter
CONTEXT INTEGRITY
ขอบเขตการ Save / Restore กำหนดโดยสถาปัตยกรรมและ ABI
01 • QUALIFY
02 • PRESERVE
03 • COMPLETE
Notes: หน้า 4 — เงื่อนไขที่ทำให้ทำงานถูกต้อง (1:40–2:15)
การทำให้กลไก interrupt ทำงานได้อย่างถูกต้องและเสถียร มีเงื่อนไขสำคัญ 3 ประการครับ
- ประการแรก Qualify คำขอต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และกรองสัญญาณก่อนเปลี่ยน control flow ทั้งการอนุมัติสิทธิ์ในระดับสวิตช์หลัก การเปิดปิดสิทธิ์รายอุปกรณ์ และระดับความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าคำขอที่เข้ามาได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม
- ประการที่สอง Preserve ต้องรักษาความถูกต้องของ context โดยการจัดเก็บและคืนค่า register อย่างสมดุล ป้องกันไม่ให้การทำงานของ ISR ไปส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อโปรแกรมหลัก
- ประการที่สาม Complete ISR ต้องจัดการสาเหตุของคำขอ เคลียร์เงื่อนไขที่ค้างอยู่ คืนการทำงานด้วยกลไก return ที่ถูกต้อง และต้องออกแบบให้ทำงานกระชับที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อลด latency และไม่กระทบต่อการตอบสนองของ interrupt ตัวอื่นในระบบครับ

## Slide 5: เอกสารอ้างอิง
[1] Mazidi et al. (2011).
M. A. Mazidi, S. Naimi และ S. Naimi. The AVR Microcontroller and Embedded Systems. หน้า 375–376, Prentice Hall.
[2] Microchip Technology Inc. (2018).
ATmega328/P AVR Microcontroller Datasheet Complete. หน้า 33–34, Microchip Technology.
[3] Yiu, J. (2010).
The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3. 2nd ed. หน้า 172–175, Newnes.
[4] Arm Ltd. (2010).
Cortex-M3 Devices Generic User Guide (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a [10 สิงหาคม 2569]
Notes: สไลด์ที่ 5: สรุปและเอกสารอ้างอิง (2:15–2:30)
สรุปคือ Interrupt เป็นกระบวนการทางสถาปัตยกรรมที่คัดกรองคำขอ รักษาสถานะ และคืนการทำงานได้อย่างแม่นยำ
อ้างอิงเนื้อหาจาก Mazidi และ Microchip Datasheet สำหรับฝั่ง AVR ร่วมกับ Lecture 3 และ 4 ของวิชานี้สำหรับตัวอย่าง 8051 ครับ ขอบคุณครับ